| 123154 г. Москва, б-р генерала Карбышева д.5, корп. 2, кв.64 помещение II тел/факс: (495) 287-3552 e-mail: zemresurs@list.ru | Р/с 40702810800000004401 в ОАО«ТрансКредитБанк» г.Москва К/с30101810600000000562 БИК 044525562 |
| --- | --- |

# генеральный  план

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
НОЗДРАЧЁВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  КУРСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# Том II

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

| Заказчик: | Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области, в лице главы сельсовета Куркина М.Н. |
| --- | --- |

| Генеральный директор | Д.В. Борзов |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Н.В. Аленина |
| Главный специалист-экономист | Л.И. Попкова |
| Главный специалист-эколог | И.П. Балабина |
| Ведущий архитектор | А.А. Шагова |

# Москва  2011 г.

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Генеральный план Ноздрачёвского сельсовета Курского района Курской области разрабатывается коллективом специалистов в составе:

- Аленина Н.В., главный архитектор ООО «Земресурс»;

- Попкова Л.И., доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии Курского государственного университета;

- Балабина И.П., кандидат биологических наук, декан, доцент кафедры экономической и социальной географии Курского государственного университета;

- Твердохлебов П.А., гл. инженер;

- Зимбельский В.С., начальник управления;

- Громов В.Ф., главный инженер проекта;

- Шагова А.А., ведущий архитектор;

- Ниязов А.Ю., зав. отделом Департамента архитектуры и градостроительства Курской области;

- Концедалова Г.А., зав. отделом Департамента архитектуры и градостроительства Курской области;

- Коваленко Н.В., руководитель проекта;

- Манаенкова Е.В., ведущий ГИС-инженер;

- Соловьева Л.И., ведущий конструктор;

- Конюхова Т.Е., ведущий конструктор;

- Утенкова О.А., архитектор;

- Антонова С.Е., конструктор III категории;

- Шорохов Р.С., конструктор III категории;

- Самохина М.В., инженер-картограф;

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | № Листа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Утверждаемая часть: |  |
| 1. | Том I Положения о территориальном планировании |  |  |
| 2. | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития этих зон, с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (Проектный план) | 1 | 1:10 000 |
| 3. | Схема административных границ | 2 | 1:25 000 |
| 4. | Схема функционального зонирования территории | 3 | 1:10 000 |
| 5. | Схема транспортной инфраструктуры | 4 | 1:10 000 |
| 6. | Схема инженерной инфраструктуры | 5 | 1:10 000 |
| 7. | Схема земель различных категорий | 6 | 1:10 000 |
|  | Обосновывающая часть: |  |
| 8. | Том II Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 9. | Том III Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 10. | Опорный план | 7 | 1:10 000 |
| 11. | Схема зон экологических ограничений | 8 | 1:25 000 |
| 12. | Схема генеральной очистки территории | 9 | 1:25 000 |
| 13. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10 | 1:25 000 |

# Том II

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1.  ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА	10

2.  ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	13

3.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  НОЗДРАЧЁВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ	17

3.1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  И  ФАКТОРЫ  РАЗВИТИЯ	17

3.2.  ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ	18

3.3. ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ  НОЗДРАЧЁВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА	22

4.  КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА,  ПРОБЛЕМ  И  НАПРАВЛЕНИЙ  ЕГО  РАЗВИТИЯ	23

4.1. ПЕРСПЕКТИВНАЯ  ЧИСЛЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ.  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ	23

4.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ.  РАСЧЕТ  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ПО ИНЕРЦИОННОМУ  И  ИННОВАЦИОННОМУ  ВАРИАНТАМ  РАЗВИТИЯ	28

4.3.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА	34

4.4. ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  И  КАТЕГОРИИ  ЗЕМЕЛЬ	39

4.4.1. Земли населенных пунктов	41

4.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения	42

4.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и  земли иного специального назначения	43

4.4.4. Земли особо охраняемых территорий	46

4.4.5. Земли лесного фонда.	47

4.4.6. Земли водного фонда.	47

4.5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА	48

4.6.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА	55

4.7. ЗОНЫ  ОГРАНИЧЕНИЙ  И  ЗОНЫ  С  ОСОБЫМИ  УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА	62

4.7.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	62

4.7.2. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	63

4.7.3. Охранные зоны по требованиям охраны объектов культурного наследия	64

4.7.4. Охранные зоны по воздействию на строительство природных и  техногенных факторов	65

4.8.  ОБЪЕКТЫ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ	67

4.8.1.  Объекты  социального  и  коммунально-бытового  обслуживания	68

4.8.2.  Транспортная  инфраструктура	72

4.8.3.  Инженерная  инфраструктура	75

4.8.4.  Вертикальная  планировка  и  инженерная  подготовка территории	89

4.8.5.  Развитие  сельскохозяйственного  производства  и  промышленности	90

4.8.6.  Организация  строительства  и  содержания  муниципального жилищного  фонда  и  создание  условий  для  жилищного строительства	93

4.8.7.  Сохранение  и  использование  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  собственности  сельсовета,  охрана объектов  культурного  наследия  местного  значения,  расположенных  на  территории  сельсовета	96

4.8.8.  Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  сельсовета  физической  культуры  и  спорта	97

4.8.9.  Создание  условий  для  массового  отдыха  жителей сельсовета  и  организация  обустройства  мест  массового  отдыха населения.  Благоустройство  и  озеленение территории  сельсовета	97

4.8.10.   Кладбища	98

4.8.11.  Участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  сельсовета.  Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  населенных  пунктов  сельсовета	99

5. ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ	99

5.1. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	99

5.1.1. Структура хозяйства. Воздействие отраслей хозяйства на природу	100

5.1.2. Оценка состояния природных компонентов.	102

5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	108

5.2.1. Охрана воздушного бассейна	108

5.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов	110

5.2.3. Охрана земельных ресурсов	111

5.2.4. Развитие системы обращения с отходами	115

5.2.5. Особо охраняемые и ключевые природные территории	116

5.2.6. Обеспечение экологического благополучия населения	117

5.2.7. Графические материалы	122

6.  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ	125

6.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	125

6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ  НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	127

6.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	129

6.3.1. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами инженерной инфраструктуры	129

6.3.2. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами транспортной инфраструктуры	129

6.3.3. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами	130

6.3.4. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	131

6.3.5. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта	132

6.3.6. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами массового отдыха жителей сельсовета, благоустройства и озеленения	133

6.3.7.  Предложения по обеспечению территории сельского поселения	134

7.  ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ	136

7.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	136

7.1.1. Существующее состояние летней и зимней уборки	136

7.1.2. Организация сбора и удаления отходов	137

7.2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ	140

7.2.1. Общие принципы организации системы обращения с отходами	140

7.2.2. Выбор оптимального метода обращения с бытовыми отходами	141

7.2.3. Определение необходимого количества контейнеров для накопления твердых бытовых отходов при отсутствии раздельного сбора отходов	143

7.2.4. Система накопления жидких отходов населения	149

7.2.5. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку	150

7.2.6. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления	151

7.2.7. Организация мониторинга твердых бытовых отходов	158

7.2.8. Порядок подключения абонентов к муниципальной системе обращения с отходами	158

7.2.9. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок	163

7.2.10. Обращение со строительными отходами	163

7.2.11. Обращение с домашними и безнадзорными животными	164

7.2.12. Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений	164

7.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ, МЕМОРИАЛОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ	165

7.3.1 Содержание и благоустройство территории кладбищ и мемориалов	165

7.3.2. Содержание и благоустройство мест массового отдыха населения	166

7.3.3.  Благоустройство и содержание территорий садоводческих некоммерческих товариществ	166

7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ	167

8.  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ	170

Приложение № 1 Перечень законодательных и нормативных документов	175

Приложение № 2 Литература	190

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городских и сельских поселений – градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий поселений, определяющая стратегию их градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, сельских округов.

Генеральный план Ноздрачёвского сельсовета Курского района Курской области разрабатывается ООО «Земресурс» на основании муниципального контракта №1-01 от 19.01.2008 года.

Муниципальным заказчиком является Администрация Ноздрачёвского сельсовета Курского района Курской области в лице Главы сельсовета Куркина М.Н.

В соответствии с утвержденным Техническим заданием к муниципальному контракту, разработкой проекта предусматривались следующие работы:

-  сбор и систематизация исходных данных, а также разработка Программы работ.

- проведение комплексного градостроительного анализа территории с выделением проблемных эколого-градостроительных ареалов и ситуаций, анализ и оценка природно-экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории сельсовета.

Также в рамках муниципального контракта была разработана «Концепция территориального планирования Ноздрачёвского сельсовета Курского района Курской области», включающая планировочную структуру и функциональное зонирование территории сельсовета.

Полученные замечания и предложения внесены в материалы проекта и учтены при разработке «Положений о территориальном планировании Ноздрачёвского сельсовета Курского района Курской области».

Для обоснования материалов концепции разработаны следующие материалы:

# Текстовые материалы

- Том 1. Положения о территориальном планировании;

- Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Графические материалы  (М 1:10 000)

- План современного использования территории (опорный план);

- Схема землепользователей и землевладений;

- Схема комплексной оценки территории;

- Схема развития транспортной инфраструктуры;

- Схема развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории сельсовета;

- Схема функционального зонирования территории сельсовета;

- Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития этих зон, с отображением  зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ  территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (Проектный план);

- Схема экологического каркаса (Масштаб 1:25 000);

- Схема зон экологических ограничений (Масштаб 1:25 000);

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера (Масштаб 1:25 000);

- Схема изменения границ села Ноздрачёво и села Виногробль (Масштаб 1:25 000);

- Генеральная схема очистки территории сельсовета (Масштаб 1:25 000).

Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в формате ГИС MapInfo, графическом формате JPEG, пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе схемы – в форматах Microsoft Office.

****

При подготовке проекта Концепции авторский коллектив руководствовался законами РФ, Законом Курской области о градостроительной деятельности в Курской области от 24 октября 2006 года, действующими нормативными документами, опытом проектных работ, предложениями подразделений Администрации Курской области, Администрации Курского района, Администрации Ноздрачёвского сельсовета, зарубежным опытом создания документов пространственного планирования.

В разработке Концепции принял участие коллектив кафедры экономической и социальной географии, естественно-географического факультета Курского государственного университета под руководством декана, к.б.н., доцента И.П. Балабиной, а также коллективы ООО «Ремстройпроект» под руководством главного инженера Твердохлебова П.А. и Уполномоченной  организации МЧС России ООО  «Инженерный  консалтинговый  центр «Промтехзащита» под руководством начальника управления Зимбельского В.С.

Работа над Концепцией велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрациями района и сельсовета, органами и учреждениями государственной власти района и сельсовета, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки Схемы, в качестве картографической основы использованы:

- векторные материалы ВИСХАГИ М 1:10000, полученные исполнителем в Курском филиале (Курскгеодезия) ФГУП «Южное АГП»;

- растровые материалы М 1:10000, предоставленные Заказчиком.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга сельсовета, а также практической работы подразделений Администрации сельсовета.

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и высказанные предложения департаменты, комитеты и управления Администрации Курской области и Курского района и особо: Главу Ноздрачёвского сельсовета М. Н. Куркина, заместителя Главы Курского района О.В. Шестипёрова, главного архитектора Курского района Т.В. Хонькину, начальника Департамента архитектуры и градостроительства О.М. Заутренникова, начальника отдела Департамента архитектуры и градостроительства А.Ю. Ниязова, начальника отдела Департамента архитектуры и градостроительства Г.А. Концедалову.

Концепция территориального планирования сельсовета разработана на следующие проектные периоды (согласно Техническому заданию):

- I этап – 5-7 лет – первая очередь;

- II этап – 10-25 лет – расчетный срок. Этап графически отражается в территориях функциональных зон, резервируемых для перспективной (стратегической) территориальной организации сельсовета.

# 1.  ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация муниципального образования Ноздрачёвский сельсовет Курского района Курской области и выработка стратегических градостроительных решений по развитию данной территории в соответствии с Концепцией устойчивого развития на 25 лет.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании;

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства муниципального образования;

- рациональное природопользование всех видов ресурсов, с проведением рекреационных работ нарушенных в результате хозяйственной деятельности территорий;

- улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан, проживающих в Ноздрачёвском сельсовете;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

- разработка комплекса предложений по сохранению особо охраняемых территорий и объектов: объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы);

- изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет муниципального образования;

- выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы «Жилище» путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития Ноздрачёвского сельсовета путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

# Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

- Определение возможностей территории сельсовета в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных инвестиционно привлекательных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон – «полюсов роста» – с учетом хозяйственно-территориальной специфики;

- Прогнозирование базовых параметров развития территории – численность населения Ноздрачёвского сельсовета (в целом и по отдельным населенным пунктам); сферы занятости; объемы строительства и пр. на основе анализа городского и сельского расселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики;

Выделение специфики Ноздрачёвского сельсовета с учетом особенностей типов и форм собственности жилой застройки, определение его роли в формировании расселенческого каркаса Курского района. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции. Особое внимание при этом уделяется принципам развития деревни Долгое в качестве планировочного ядра муниципального образования;

- Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района – системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой;

- Обоснование принципов развития социальной сферы, расчёт основных экономико-градостроительных параметров для жилищного, культурно-бытового строительства, развития рекреации, туризма и пр.;

- Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Курского района и рациональному использованию природных ресурсов в контексте общерегиональных, средозащитных и средоформирующих функций территории (создание природных комплексов, пространственная градостроительная организация лесопарковых насаждений, сохранение и улучшение качества всех видов ресурсов, возможности использования альтернативных источников энергии, рекультивация нарушенных территорий, создание обособленных территорий для утилизации загрязняющих веществ и ТБО с минимальными ареалами их негативного воздействия на окружающую среду). Предложения по развитию рекреационных территорий;

- Принципиальные направления реконструкции и модернизации инженерных систем, связи и телекоммуникаций – водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

# Результатами работы стали:

- Определение специализации и потенциала Ноздрачёвского сельсовета в структуре пространства Курского района Курской области;

- Пространственная организация территории, основанная на рациональном природопользовании – функциональное зонирование и планировочная структура, система коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас – максимально отвечающая целям устойчивого развития сельсовета;

- Хозяйственно-экономическое зонирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона должна разрабатываться с чёткой формулировкой её градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения.

Проект призван дать инструмент Администрации муниципального образования Ноздрачёвский сельсовет Курского района Курской области для:

- Планирования территории сельсовета с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов.

- Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

- Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

# 2.  ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование – признанная практика цивилизованных стран, в том числе и с самыми либеральными экономическими системами. В развитых странах данный вид планирования (Spatial planning) представлен специальными правительственными органами – Министерствами пространственного планирования, контролирующими все виды использования земель на соответствие десяти принципам, разработанным специальной Комиссией ЕС по пространственному планированию.

Эти десять принципов настолько универсальны, что могут быть с успехом положены и в основу Генерального плана Ноздрачёвского сельсовета Курского района Курской области.

1. Обеспечение территориального согласия посредством более сбалансированного социального и экономического развития регионов и повышения их конкурентоспособности.

Принимаемые на европейском, национальном и региональном уровне решения, а также инвестиции, так или иначе связанные с пространством, опираются на полицентрическую модель развития территорий, в том числе муниципальных образований. Соответственно, благодаря полицентрической модели повышается привлекательность и прежде малонаселенных сельских территорий, характерных для Курского района.

Муниципальная политика, включает в себя, в том числе и действия властей в области развития транспорта, связи, образования и здравоохранения, которые имеют большое значение для поддержания жизнедеятельности сообществ на муниципальных территориях.

Для выполнения поставленной задачи местные власти должны стремиться к реализации различных, в том числе политических и экономических программ пространственного развития, что, в свою очередь, требует наличия демократических легитимных территориальных органов власти, высокого профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных объединений в планировании пространственного развития.

2. Поощрение развития, генерируемого городскими функциями, и совершенствование взаимоотношений города и деревни.

Городские системы и функции, включая системы и функции малых районных центров и центров сельсоветов, должны развиваться таким образом, чтобы способствовать доступу к ним жителей отдаленных деревень. Партнерские отношения между городом и деревней призваны сыграть важную роль, в частности, в развитии сетей общественного транспорта, возрождении и одновременном развитии многих не связанных друг с другом видов сельских производств, повышении эффективности инфраструктуры, развитии зон отдыха горожан и сохранении природного и культурного достояния. Условием эффективного партнерства является сотрудничество на принципах равенства местных администраций.

3. Создание более сбалансированных условий транспортного доступа.

В целях достижения более сбалансированного развития транспортной инфраструктуры необходима модернизация транспортных звеньев, связывающих центры сельсоветов с отдаленными деревнями и селами, с трансроссийскими и трансъевропейскими сетями и транспортными центрами (железные дороги, автострады, аэропорты и многофункциональные центры).

4. Развитие доступа к информации и знаниям.

С учетом необходимости обеспечения доступа к информации и знаниям, пространственное планирование должно уделять особое внимание территориям, доступ которых к информации по тем или иным причинам ограничен. На муниципальном уровне следует обеспечить интерфейсы между производителями информации и потенциальными пользователями: технопарками, институтами по передаче технологий, центрами исследований и обучения. Следует содействовать созданию банков текущих данных (по товарам, ноу-хау, туризму и т.д.) для развития внутрирайонных и межрайонных связей и участия в внутри- и межрегиональной экономической деятельности.

5. Сокращение ущерба окружающей среде.

Пространственное планирование призвано содействовать предотвращению или ограничению наносимого окружающей среде ущерба, предотвращать возникновение экологических проблем в результате недостаточной согласованности отраслевых программ, а также решений, принимаемых на местах.

6. Приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия.

Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность территории сельсовета, повышают его рекреационную ценность и качество жизни. Пространственное планирование должно принимать во внимание Конвенцию по сохранению европейской природы и естественной среды обитания (1979 г.) и Общеевропейскую стратегию биологического и ландшафтного разнообразия. Комплексные стратегии использования водных ресурсов должны охватывать, помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов, контроль над сельским хозяйством в части ирригации и использования удобрений, очистку загрязненной воды и т.д. Для защиты качества питьевой воды необходимо следить, чтобы расширению сетей водоснабжения сопутствовал эквивалентный рост систем канализации и очистки стоков.

Пространственное планирование связано с восстановлением и сохранением экологически значимых природных территорий. Создание в рамках Европейского Союза взаимосогласованной сети особо охраняемых природных зон (проект «Natura 2000», поддержанный РФ) является одним из мероприятий, осуществляемых в указанных целях.

7. Приумножение культурного наследия как фактор развития.

Привлечение муниципалитетами инвесторов, туристов и широкой общественности посредством приумножения культурного достояния должно вносить существенный вклад в экономическое развитие и укрепление самобытности территории сельсовета. Политика пространственного развития должна способствовать комплексному управлению культурным достоянием, понимаемому как эволюционный процесс охраны и сохранения достояния с учетом потребностей современного общества. Целью является не только консервация прошлого, но и гармония современной архитектуры с историческим наследием.

8. Развитие безопасной добычи энергоресурсов.

Пространственное планирование должно быть направлено на использование возобновимых источников энергии как пространственно увязанных и экологически безопасных систем, а также на завершение систем энергопередачи на российском и общеевропейском уровне. Учитывая все возрастающее энергопотребление в экономике, следует сделать приоритетным направлением повышение эффективности использования уже имеющихся ресурсов и мощностей.

9. Поощрение устойчивого туризма.

Политика пространственного развития направлена на использование возможностей роста, создаваемых туризмом. Следует сделать приоритетным направлением развитие форм высококачественного и устойчивого туризма. В целом, требуется изучить экосистемы и рассчитать количество туристов, которое территория способна выдержать, а также разработать новые инструменты контроля. В будущем следует осваивать те формы «мягкого туризма», которые легко могут быть адаптированы к условиям сельсовета, например, религиозный,  конгрессный (деловой), спортивный туризм и открывают возможности развития для многих периферийных территорий.

10. Ограничение последствий природных катастроф.

Необходимы превентивные меры в контексте программ пространственного развития, направленные на ограничение ущерба и снижение уязвимости структуры расселения, включающие мероприятия в области землепользования и строительства.

Таким образом, на основе анализа названных принципов можно сформулировать следующее.

I. Необходимость в целом и в частности сохранять и развивать территорию Ноздрачёвского сельсовета Курского района таким образом, чтобы гарантировать и впоследствии поддерживать свободное развитие личности в обществе, социальную справедливость и равные шансы для всех.

II. При развитии сельсовета и его отдельных территорий необходимо гарантировать долгосрочное сохранение культурного наследия, своеобразие и неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ жизнедеятельности.

III. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни в сельсовете и на его отдельных территориях при большей внутренней сбалансированности. Необходимо способствовать сохранению и увеличению возможностей трудоустройства населения сельсовета вблизи постоянного места жительства.

Территориальное планирование муниципальных образований учитывает не только и не столько сиюминутные нужды, а выявляет необходимые направления территориальной организации на достаточно длительный срок.

Основной принцип территориальной организации сельсовета лежит в сфере рационального природопользования. Как известно, «рациональное природопользование это система природопользования, при которой

- достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и, соответственно, уменьшается количество потребляемых ресурсов;

- обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов;

- полно и многократно используются отходы производства.

Рациональное природопользование характерно для интенсивного хозяйства. Последний тезис является ключевым для развития хозяйства сельсовета: переход от экстенсивного использования территории к устойчивому развитию является ключом к экономическому и социальному благополучию.

# 3.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  НОЗДРАЧЁВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ

# 3.1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  И  ФАКТОРЫ  РАЗВИТИЯ

Муниципальное образование «Ноздрачёвский сельсовет» – административно-территориальная единица в Курском муниципальном районе Курской области РФ.

Ноздрачёвский сельсовет граничит на севере с Золотухинским районом, на востоке – с Бесединским сельсоветом, на юго-востоке с Винниковским сельсоветом, на юге – с Клюквинским сельсоветом, юго-западе – Щетинским сельсоветом, на северо-западе – с Камышинским сельсоветом.  Административный центр сельсовета – село Ноздрачёво.

Сельсовет занимает 84,32 кв. км территории, на которой проживает 864 человека, что составляет  менее 2 %  населения Курского района.

В сельсовете насчитывается четыре населенных пункта. Самым крупным населенным пунктом сельсовета является центр муниципального  образования, село Ноздрачёво. Вторым по численности населенным пунктом сельсовета является село Виногробль. В этих двух населенных пунктах проживает почти 80 % населения сельсовета, в них же сосредоточены основные хозяйственные функции, инфраструктура, экономический потенциал территории. Однако в селе Виногробль высокие темпы потери населения, поэтому в перспективе можно ожидать концентрацию хозяйственных функций, человеческого потенциала только в центре муниципального образования, с. Ноздрачёво (таблица № 1).

Центр сельсовета связан автодорогами с Курском. Автобус курсирует 5 раз в день зимой и 12 раз в день летом. Внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием связывают село Ноздрачёво с селом Виногробль. Все остальные дороги грунтовые.

# Таблица № 1

Сведения о населении Ноздрачёвского сельсовета (за 2008 год)

| Населенный пункт | По переписи 1989 г. | По переписи 2002 г. | на 01.01. 2008 г. | 2008 г. в % к 2002 г. | 2008 г. в % к 1989 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего чел. | в % % к итогу | всего чел. | в % % к итогу |  |  |
| село Ноздрачёво | 438 | 434 | 51,2 | 477 | 55,2 | 109,9 | 108,9 |
| село Виногробль | 268 | 227 | 26,8 | 195 | 22,6 | 85,9 | 72,8 |
| деревня Еськово | 91 | 72 | 8,5 | 63 | 7,3 | 87,5 | 69,2 |
| деревня Шагарово | 163 | 114 | 13,5 | 129 | 14,9 | 113,2 | 79,1 |
| Итого: | 960 | 847 | 100,0 | 864 | 100,0 | 102,0 | 90,0 |  |

Несколько преимущественных факторов влияют на развитие территории Ноздрачёвского сельсовета. Прежде всего, это:

- Достаточная близость к областному центру – городу Курску;

- Проходящая через северную часть территории сельсовета железнодорожная магистраль «Липецк – Елец – Касторное – Горшечное – Старый Оскол» (не электрифицированная однопутная) и автомобильная дорога регионального значения «КурскЩигрыКасторное»;

- Недостаточно используемый в настоящее время сельскохозяйственный потенциал. Близость к областному центру – рынку сбыта сельскохозяйственной продукции, качественные плодородные почвы могут служить важными факторами для развития сельского хозяйства.

# 3.2.  ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ

# Географическое положение территории сельсовета

Курский район расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в центре Восточно-Европейской равнины. Ноздрачёвский сельсовет находится на северо-востоке от города Курск. Площадь Ноздрачёвского сельсовета – 70,0 км.кв. Площадь населенных пунктов составляет 0,1% от общей территории сельсовета.

Площадь сельскохозяйственных угодий сельсовета составляет 6,043 тыс. га, в том числе пашни – 5,006 тыс. га, пастбища – 0,746 тыс. га и сенокосы – 0,287 тыс. га. Природно-климатические условия благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства: в структуре почв 50,5% приходится на черноземы.

# Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод

Ноздрачевский сельсовет привязан к долине реки Виногробль, в русле которой создан Ушаковский пруд, расположенный в западной части сельсовета. Река является левым  притоком реки Тускарь и относятся к бассейну р. Днепр. Это типичная равнинная река из класса «малые реки». Начинается из источника в балке. Течение медленное, пойма сильно заболочена.

Питание реки: снеговое (55%), дождевое (10-20%) и грунтовое (30-35%). Особенностью режима является высокое весеннее половодье и межень летом и зимой. Подъем воды в половодье составляет 2-4 метра. Река вскрывается 25 марта - 5 апреля. Ледоход почти не наблюдается. Замерзает в конце ноября или начале декабря. Ледостав 100-120 дней. Толщина льда достигает 30-50 см, в суровые зимы отдельные участки русла промерзают полностью. В связи с уменьшением снежного покрова, величины подъема воды в половодье снижаются. Это уменьшает силу весеннего потока и препятствует выносу твердого стока. В результате река обмелела, русло заилено.

Источником покрытия потребности населения в воде являются как поверхностные, так и подземные воды. Питьевое водоснабжение осуществляется исключительно из подземных горизонтов. Артезианские скважины пробурены в населенных пунктах и в пределах садоводческих участков. Подземные воды по своим физико-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», исключение составляет повышенное содержание железа (1,6-6,3 ПДК) связанное с природными особенностями. Немаловажную роль на качество подземных вод оказывает гражданское строительство. Большинство сельских населенных пунктов расположено вдоль овражно-балочных и речных долин. Данные места характеризуются, как правило, небольшой глубиной залегания первых от поверхности водоносных горизонтов и, как следствие, слабой защищенности последних от загрязнения с поверхности.

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10м3/час. с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Всего на территории сельсовета:

- 6 артезианских скважин;

- 6 водонапорных башен (Рожновского);

- 10,5 км магистрального водопровода (село Ноздрачево 2/2, 5 км водопровода, село Виногробль 2/2, 4 км водопровода, деревня Шагарово 2/2, 1,5 км водопровода).

Водоснабжение деревни Еськово осуществляется из артезианских скважин малой глубины с подъёмом воды электрическими насосами малой мощности ("Малыш").

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд в нормативных пределах.

Качество вод поверхностного стока определяется экологическими условиями их существования и контролируется в соответствии с правилами, устанавливающими единые требования к проведению наблюдений и обработки данных. В качестве основных показателей оценки состояния поверхностных вод выбраны токсичные, приоритетные загрязняющие вещества, в том числе обладающие кумулятивными свойствами накапливаться в организме гидробионтов. При оценке состоянии водных экосистем достаточно надежными показателями являются характеристики состояния и развития всех экологических групп водного сообщества.

Главными загрязнителями являются сельскохозяйственные производства. Практически все контролируемые водные объекты по уровню загрязнения относятся ко второй категории, когда загрязненность отмечается по нескольким ингредиентам и показателям качества воды.

Гидрогеологические условия территории Ноздрачёвского сельсовета благоприятны для строительства. Подземные воды на водоразделах сдренированы овражной сетью, поэтому глубина их залегания составляет 5-20 метров.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельсовета базируется на эксплуатации нескольких водоносных горизонтов. Возможные дебеты скважин до 20 л/сек. Строительство групповых водозаборов нецелесообразно. Рекомендуемые глубины эксплуатационных скважин в северной части сельсовета составляют 50-60 м (в оврагах и балках 40-60 м), в долине р. Виногробль 30-50 м и в южной части – 100-130 м на водоразделах и 70-90 м в оврагах и балках.

# Рельеф

Курский район расположен на стыке двух гряд – Фатежско-Льговской на севере и Обоянской на юге. Северо-восточная часть территории района (местонахождение Ноздрачёвского сельсовета) – волнисто-увалистая, эрозионно-денудацонная равнина. Равнина сложена карбонатными породами (мел, мергель, опока) и глинами.

Склоны водоразделов имеют уклоны 3-10%, сильно расчлененные множеством оврагов и балок. Наиболее возвышенные отметки рельефа – 260-266 метров. Самое низкое положение занимает долина реки Виногробль, где абсолютные высоты снижаются до 150 метров. Глубина расчленения рельефа овражно-балочной сетью составляет 30-60 метров, речной долиной – до 110 м. Многочисленные овраги и балки делят территорию на плосковерхие увалы, крутизна которых возрастает от водоразделов к долинам и днищам оврагов. Средняя по территории сельсовета расчлененность рельефа овражно-балочной сетью 1,3-1,4.

Современные физико-геологические процессы и явления отмечаются широким проявлением плоскостной и линейной эрозии, подтоплением и заболачиванием пойм Сейма и ручьев, днищ оврагов с водотоками. Заболачивание незначительное, с небольшим оторфованием верхних слоев почвы. Процессы линейной эрозии активно протекают почти по всей территории сельсовета, кроме поймы Виногробля. В настоящее время продолжается рост оврагов как в длину (от 2 до 10 м в год), так и в ширину за счет разрушения крутых боковых клонов. Долина Виногробля, представляющая собой плоскую пойменную низину, подвергается затоплению паводковыми водами, которые после схода их оставляют старичные озера, заболоченные участки, староречья. Поверхность ее осложнена буграми, холмами, дюнами.

Климат Курский район, и соответственно, Ноздрачёвский сельсовет находится в умеренно континентальном, теплом и умеренно-влажном климате, благоприятном для ведения сельского хозяйства. Среднегодовая температура воздуха +5,7°C. Сумма температур выше +10°C составляет 2451°C, что вполне достаточно для роста и развития сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. Средняя температура: января - 7 градусов ниже нуля, июля +20 градусов тепла.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 10-15 декабря и сохраняется около 110-120 дней. Запас продуктивной влаги в слое почвы до 1 м перед началом вегетации составляет 143 см.

Среднегодовое количество осадков 563 мм, за период с температурой выше 10°C выпадает 321 мм, а за период апрель-июнь – 167 мм. Из-за недостаточного увлажнения почвы в конце весны – начале лета часто наблюдаются засухи, обычно сопровождаемые суховеями.

Для территории характерно преобладание западных и  юго-западных ветров,  максимальная повторяемость  собственно западных ветров достигает 16%, а юго-западных – 15%. Зимой к западным ветрам добавляются ветры Ю-В составляющей. Средняя скорость ветра в летний период достигает до 4,3 – 4,9 м/с. Зимой скорость ветра нарастает и может достигать – 6 – 6,5 м/с. Крайне редко, но по территории проносятся и ураганные ветры со скоростью 20 – 25 м/с. Скорость ветра усиливается открытостью пространства.

# Рис. 1. Повторяемость (%) направлений ветра за год

В целом климат благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Продолжительность летнего рекреационного периода 100-105 дней (25 мая – 5 сентября).

# Лесные ресурсы

Курский район расположен в лесостепной зоне Европейской степной области. Район относится к лесодефицитным районам Курской области. Средний процент лесистости его составляет 9,9%.

На территории Ноздрачёвского сельсовета около 1,5 % земель заняты лесами.

На территории Ноздрачёвского сельсовета расположены 2 урочища, принадлежащие ГЛФ: урочище Шпиль и урочище Малиновое, 4 урочища, принадлежащие Курскому лесхозу: урочища Клейменов верх, Голый Пай, Башкино и Большой верх, а также болота, общей площадью 12,90 га. Леса расположены по территории сельсовета неравномерно. Наиболее крупные лесные массивы тянутся вдоль северо-восточной границы сельсовета, большая часть урочищ расположена вдоль меридианов и занимает преимущественно склоны оврагов и балок (байрачные дубравы) и реже берега речных долин или поймы рек. Эти урочища преимущественно мелкие (до 10 га) и далеко разбросаны друг от друга.

Леса сельсовета служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции. В связи с этим, получение древесины имеет второстепенное значение.

# Рис. 2. План современного использования территории Ноздрачевского сельсовета

# 3.3. ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ  НОЗДРАЧЁВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА

В Ноздрачёвском сельсовете всего четыре населенных пункта – села Ноздрачёво и Виногробль и деревни Шагарово и Еськово. Все они расположены вдоль реки Виногробль и ее притоков – линейный тип расселения.

Два населенных пункта – Ноздрачево и Шагарово, расположены вблизи Усачевского пруда, два других – Виногробль и Еськово – на периферии сельсовета. Уровень и тенденции развития населённых пунктов сельсовета находятся под сильным влиянием меридиональной магистрали местного значения и других дорог с твёрдым покрытием.

Кроме как водными артериями их территории ничем не ограничиваются, рядом расположены земли сельскохозяйственного назначения, соответственно, они имеют возможность активно развиваться в этом направлении.

Исторически сложилось, что территория Ноздрачёвского сельсовета небогата объектами культурного наследия, но, тем не менее, на территории сельсовета расположены 1 памятник истории и 2 памятника архитектуры – православный храм Апостола Иоанна Богослова в Ноздрачёво и православный храм Покрова Божьей Матери в Виногробле, находящихся на государственной охране, а также 1 вновь выявленный объект культурного наследия – памятник истории (см. таблицы № № 2, 3).

# Рис. 3. Храм Апостола Иоанна Богослова в Ноздрачёво

# Таблица № 2

Перечень объектов культурного наследия, находящихся на 
государственной охране

| №№ п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |
| 1 | Братская могила 7 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1952 г. | Р-382 | с. Ноздрачево, гражданское кладбище |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |
| 1 | Церковь Покровская | XIX в. | Р-566 | с. Виногробль |
| 2 | Церковь Богословская | 1894 г. | Р-566 | с. Ноздрачево |

# Таблица № 3

# Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия

| №№ п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |
| 1 | Могила рядового Ноздрачева А.С., погибшего в Афганистане | май 1982 г. | с. Ноздрачево |

# 4.  КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА,  ПРОБЛЕМ  И  НАПРАВЛЕНИЙ  ЕГО  РАЗВИТИЯ

# 4.1. ПЕРСПЕКТИВНАЯ  ЧИСЛЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ.  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ

Муниципальное образование «Ноздрачёвский сельсовет Курского района Курской области» занимает 70 км2 территории, на которой проживает 864 человека, что составляет  менее 2 %  населения Курского района.

По сравнению с 1989 г. численность населения муниципального образования снизилась на 10 % за счет населения нецентральных населенных пунктов. Численность населения центра муниципального образования повысилась. Динамика численности населения свидетельствует о небольшом его росте в период с 2002 по 2008 гг. за счет населенных пунктов с. Ноздрачёво и д. Шагарово. Существенно снизилась численность населения с. Виногробль и д. Еськово. По оценкам экспертов деревни Еськово, Шагарово и с. Виногробль признаны вымирающими.

Для сельсовета характерна депопуляция. Превышение смертности над рождаемостью в 2006 г. составило почти 6 раз (23 умерло, 4 родилось), в 2007 г. – более, чем в 3 раза (13 умерло, 4 родилось). Ожидается, что в дальнейшем темпы депопуляции не уменьшатся, миграционный приток населения также не будет определять изменение численности населения.

В Ноздрачёвском сельсовете54 человека непостоянного населения, что составляет около 7% от всего населения муниципального образования (таблица № 4). Это дачники, использующие пустующее жилье умерших родственников, а также мигранты из Туркмении и Казахстана, которых за два последних года в сельсовет приехало 15 человек. На территории сельсовета проживает 6 семей вынужденных переселенцев и беженцев. Их привлекает близость областного центра, в котором легче найти работу.

Таблица № 4

# Непостоянное население

| Наименование населенных пунктов | Непостоянное население | Доля в населении (%) |
| --- | --- | --- |
| село Ноздрачёво | 27 | 6 |
| село Виногробль | 18 | 10 |
| деревня Еськово | 4 | 7 |
| деревня Шагарово | 5 | 4 |
| Итого по сельсовету | 54 | 7 |

Половой состав населения сельсовета, так же, как и Курской области в целом, преимущественно женский (см. таблицу № 5). Только в деревне Еськово численно преобладают мужчины.

В целом по сельскому совету на 1000 мужчин приходится 1123 женщины (по Курскому району – 1204). Предполагается, что сложившаяся демографическая ситуация приведет в дальнейшем к увеличению доли женского населения, поскольку сельсовет стареющий, а средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин.

Таблица № 5

# Численность мужчин и женщин

| Наименование | Все население | в том числе: | В общей численности населения, процентов | На 1000 мужчин приходится женщин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины | женщин | мужчин |  |
| село Ноздрачёво | 434 | 210 | 224 | 48,4 | 51,6 | 1067 |
| село Виногробль | 227 | 105 | 122 | 46,3 | 53,7 | 1162 |
| деревня Еськово | 72 | 38 | 34 | 52,8 | 47,2 | 895 |
| деревня Шагарово | 114 | 46 | 68 | 40,4 | 59,6 | 1478 |
| Итого по сельсовету | 847 | 399 | 448 | 47,1 | 52,9 | 1123 |

Возрастная структура населения в целом более благоприятна (таблица № 6), чем в Курском районе и области благодаря более высокой доле детей и подростков (19,3 против 14,9 в районе). Численность трудоспособного населения в целом ниже, чем по району (55,1 против 61,0). Выше доля пенсионеров (25,6 против 24,1 по району).

В ближайшей перспективе можно ожидать пополнение рядов трудоспособного населения, которое, скорее всего, не находя приложения сил на территории сельсовета, пополнит ряды трудовых ресурсов областного центра. Благоприятная ситуация с высокой долей детей и подростков, скорее всего, не повлечет за собой повышения рождаемости, поскольку молодежь предпочитает учебу с последующим трудоустройством в городе. В то же время будет увеличиваться и численность населения старшей возрастной группы, а следовательно, и смертность.

Таблица № 6

# Распределение населения по возрастным группам

| Наименование | Общая численность населения | Дети и подростки | Лица трудоспособного возраста | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | численность | в % к общей численности населения | численность | в % к общей численности населения | численность | в % к общей численности населения |
| с. Ноздрачёво | 477 | 95 | 19,9 | 287 | 60,2 | 95 | 19,9 |
| с. Виногробль | 195 | 38 | 19,5 | 86 | 44,1 | 71 | 36,4 |
| д. Еськово | 63 | 9 | 14,3 | 33 | 52,4 | 21 | 33,3 |
| д. Шагарово | 129 | 25 | 19,4 | 70 | 54,3 | 34 | 26,4 |
| Итого | 864 | 167 | 19,3 | 476 | 55,1 | 221 | 25,6 |

# Таблица № 7

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | человек |
| --- | --- |
| 0-4 | 40 |
| 5-9 | 17 |
| 10-14 | 64 |
| 15-19 | 47 |
| 20-24 | 59 |
| 25-29 | 63 |
| 30-34 | 48 |
| 35-39 | 52 |
| 40-44 | 59 |
| 45-49 | 61 |
| 50-54 | 57 |
| 55-59 | 77 |
| 60-64 | 67 |
| 65-69 | 82 |
| 70-74 | 18 |
| 75-79 | 24 |
| 80-84 | 12 |
| 85-89 | 15 |
| 90-94 | 2 |
| 95-99 | - |
| 100-105 | - |
| 105-110 | - |
| всего | 864 |

# Рис. 4. Возрастная структура сельсовета

Самая многочисленная возрастная группа родилась в довоенное (1938-1942 гг.) и первое послевоенное время (1948-1952). Все последующие возрастные группы представлены меньшим количеством жителей (таблица № 7, рис. 4). Самой малочисленной возрастной группой, если не считать пожилых и стариков, численность которых уменьшилась в результате естественного старения и смерти, является группа, родившаяся после дефолта 1998 г. Последние пять лет ситуация немного выровнялась, но все же не достигла «додефолтовского» уровня. Демографическая нагрузка лиц нетрудоспособного возраста на население рабочих возрастов наиболее высока в с. Виногробль (таблица № 8). Нагрузка лицами старше трудоспособного возраста, как правило, выше нагрузки детьми и подростками. Только в центре муниципального образования нагрузка младшими и старшими возрастами одинакова. Впоследствии в трудоспособный возраст начнут вступать поколения 1990-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости. В дальнейшем ожидается значительное снижение численности населения трудоспособного возраста и рост числа и удельного веса лиц старших возрастных групп, что обусловит, в свою очередь, рост показателя демографической нагрузки.

# Таблица № 8

# Демографическая нагрузка

| Наименование | На 1000 жителей трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | детей и подростков | лиц старше трудоспособного возраста |
| село Ноздрачево | 662 | 331 | 331 |
| село Виногробль | 1267 | 442 | 826 |
| деревня Еськово | 909 | 273 | 636 |
| деревня Шагарово | 843 | 357 | 486 |
| Итого | 815 | 351 | 464 |

На территории сельсовета зарегистрировано 323 семьи, из них проживает постоянно 300 семей. В среднем на один двор приходится 2,7 человек (таблица № 9). Самые большие домохозяйства проживают в селе Ноздрачёво (3,2 чел.), самые маленькие (из 1 человека) в деревне Шагарово. Средними показателями характеризуются д. Еськово (1,9 чел.) и с. Виногробль (2,3 чел.). В д. Шагарово проживают, в основном, одинокие пенсионеры, что, к сожалению, не прибавляет оптимизма относительно социально-экономических перспектив этого населенного пункта. Более благоприятной семейной структурой населения на территории сельсовета выделяется с. Ноздрачёво.

Таблица № 9

# Число дворов

| Наименование населенных пунктов | Число дворов | На 1 двор приходится чел. |
| --- | --- | --- |
| село Ноздрачёво | 148 | 3,2 |
| село Виногробль | 83 | 2,3 |
| деревня Еськово | 33 | 1,9 |
| деревня Шагарово | 129 | 1,0 |
| Итого по сельсовету | 393 | 2,2 |

Таким образом, демографический потенциал муниципального образования низкий. Наблюдается высокая естественная убыль населения с резким преобладанием смертности над рождаемостью.

Сложившаяся половозрастная структура пока еще более-менее благоприятна, но с явно выраженными тенденциями ее ухудшения – численность населения молодых возрастов будет не в состоянии пополнить ряды трудоспособного населения, как по причинам количественной нехватки, так и по качественным характеристикам. Устремления молодого поколения направлены на самореализацию в городской жизни, тем более, что город практически вплотную подошел к границам сельсовета.

Современная демографическая нагрузка в целом по сельскому совету невысокая, настораживает ее структурная составляющая – стариков, как правило, в 2 с лишним раза больше, чем детей и подростков. Обозначилась тенденция к уменьшению демографической нагрузки, которая, однако, не может рассматриваться позитивно, поскольку и в городской и особенно в сельской местности не потеряли своей значимости причины, приводящие к повышенной смертности, в том числе и в трудоспособном возрасте. Миграционный приток в сельсовет ограничен.

Кризис семейных отношений в обществе проявился уже и в сельской местности и выражается в малодетности брачных союзов, нежелании жить в многопоколенных семьях. Поэтому и появляются на карте России населенные пункты, почти целиком состоящие их одиноких пенсионеров. В пригородной зоне эти тенденции проявляются в возникновении дачных поселков с сезонными ритмами – пустующих зимой и оживающих в весенне-летний период.

# 4.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ.  РАСЧЕТ  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ПО ИНЕРЦИОННОМУ  И  ИННОВАЦИОННОМУ  ВАРИАНТАМ  РАЗВИТИЯ

На территории Ноздрачёвского сельсовета за исследуемый период с 2002 по 2008 гг. в целом наблюдалось незначительное повышение численности населения (около 2 %). О неоднозначности складывающейся тенденции в отношении стабилизации людности свидетельствует значительная внутренняя дифференциация происходящих изменений, в частности, различия в темпах роста и прироста населения (см. таблицу № 10). Высокими темпами роста населения выделялись деревня Шагарово и село Ноздрачёво, расположенные вокруг водного объекта – пруда. Убыль населения отмечалась в селе Виногробль, находящемся на некотором удалении от центра муниципального образования, и в деревне Еськово, являющейся дополнением оси расселения, образованной центральным поселением сельсовета.

Таблица № 10

# Изменение численности населения Ноздрачёвского сельсовета (2002-2008 гг.)

| Наименование населенных пунктов | Темпы роста | Абсолютный прирост | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- |
| село Ноздрачёво | 109,9 | 7,2 | 9,0 |
| село Виногробль | 85,9 | -5,3 | -16,4 |
| деревня Еськово | 87,5 | -1,5 | -14,3 |
| деревня Шагарово | 113,2 | 2,5 | 11,6 |
| Итого по сельсовету | 102,0 | 2,8 | 2,0 |

Характер демографических показателей и их динамика различаются в зависимости от географического положения конкретного населенного пункта. Важным является и местоположение относительно местных дорог, пересекающих территорию сельсовета в разных направлениях. Наиболее демографически «состоятельным» является не только административный населенный пункт – Ноздрачёво, но и тяготеющая к Центрально-Чернозёмной государственной зональной машиноиспытательной станции деревня Шагарово. Они составляют две основные части единого и относительно благополучного ареала расселения людей сельсовета.

Демографически проблемным можно назвать не только удаленное от административного центра и от основных межпоселенческих дорог на восток село Виногробль, но и почти слившуюся с селом Ноздрачёво деревню Еськово, расположенную немного восточнее центра муниципального образования. Отсутствие водо- и газопроводов является одновременно и причиной и следствием убыли населения из этих поселений. Лучшие демографические характеристики села Ноздрачёво во многом обусловлены объективными факторами – более выгодным экономико-географическим положением и административным статусом. Все это вместе взятое позволяет сохранять, укреплять и развивать привилегированное положение лидера. Доля населения села Ноздрачёво в общей численности сельсовета составляет в настоящее время более 55 %. Около 45 % жителей сконцентрировано в остальных 3-х населенных пунктах. Подтверждением сложившейся ситуации может служить территориальная дифференциация возрастного состава населения в поселениях, условно разделённых по местоположению на «припрудовые» и «периферийные» (см. таблицу № 11). Уровень и тенденции развития населённых пунктов сельсовета находятся под сильным влиянием меридиональной магистрали местного значения и других дорог с твёрдым покрытием.

Таблица № 11

Распределение населения Ноздрачёвского сельсовета по возрастным группам в разрезе населённых пунктов

| Основные функции населенных пунктов | Общая численность населения | Дети и подростки | Лица трудоспособного возраста | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | численность | в % к общей численности населения | численность | в % к общей численности населения | численность | в % к общей численности населения |
| «припрудовые» |
| с. Ноздрачёво | 477 | 95 | 19,9 | 287 | 60,2 | 95 | 19,9 |
| д. Шагарово | 129 | 25 | 19,4 | 70 | 54,3 | 34 | 26,4 |
| «периферийные» |
| д. Еськово | 63 | 9 | 14,3 | 33 | 52,4 | 21 | 33,3 |
| с. Виногробль | 195 | 38 | 19,5 | 86 | 44,1 | 71 | 36,4 |
| Итого по сельсовету | 864 | 167 | 19,3 | 476 | 55,1 | 221 | 25,6 |

Существенные различия в возрастной структуре населения особенно заметны в разрезе отдельных поселений. В целом для сельсовета характерна высокая доля детей и подростков. В трех поселениях из четырех этот показатель выше среднероссийского. Приближается к среднероссийскому показателю доля трудоспособного населения в с. Ноздрачево. Остальные поселения существенно отстают и имеют пониженную долю трудоспособных.

Доля пожилых и стариков благоприятнее среднероссийских показателей также в с. Ноздрачево. Этот населенный пункт характеризуется наиболее благоприятной возрастной структурой, которая, даже при современных темпах демографических изменений, еще долго будет оказывать положительное воздействие на количественное и качественное изменение населения территории в целом. Аналогична ситуация и в д. Шагарово, но здесь проживает значительно меньше людей.

Депопулирующую возрастную структуру с невысокой долей трудоспособного населения и сильно повышенной долей старших возрастных групп, демонстрируют периферийные сельские поселения с. Виногробль и д. Еськово. Инерционный сценарий развития готовит им, как и многим поселениям Курского административного района, роль аутсайдеров. Вероятность деградации этих поселений велика. Если не будут предприняты кардинальные меры по возрождению сельскохозяйственного производства и социальной инфраструктуры в с. Виногробль, то опасения вскоре станут реальностью. А деревня Еськово, в лучшем случае, вероятно, сольётся с административным центром сельсовета или превратится в сезонное поселение, которое будет использоваться в качестве дач наследниками современных пожилых жителей.

# Обеспеченность сельсовета трудовыми ресурсами

В настоящее время из 864 человек, проживающих на территории сельсовета, более 55 %  – люди трудоспособного возраста (в среднем по России – 63 %), пенсионеров – 26 % (по России – 21 %).

Сохранение современных темпов естественного движения населения сельсовета приведет к существенному снижению трудового потенциала территории, поскольку взрослеющие подростки не смогут количественно и качественно полностью компенсировать группу людей, выходящих из трудоспособного возраста.

Небольшое повышение численности населения является следствием миграций. При сохраняющейся инерционной тенденции современного социально-экономического развития трудно предположить значительное увеличение миграционного потока. В лучшем случае он останется на прежнем уровне, но, скорее всего, будет постепенно уменьшаться, приводя сначала к стабилизации, а в последующем и к снижению численности населения сельсовета.

Ноздрачёвский сельсовет обладает рядом нереализованных предпосылок и условий для демографического развития. Они заключаются, во-первых, в активизации хозяйственной деятельности жителей сельсовета и оптимизации работы имеющихся предприятий. Во-вторых, в более полном и рациональном использовании земельных ресурсов высшего бонитировочного ранга. В-третьих, в учёте пространственных особенностей развития территории и более полной реализации выгод пригородного местоположения, особенностей его планировочной структуры и физико-географических условий сельсовета.

В связи с этим ключевой задачей развития становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения сельсовета и повышение миграционной привлекательности его территории.

В целях перспективной оценки изменения численности населения и трансформации системы расселения сельсовета в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

В условиях многовариантности дальнейшего социально-экономического развития сельсовета было разработано два сценария демографического прогноза (условно – «инерционный» и «инновационный»).

Прогнозные расчёты были осуществлены с применением экспоненциальной функции. Прогнозная численность населения была определена на 2 даты: 2015 г. (первая очередь реализации Генерального плана) и 2033 гг. (расчётный срок реализации Генерального плана).

Оценки численности населения Ноздрачёвского сельсовета, в целом пролонгируют имеющуюся динамику его населения на период реализации настоящего генплана. Согласно прогнозу, среднегодовое повышение численности населения сельсовета в период реализации генплана будет составлять около 3 человек.

****

«Инерционный» вариант развития территории сельсовета предусматривает следование современным тенденциям без кардинального внешнего вмешательства. Предполагается, что сельсовет будет использовать уже имеющиеся хозяйственные мощности, социальную инфраструктуру, ресурсный потенциал и жилищные условия. В основу «инерционного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей.

Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения сельсовета. Для прогнозирования численности населения воспользуемся экспоненциальной функцией:

Ро = Рс еrt ,

где

Ро – ожидаемая численность населения;

Рс – существующая численность населения;

r- среднегодовые темпы прироста,

t - время в годах,

е - основание натуральных логарифмов.

Применим эту формулу для оценки численности населения Ноздрачёвского сельсовета,  используя приведенные выше данные. Рассчитаем, прежде всего, среднегодовые темпы прироста:

r = (In P1 – In P0):6= 0,00331

Определим численность населения Ноздрачёвского сельсовета на 1 января 2015 г. и 1 января 2033 г., используя вычисленное значение среднегодовых темпов прироста:

Р2015 = 864 *е-0,00131*7 = 864 * 1,02344 = 884 чел.

Р2033 = 864 *е 0,00331*25 = 864 * 1,08626 = 939 чел.

Данные для расчета численности населения и его результаты приведены в таблице № 12.

# Таблица № 12

Ожидаемая численность населения Ноздрачёвского сельсовета по инерционному варианту развития на первую очередь и расчетный срок

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел. | 864 |
| Среднегодовой прирост населения, % | 0,331 |
| Срок первой очереди, лет | 7 |
| Расчетный срок, лет | 25 |
| Ожидаемая численность населения к 2015 году, чел. | 884 |
| Ожидаемая численность населения к 2033 году, чел. | 939 |

Таким образом, следование «инерционному» сценарию развития приведет к незначительному эволюционному росту населения сельсовета, что, однако, не будет стимулировать социально-экономическое развитие всей территории, поскольку более половины трудоспособного населения реализовывает свой трудовой потенциал за пределами сельсовета. Очевидно, по-прежнему сохранятся территориальные диспропорции системы расселения, продолжится концентрация населения в «припрудовом» ареале. Наиболее плотно заселенным ареалом останется с. Ноздрачево, являясь, одновременно с сохранением специфичных функций, и своеобразной аграрно-рекреационной зоной областного центра, связанной с ним тесными трудовыми и дачными миграциями.

****

Инновационный вариант развития Ноздрачёвского сельсовета подразумевает принципиально иной подход к социально-экономическому позиционированию территории. Он предусматривает, прежде всего, усиление экономического эффекта от более полной и активной реализации пригородных функций сельсовета. Основные направления такого развития связаны с укреплением хозяйственной самостоятельности муниципального образования путем интенсивной реализации заложенного в нем потенциала.

Во-первых, данным вариантом предусматривается привлечение населения для постоянного проживания на территорию сельсовета в коттеджную застройку части территории. Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей, повлечет потребность в развитии социальной сферы и транспортной инфраструктуры сельской территории.

Этот сценарий предполагает усиление пригородных функций сельсовета, всё более тесную интеграцию села и города. По этому сценарию приток инвестиций в промышленность района не будет быстро расти, но положительные тенденции в экономике курска приведут к росту доходов и трансформации потребностей её жителей.

Как видно из оценки существующей демографической ситуации Ноздрачевского сельсовета и тенденций её развития, необходимо применять кардинальные меры для развития этой сельской территории. Лимитирующими факторами для реализации данного сценария развития является социальная и транспортная инфраструктура.

Перспективы развития  Ноздрачёвского сельсовета определяются прежде всего его удобным географическим положением. Социально-экономическую концепцию Генерального плана формирует идея обеспечения устойчивого развития  Ноздрачёвского сельсовета — территории с благоприятной средой и условиями проживания для населения. Предопределяющими факторами являются экономико-географическое положение и статус сельсовета, являющегося пригородным поселением.

Комплексный анализ, проведенный при разработке Генерального плана развития, показал, что  Ноздрачевское поселение является территорией, представляющей собой перспективную и многоплановую инвестиционную зону.

Для  Ноздрачевского сельсовета характерно активное развитие системы трудовых, культурно-бытовых и рекреационных связей с г Курск.

Сельсовет может рассматриваться как субъект сельскохозяйственной деятельности и организации отдыха населения, а также как резерв социально-экономического развития Курска.

Сегодняшнее загородное жилье — это либо дачные поселки, возникшие еще в советские времена, или так называемые элитные поселки. Дачные поселки не могут рассматриваться как подходящий опыт, так как они предназначены для сезонного времяпрепровождения — в том числе для отдыха и садово-огородных работ и в них не предусмотрена ни хозяйственная, ни социальная инфраструктуры. Элитные поселки малочисленны и эксклюзивны, и не могут рассматриваться как прототипы будущих пригородных поселений, рассчитанных на большое количество людей, так называемый «средний класс».

Средний класс может стать реальностью тогда и только тогда, когда в стране есть много людей, не страдающих от мучительного «квартирного вопроса». Быть владельцем своего просторного и качественного жилища — дома, купленного на заработанные или взятые в кредит деньги, — значит не только удобно жить, но и с большой вероятностью несколько иначе смотреть на мир. Прежде всего, дом надо оплачивать, и, следовательно — надо достаточно зарабатывать. Для этого необходимо иметь хороший профессиональный уровень, а значит — повышать квалификацию, делать карьеру, проявлять предприимчивость, стремиться к успеху.

Обладать хорошим жилищем — значит пересмотреть взгляд на свои жизненные цели и перспективы, на то, каким хотелось бы видеть будущее детей, какое образование им дать. Меняется отношение к своему физическому и психологическому состоянию, возникает необходимость пересматривать отношения с физкультурой, медициной, экологией.

Пригородные территории все чаще рассматриваются как наиболее благоприятные для жизни и деятельности человека, поскольку сочетают в себе одновременно и природные и социально-экономические преимущества, обеспечивающие, при рациональном подходе, в конечном итоге наиболее высокое качество жизни населения. Поэтому данным вариантом предусматривается привлечение населения для постоянного проживания и работы на территории Ноздрачёвского сельсовета.

С учетом возможного миграционного притока населения для постоянного жительства была рассчитана ожидаемая численность населения Ноздрачёвского сельсовета при инновационном сценарии развития по выше приведённой методике (таблица № 13).

# Таблица № 13

Ожидаемая численность населения Ноздрачёвского сельсовета по инновационному варианту развития на первую очередь и расчетный срок

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел. | 864 |
| Среднегодовой прирост населения, % | 2 |
| Срок первой очереди, лет | 7 |
| Расчетный срок, лет | 25 |
| Без учета миграционного притока: |  |
| Ожидаемая численность населения к 2015 году, чел. | 992 |
| Ожидаемая численность населения к 2033 году, чел. | 1417 |
| С учетом миграционного притока: |  |
| Ожидаемая численность населения к 2015 году, чел. | 1450 |
| Ожидаемая численность населения к 2033 году, чел. | 3092 |

# 4.3.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА

Ключевые направления стратегического развития территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области ориентированы на создание условий для реализации фундаментальных ценностей – свободного развития личности в обществе, социальной справедливости и равных шансов для всех. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни на территории сельсовета при большей внутрирегиональной сбалансированности. Важно способствовать сохранению и увеличению возможностей для реализации трудового потенциала населения сельсовета в непосредственной близости от постоянного места жительства. При развитии территории сельсовета необходимо гарантировать долгосрочное сохранение культурного наследия, своеобразие и неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ жизнедеятельности.

Эти общие, характерные для развития любой территории принципы, в данном случае связаны с возможностями использования преимуществ пригородного географического положения, которое предполагает тесное взаимодействие городской и сельской местности при максимальном учете интересов населения Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области. Взаимосвязанное развитие городской и сельской местности должно обеспечить сбалансированное социальное и экономическое развитие территории и повышение ее конкурентоспособности.

Характер такого взаимодействия определяется, прежде всего, близостью сельских населенных пунктов к городу, что обеспечивает свободу передвижения, доступ к лечению, образованию и к другим социальным благам. Близость в данном случае представляет собой не столько геометрическое, сколько экономическое расстояние, характеризующее транспортную доступность территории, которая все чаще измеряется не километрами, а временем, проведенным в пути. В рейтинге предпочтений людей при выборе места постоянного жительства или дачи транспортная доступность превращается в один из лидирующих факторов.

# I

Первое направление стратегического развития территории Ноздрачевского сельсовета связано с совершенствованием существующей транспортной инфраструктуры. Необходимо придать ей свойства оптимальной транспортной сети, обеспечивающей как внутреннее единство всех населенных пунктов сельсовета, так и внешнюю связность с городом (контактность, проницаемость, степень открытости).

Взаимосвязанное развитие городских и сельских поселений определяет специфику демографического потенциала. С одной стороны, город работает как насос, перекачивающий трудовые ресурсы, учащуюся молодежь к местам приложения труда и получения образования. Это приводит к снижению численности населения и качества человеческого потенциала сельской местности, переселению наиболее конкурентоспособной его части в город. С другой стороны, в пригородной зоне сосредоточены наилучшие условия для жизни населения – сочетание экологически более благоприятной, чем в городе, природной среды с близостью городских благ, таких как разнообразные товары и услуги, рабочие места и т.п. Это привлекает в пригородную зону, наряду с наследниками сельских домовладений, наиболее обеспеченные слои населения, обустраивающего здесь, как правило, второе жилище.

При разработке демографической составляющей концепции развития территории необходимо учитывать, что она должна быть антропоцентричной, т.е. направленной на главное – на человека, население, условия его жизни и деятельности. Человек – мера вещей. В конечном счете, самым важным результатом любого вмешательства должна быть оценка того, как в результате проведенных действий изменились условия жизни, какие возможности получило население благодаря изменению статуса территории.

Демография – наиболее чуткий, объективный и надежный критерий всего того, что происходит в регионе. Население выражает свое отношение к процессам, дает им оценку своим демографическим поведением. Демографическое зеркало отражает реальную ситуацию. Важным аспектом является качество населения, в т.ч. его физическое и нравственное здоровье.

# II

Поэтому вторым направлением стратегического развития территории Ноздрачевского сельсовета должно стать создание привлекательной среды для жизни населения. Закрепление людей в пригородной зоне возможно путем создания, прежде всего, рабочих мест, т.е. развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, непроизводственной сферы.

Демографический потенциал Ноздрачевского сельсовета низкий. Наблюдается высокая естественная убыль населения с резким преобладанием смертности над рождаемостью. Возрастная структура имеет явно выраженную тенденцию к ухудшению. Все чаще места постоянного проживания населения заменяются дачными домовладениями с сезонными ритмами – пустующие зимой и оживающие в весенне-летний период.

Наиболее демографически устойчивыми населенными пунктами являются с. Ноздрачево и с. Виногробль. Одна из главных задач – сохранить численность населения этих сел.

Поддержание стабильной численности населения, особенности его естественного и миграционного движения, структуры, расселения позволяют выйти на важнейшие вопросы устройства территории, его совершенствования и приведения в соответствие с задачами, возникшими перед регионом. Расселение – одна из важных интегральных составных частей территориальной структуры хозяйства, шире – территориальной организации жизни общества.

Изменения, происходящие в пригородных районах, прежде всего, сказываются на населении, вызывая через него цепную реакцию изменений во многих сферах жизни и людей, и территории. Начало изменений в расселении заключено в самом населении – его миграциях, демографическом поведении, образе жизни.

Население заселяет территорию, использует ее ресурсы, обеспечивает ее устройство. Оно сразу и непосредственно реагирует на происходящие изменения, стремится адаптироваться. И тогда можно наблюдать, как изменяется демографическое поведение, миграционная подвижность, проявляется избирательность по отношению к разным категориям населенных пунктов, учитывающая их возможности, положение, качество среды и т.п.

В ближайшей перспективе не следует ожидать кардинального изменения демографической ситуации. Она стабилизируется на определенном уровне с небольшим креном в сторону снижения численности населения. Ожидается незначительное пополнение рынка трудовых ресурсов, но не следует пренебрегать близостью областного центра, который будет продолжать оттягивать определенную часть молодого населения на работу и учебу с последующим трудоустройством в городе.

Пригородные территории  в силу особенностей своего географического положения, должны обладать определенным набором предприятий всех отраслей хозяйства. Их направленность обусловлена необходимостью предоставить местному населению рабочие места, а также служить подспорьем для большого города. Поэтому строительство крупных промышленных предприятий в пригородной зоне г. Курска нецелесообразно, а создание небольших, как правило, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, желательно. Промышленное производство должно быть гармонично вписано в природную среду с детально продуманной системой использования (или, в крайнем случае, утилизации) отходов для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, повышения плодородия почвы.

# III

Третьим направлением стратегического развития Ноздрачевского сельсовета должно стать насыщение его малыми, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье, предприятиями. На территории муниципального образования возникли отдельные агропромышленные очаги в виде предпринимательской деятельности. Однако такого количества перерабатывающих предприятий для успешного развития аграрной сферы пригородного сельсовета явно недостаточно.

# IV

Четвертое направление может считаться одним из основных, обусловленных функциональной специализацией сельской местности. Единая стратегия развития агросектора, нацеленная на повышение экономических показателей сельского хозяйства, продуктивности земель и производительности труда может осуществляться в основных ареалах развития агропроизводства, а именно, в районах с более благоприятными природными условиями, в пригородах больших городов, а также в сельских районах, сохранивших демографический потенциал.

На территории Ноздрачевского сельсовета вследствие реформ и тяжелого экономического кризиса сельское хозяйство вынуждено было отказаться от интенсивных технологий, химизации, концентрации производства и перейти на экологически ориентированные методы обработки почвы и содержания скота. В результате произошел переход на экстенсивное развитие сельского хозяйства, повысивший степень его экологичности.

Аграрное развитие территории возможно осуществлять по нескольким стратегическим линиям.

Первая линия, предполагающая наличие крупного сельскохозяйственного предприятия, для данного муниципального образования не актуальна. В СХПК «Рассвет», зарегистрированном на территории сельсовета, работает два человека.

Вторая линия связана с усилением товарности индивидуальных хозяйств населения, в тех поселениях, где еще высока доля трудоспособного населения (с. Ноздрачево). Главным фактором здесь оказывается степень включенности сельсовета в общую систему социально-экономических связей. При поддержании благоприятной демографической структуры населения, наличии дорог и доступности этих населенных пунктов возможно развитие торговли, как продукцией сельского хозяйства, так и дарами лесов и водоемов.

Третья линия обусловлена деятельностью фермерских хозяйств. Однако их немного и они малоэффективны. Поэтому дальнейшее развитие должно быть направлено на поддержку инициативы и предпринимательства как местного населения, так и, возможно, городских жителей, недавно уехавших из сельской местности и сохранивших с ней связи.

Четвертая линия  развития территории Ноздрачевского сельсовета – это дачники, дающие определенный стимул развитию индивидуальных хозяйств населения. Местные жители могут обслуживать дачников, предоставляя им натуральные продукты питания (молоко, яйца, мед, овощи, фрукты). При наличии определенных навыков местное население может оказывать разнообразные услуги, например, плотницкие, строительные и др. Возможно развитие агротуризма.

Таким образом, дальнейшее развитие сельского хозяйства Ноздрачевского сельсовета надо связывать с развитием индивидуальных и фермерских хозяйств и производства экологически чистой продукции. Будет происходить дальнейшая экстенсификация использования земельных ресурсов с ростом доли естественных кормовых угодий, а то и с превращением сельскохозяйственных угодий в земли иного назначения.

# V

Пятое направление связано с тем, что дальнейшее развитие сложившегося хозяйства и совершенствование транспортной инфраструктуры невозможно без густой сети качественных дорог. Они должны связать воедино все населенные пункты сельсовета. Необходимо стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности территории сельсовета, что приведет к повышению мобильности населения, как одного из факторов экономического развития. Модернизация поселенческих дорог (внутри населенных пунктов) будет способствовать повышению качества жизни и улучшению доступности объектов социальной сферы.

# VI

Шестое направление развития территории Ноздрачевского сельсовета заключается в повышении уровня благоустройства жилищного фонда, представленного преимущественно деревянными одноэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками для ведения подсобного хозяйства. Несмотря на то, что сельсовет находится в непосредственной близости от областного центра, уровень его благоустройства достаточно низкий. Поэтому одной из важнейших задач развития Ноздрачевского сельсовета является полная газификация и водоснабжение, обеспечение горячей водой и канализацией.

На территории Ноздрачевского сельсовета ведется новое жилищное строительство. В этом направлении у данного муниципального образования большой нереализованный потенциал как в индивидуальном коттеджном, так и в дачно-рекреационном строительстве.

# VII

Седьмым направлением развития сельсовета является кардинальное изменение отношения к организациям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения. Набор таких услуг должен соответствовать иерархическому уровню поселения. В целом имеющийся набор услуг типичен для сельской местности. Однако необходимо повысить качество и разнообразить набор предоставляемых услуг.

В связи с этим необходимо укомплектовать набор услуг за счет подготовки кадров из местных жителей, например, парикмахеров (универсалов в местных условиях) и других специалистов сферы обслуживания с последующим открытием небольших частных предприятий. Необходимо повысить качество предоставляемых услуг, добиться, чтобы из города ехали в пригород за уникальными услугами или услугами высокого класса.

Дальнейшего совершенствования ждут образовательные услуги. Школы в сельской  местности должны быть очагами культуры и духовности. Особенно это необходимо в настоящее время, когда люди в сельской местности, как правило, живут по инерции, ни на что хорошее не надеясь. Школы должны стать центрами возрождения духа народа, воспитания инициативных, предприимчивых, конкурентоспособных личностей.

В сложившейся демографической и социально-экономической ситуации одним из выходов является концентрация образовательных услуг в школе как центре непрерывного образования. Возможно совмещение предоставления услуг дошкольного и начального школьного образования и воспитания под одной крышей. Это позволит более рационально использовать педагогические кадры для работы в старших группах детского сада и в начальных классах средней школы, обеспечит преемственность образовательного цикла, облегчит адаптацию детей к школьному режиму.

Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание населения. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе.

В сельсоветенедостаточно полно по видам и выборочно в территориальном плане представлено бытовое обслуживание населения. Недостаточно парикмахерских, нет прачечных, химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Таким образом, муниципальное образование «Ноздрачевский сельсовет» представляет собой перспективную и многоплановую инвестиционную зону. Для него характерно активное развитие системы трудовых, культурно-бытовых и рекреационных связей с областным центром. Ноздрачевский сельсовет может рассматриваться как субъект сельскохозяйственной деятельности пригородного типа, место, предназначенное для организации отдыха населения, а также как резерв последующего развития города.

# 4.4. ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  И  КАТЕГОРИИ  ЗЕМЕЛЬ

Основой хозяйственной деятельности в рассматриваемой сельской местности являются земельные ресурсы. Структура земельного фонда – это:

- преимущественно земли сельскохозяйственного назначения: пашня и пастбища;

- земли природного комплекса, представленные значительными массивами государственного лесного фонда (ГЛФ), лесополос, лесов иного назначения;

- земли населённых пунктов (малоэтажная застройка и индивидуальное жилищное строительство);

- земли инженерной и транспортной инфраструктуры.

Общая земельная площадь сельсовета в границах плана составляет 8432,68 га.

# Таблица № 15

# Баланс территории Ноздрачевского сельсовета

| № п/п | Категории земель | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Современное состояние | Проект |
| Территория |
| 1. Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе территории: | га/% | 8432,68 | 8432,68 |
|  | 1.1. Жилых зон, в т.ч.: | га/% | 417,44 | 820,86 |
|  | Малоэтажная многоквартирная | га | 24,93 | 24,93 |
|  | Индивидуальная застройка | га | 392,51 | 795,93 |
|  | 1.2. Общественно-деловых зон | га/% | 0 | 28,51 |
|  | 1.3. Производственных зон, в т.ч.: | га/% | 60,38 | 106,46 |
|  | коммунально-складская зона |  | 0,28 | 0,28 |
|  | зоны залежей полезных ископаемых |  | - | - |
|  | Промышленная застройка |  | 60,1 | 106,18 |
|  | АЗС |  | - | - |
|  | 1.4. Зон инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | га/% | 38,38 | 129,96 |
|  | Ж\д транспорта |  | 23,98 | 23,98 |
|  | Автотранспорта, в т.ч.: |  | 14,4 | 105,98 |
|  | Автодороги с насыпью |  | 14,4 | 105,98 |
|  | Автодороги без насыпи |  | - | - |
|  | Очистные сооружения |  | - | - |
|  | 1.5. Рекреационных зон, в т.ч.: | га/% | - | 192,98 |
|  | Рекреационно-туристическая зона |  | - | 192,98 |
|  | 1.6. Зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.: | га/% | 6499,38 | 5569,58 |
|  | Садовые товарищества |  | 456,22 | 456,22 |
|  | Пастбище |  | 748,88 | 548,03 |
|  | Пашня |  | 5006,38 | 4356,24 |
|  | Сенокос |  | 287,9 | 209,09 |
|  | 1.7. Зон специального назначения, в том числе: | га/% | 4,21 | 7,92 |
|  | Зоны под военными объектами |  | - | - |
|  | Кладбища |  | 4,21 | 7,92 |
|  | 1.8. Зон водного фонда | га/% | 117,23 | 117,23 |
|  | Реки |  | 0,74 | 0,74 |
|  | Озера, пруды |  | 116,49 | 116,49 |
|  | 1.9. ГЛФ | га/% | 769,4 | 769,4 |
|  | 1.10. Леса прочие | га/% | 182,66 | 197,81 |
|  | Лесополосы |  | 182,66 | 197,81 |
|  | Леса |  | - | - |
|  | 1.11. Из общей площади земель населенных пунктов территории общего пользования, в т.ч.: | га | 331,12 | 483,33 |
|  | Церкви | га | 0,46 | 0,46 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 281,41 | 414,3 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 33,61 | 79,61 |
|  | общественная застройка | га | 15,64 | 0,43 |
| 2. Из общей площади земель сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории) | га | 12,76 | 8,94 |

| Территория всего | га | Существующее положение | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 6499,38 | 5024,22 |
| 2 | Земли населенных пунктов | га | 1017,75 | 1576,16 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 28,92 | 176,77 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | га | 0 | 768,9 |
| 5 | Земли лесного фонда | га | 769,4 | 769,4 |
| 6 | Земли водного фонда | га | 117,23 | 117,23 |
| 7 | Земли запаса | га | - | - |
| Итого: |  | 8432,68 | 8432,68 |

### 4.4.1. Земли населенных пунктов

На территории Ноздрачёвского сельсовета 4 населенных пункта (см. таблицу № 16). Земли населенных пунктов в настоящий момент занимают 1017,8 га.

# Таблица № 16

# Сведения о населенных пунктах Ноздрачёвского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | село Ноздрачёво | 392,65 |
| 2. | деревня Шагарово | 176,50 |
| 3. | деревня Еськово | 164,18 |
| 4. | село Виногробль | 284,46 |
| Итого: | 1017,8 |

Одним из главных преимущественных факторов расположения Ноздрачёвского сельсовета, влияющим на развития территории, является его достаточная близость к областному центру – городу Курску.

В рамках развития малоэтажного строительства  определены основные направления освоения пригородных территорий областного центра, в том числе и южное направление. На землях сопредельных с городом Курском сельсоветов планируется развернуть масштабное жилищное строительство.

К расширению проектом генерального плана предлагаются населенные пункты село Ноздрачёво – 301,0 га; и село Виногробль – 20,55 га.

Соответственно, общая площадь села Ноздрачёво занимает 693,6 га, села Виногробль – 305,0 га.

В настоящее время для расширения черты населенных пунктов Ноздрачёвского сельсовета задействовано порядка 321,55 га земли, при этом анализ показывает, что для этих целей необходимо использование долевых и частных земель.

Для жилищного строительства на земельных участках сельхозназначения, включаемых в границы населенного пункта, требуется изменение их категории. Порядок включения земельных участков в границы населенных пунктов установлен федеральным законодательством. Данная процедура позволяет вовлекать в оборот земли сельскохозяйственного назначения и использовать их для жилищного строительства.

За счёт перевода земель сельхозназначения в категорию земель населённого пункта более чем на 300 га  расширятся границы села Ноздрачёво и села Виногробль. Благодаря чему значительно увеличится число индивидуальных застройщиков.

Важными факторами застройки этих территорий являются их транспортная доступность, территориальная близость к городу Курску и экологически благоприятная ситуация.

В селе Ноздрачево будут возведены более 99,0 тысяч квадратных метров жилой площади, что позволит обеспечить жильём порядка 880 семей, в селе Виногробль – более 12,6 тысяч квадратных метров жилой площади, для обеспечения жильём порядка 105 семей.

Согласно законодательству, после принятия Генерального плана потребуется разработка дальнейшей градостроительной документации – проектов планировки, в составе которых будут определены и уточнены транспортная и инженерная инфраструктура населенных пунктов, количество и расположение объектов социальной инфраструктуры.

Следующим этапом исполнения градостроительного законодательства должны стать градостроительное зонирование территории населенных пунктов и разработка Правил землепользования и застройки, которые разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

По результатам анализа, проведенного в пункте 4.4.1, выявлены следующие проблемы, касающиеся территории населенных пунктов сельсовета:

1. Требуется изменение границ населенных пунктов за счет присоединения участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и изменения их категории на категорию земель населенных пунктов.

2. Требуется дальнейшая разработка градостроительной документации в рамках проектов планировки и зонирования территории населенных пунктов.

3. Требуется разработка правил землепользования и застройки Ноздрачёвского сельсовета.

### 4.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Ноздрачёвского сельсовета в настоящее время занимают территорию площадью 6400,62 га и распределяются между крупным собственником СПК им. И.Д. Черняховского и мелкими собственниками земельных долей.

В результате анализа, была выявлена проблема в отношении земель сельскохозяйственного назначения: требуется выведение присоединяемых к населенным пунктам участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и их перевод в категорию земель населенных пунктов.

### 4.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с п. 1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

На территории Ноздрачёвского сельсовета земли промышленности, ферм занимают 15,3 га общей площади.

Границы земель транспорта. Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

На территории Ноздрачёвского сельсовета земли автодорог с твердым покрытием занимают 14,4 га общей площади, земли железнодорожного транспорта занимают 23,98 га общей площади, земли газопроводов, иных трубопроводов занимают 72,5 га общей площади.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Ноздрачёвского сельсовета, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ, свалок твердых бытовых отходов и канализационных очистных сооружений.

На территории сельсовета расположены 2 кладбища общей площадью 4,2 га, одно из них вблизи села Ноздрачёво – 1,8 га, другое – села Виногробль (2,4 га). На долгосрочную перспективу зарезервирована территория 3,7 га для расширения одного из существующих кладбищ (вблизи села Виногробль).

Очистные сооружения будут разрабатываться в проектах планировки каждого микрорайона, в составе которых будут определены и уточнены количество и расположение данных объектов инженерной инфраструктуры.

Границы земель обороны и безопасности. В соответствии со статьей 93 Земельного кодекса РФ землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, пограничных войск, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Кодексом, федеральными законами.

На территории Ноздрачёвского сельсовета нет земель обороны и безопасности.

Границы земель связи. На основании ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются существующие и планируемые границы земель связи, а также границы зон инженерной инфраструктуры.

На основании ст.91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

На территории Ноздрачёвского сельсовета земли связи занимают 6,6 га общей площади.

В данной ситуации необходимо установить критерии применения условных границ земель промышленности и в составе документов территориального планирования отображать условные границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на основе критериев, установленных специально уполномоченными органами.

# В результате анализа, проведенного в пункте 4.4.3, выявлены следующие проблемы:

1. Земли промышленности. При возникновении потребности в дополнительных территориях для размещения производства, для этих целей рассматриваются участки, расположенные на западе от деревни Шагарово, при условии выполнения соответствующих инженерных мероприятий по инженерной подготовке территории.

2. Земли специального назначения. Требуется резервирование земельного участка для расширения кладбища.

### 4.4.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий в основном составляют лесные земли. Лесной фонд на территории поселения представлен лесополосами и байрачными лесами, вся площадь лесного фонда отнесена к первой группе лесов, которые имеют экологическое, рекреационное, почвозащитное и водоохранное назначение.

На территории Ноздрачёвского сельсовета присутствуют следующие виды особо охраняемых природных территорий:

- Урочища Шпиль, Малиновое, Клейменов верх, Голый Пай, Большой верх.

- Охраняемые леса вдоль железнодорожного полотна (южная граница сельсовета).

- Рекреационно-садоводческие земли по крупным балкам в южной части сельсовета (левобережье реки Виногробль).

- Сетъ защитных лесополос вдоль автомагистралей и по контуру сельскохозяйственных полей

К землям особо охраняемых территорий также отнесены земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения  и водоохранные зоны водных объектов.

# В результате анализа, проведенного в пункте 4.4.4, выявлены следующие проблемы:

1. Отсутствие выделения земель историко-культурного назначения на территории сельсовета. На территории сельсовета имеются объекты культурного наследия, но их территория не утверждена, зоны охраны не установлены.

2. Нарушение природных составляющих лесного массива урочищ Шпиль, Клейменов верх, Большой верх:

- Захламление бытовым мусором и пищевыми отходами;

- Спиливание деревьев, в том числе, и старовозрастных дубов и ясеней;

- Разжигание костров;

- Вытаптывание территории, уничтожение травянистого покрова;

- Обеднение флоры и фауны (сокращение видов птиц, пресмыкающихся; практически полное отсутствие копытных).

3. Разработка ряда охранных мероприятий для улучшения состояния природных объектов:

- Ежегодное проведение рубок ухода и санитарных рубок для естественных и искусственных древесно-кустарниковых насаждений;

- Проведение мероприятий по очистке территории от захламленности;

- Введение результативных штрафных санкций, предупреждающих уничтожение лесов первой категории.

### 4.4.5. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются. Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Земли лесного фонда на территории сельсовета составляют 769,4 га.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

### 4.4.6. Земли водного фонда.

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах  генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями  использования территорий.

Кроме того, Водный кодекс вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 нового Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Водоохранные зоны рек относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации. Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с водным кодексом водоохранная зона реки Виногробль должна быть не менее 100 м, водоохранные зоны озер не менее 50 м.

Земли водного фонда на территории сельсовета составляют: реки и водоемы – 117,23 га, береговая линия – 77,5 га, водоохранная зона – 807,0 га.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Водного кодекса.

# 4.5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА

Ноздрачёвский сельсовет входит в систему Курско-Курчатовской агломерации (см. «Схему территориального планирования Курского района»). Сельсовет не является близлежащим к Курску, но и на его территории развиваются агломерационные процессы, включая  субурбанизацию западного типа, в сочетании с формированием и освоением основного коридора «восток-запад».

Основой экономической стратегии развития Курско-Курчатовской агломерации должна стать диверсификация – соединение в пригородном пространстве различных видов деятельности, уровней доходов, типов жилища и т.п. – как альтернатива «джентрификации». Ключ к решению этой задачи – создание на субурбанизированных территориях широкого спектра рабочих мест, включая «низкотехнологичные». Инвестирует в эту сферу в основном частный капитал, следовательно, необходимо государственное регулирование для достижения искомого результата.

Курско-Курчатовская агломерация – единый исторически сложившийся географический, социально-экономический и градостроительный организм, на территории которого в силу его геополитического положения, широко представлены различные интересы – от федеральных до частных.

В период кардинальных политических и социально-экономических преобразований децентрализации системы территориального управления, в условиях рыночной экономики с большим количеством инвесторов, сложившиеся и активно развивающиеся многофункциональные взаимосвязи должны стать объектом целенаправленного управления скоординированного со всеми заинтересованными сторонами. Решение таких крупномасштабных задач, как экономическая политика, пространственное планирование, транспорт, решение экологических проблем, жилищная политика, развитие туристического бизнеса потребует объединения усилий и ресурсов всех заинтересованных сторон, что повысит конкурентоспособность всей территории агломерации на региональном уровне. Территорию, находящуюся в непосредственной близости от  города необходимо рассматривать, как целостную систему, зону особого регулирования, учитывающую всю систему взаимных интересов, что позволит обеспечить ее комплексное и устойчивое развитие.

****

Территория Ноздрачёвского сельсовета по многим факторам – климатическим, экономическим, транспортным, является одной из наиболее привлекательных территорий для экономического развития и градостроительного освоения. На территории сельсовета выявлены крупные территориальные ресурсы («фонды» строительных площадок) Курского района, которые могут быть эффективно использованы для размещения объектов жилья, производства, объектов инженерной инфраструктуры, развития транспортной сети.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рассматриваемой территории строится на основе ее планировочной структуры и функционального зонирования. Оптимизация функционально-планировочной структуры является одной из главных задач архитектурно-планировочной организации территории Ноздрачёвского сельсовета.

# Современная планировочная структура сельсовета

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Ноздрачёвского сельсовета, как части Курского района, находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с планировочно-функциональной структурой Курского района, города Курска и структурой окружающих его сельсоветов – Камышинского, Винниковского, Щетинского и Клюквинского. Соответственно, нельзя рассматривать планировочную структуру сельсовета вне контекста района.

Планировочная структура всей территории Курского района ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные коридоры и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Она сложилась благодаря влиянию мощного планировочного центра области – Курска и планировочных осей – водно-планировочной оси реке Сейм и реке Тускарь с притоками (одним из которых является река Виногробль, протекающая через Ноздрачевский сельсовет), а также двум транспортным магистралям, связывающим Курск в меридиональном направлении с Москвой, Белгородом, Крымом и в широтном направлении – с Воронежем, Сумами, Киевом,

Планировочная структура Ноздрачёвского сельсовета сложилась под естественным  влиянием доминирующего соседа – города Курска.

У сельсовета нет непосредственной границы с Курском, но его влияние отражается на иерархии населенных пунктов – занимающий наиболее удобное транспортно-экономическое положение по отношению к Курску населенный пункт стал планировочным центром сельсовета (село Ноздрачево).

Второй фактор, повлиявший на планировочную структуру сельсовета – река Виногробль. Все населенные пункты сформировались вдоль реки и ее небольших притоков.

Крупнейшими населенными пунктами сельсовета являются села Ноздрачево и Виногробль. Именно эти населенные пункты располагают наибольшим экономическим, демографическим, социально-культурным потенциалом (в местном центре сосредоточены административные учреждения сельсовета, торгово-бытовые и социальные объекты), в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент наиболее активно.

По территории сельсовета (вдоль его южной границы) проходят магистральная железная дорога Липецк – Елец – Касторное – Горшечное – Старый Оскол и автомобильная дорога регионального значения Курск – Щигры – Касторное.

Разветвлённая транспортная сеть, дублирующая в большинстве случаев ориентацию русла реки Виногробль, связывает населенные пункты между собой.

****

Планировочная структура территории сельсовета неоднородна и требует дальнейшего развития и совершенствования, определяющего градостроительную стратегию формирования сельсовета. В настоящее время она не в полной мере отвечает требованиям обеспечения взаимоувязанного территориального развития. Планировочный каркас территории недостаточно развит и довольно аморфен, нет ярко выраженной системы планировочных центров и подцентров, планировочных осей и зоны.

В связи с этим, проектные предложения направлены на решение главной планировочной задачи: совершенствования планировочной организации территории сельсовета за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения селитебных территорий и производительных сил.

# Проектная планировочная структура

В основе предлагаемого проектного решения, лежит идея развития территории сельсовета за счет развития и укрупнения второстепенных планировочных подцентров, а также развития второстепенных транспортно-планировочных осей.

Для успешного формирования планировочной структуры сельсовета приняты следующие основные положения:

- планировочная структура сельсовета является составной частью планировочной структуры Курского района;

- предлагаемая открытая планировочная структура позволяет свободно развивать сельсовет по нескольким планировочным направлениям;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

- проведение рекреационного планирования сельсовета;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях;

- сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Проблемами, тормозящими динамичное развитие территории Ноздрачёвского сельсовета, являются отсутствие ярко выраженной сбалансированной системы взаимодействия  планировочного центра  и второстепенных подцентров, а также недостаточно развитая транспортная структура и отсутствие учета природных и экономических возможностей территории.

Проектом предлагается сглаживание этих тенденций за счет развития периферийных территорий сельсовета и второстепенных транспортных осей. Появление новых градообразующих факторов будет способствовать улучшению планировочной ситуации территории сельсовета.

Главные положения проектного планировочного каркаса сельсовета включают в себя следующее:

- Дальнейшее развитие и активизация существующих транспортно-планировочных осей и формирование новых;

- Формирование на территории сельсовета новых зон градостроительной активности;

- Развитие сбалансированной системы планировочного центра и подцентров;

- Четкое планировочное зонирование территории.

****

Для более равномерного развития территории сельсовета, в основу проекта положено формирование устойчивого планировочного каркаса территории, поддержанного соответствующей инфраструктурой, организующей Ноздрачёвский сельсовет.

Для объединения планировочных зон и создания устойчивой планировочной системы, проектом предлагается следующая планировочная структура.

Планировочная структура сельсовета изменится, прежде всего, благодаря тому, что через территорию сельсовета, параллельно восточной  границе, через село Ноздрачёво, проходит автомагистраль Е38 (А-144) Москва – Курск – Воронеж. Благодаря этой трассе возрастет нагрузка на территорию сельсовета и представится возможность градостроительного развития прилегающих к трассе юго-восточной и юго-западной территорий сельсовета.

Эта автомагистраль становится основной планировочной осью сельсовета. Её роль усиливается благодаря предлагаемому проектом размещению вдоль неё крупных жилых микрорайонов индивидуальной застройки.

Проектом предлагается сохранить и усилить роль водной планировочной оси – реки Виногробль. Вдоль неё предлагается разместить рекреационные зоны, насыщенные туристической инфраструктурой, рассчитанной как на организованных туристов, так и на «дикарей».

Второстепенные транспортные оси предлагается сформировать в направлениях Еськово – Малиновый, Виногробль – Водяное, Ноздрачёво – Михайлово – Ушаково, Виногробль – направление на Золотухинский район, а также в направлении Ноздрачёво – Каменево и далее на 1-е Винниково.

****

Оценка существующей демографической ситуации Ноздрачёвского сельсовета и тенденции её развития свидетельствуют о необходимости применения кардинальных мер для сопряжённого развития аграрного и промышленного производства, создания рекреационной зоны для всей этой сельской территории.

Проектом предлагается расширение функций села Ноздрачёво в качестве планировочного центра за счет усиления агропромышленной составляющей, активного развития агропромышленной территории, расположенной в селе.

Предполагаемая агрозона опирается на планировочный каркас, в котором главную роль играют две системы:

а) водная артерия», представленная главной рекой сельсовета – Виногробль и системой её притоков;

б) разветвлённая транспортная сеть, дублирующая в большинстве случаев ориентацию русла реки Виногробль. Поселения-спутники агрогородка: Ноздрачёво, Шагарово, Еськово составляют его основу. Удачно вписываются в «бассейновую планировку» этой агрозоны Ушаковский пруд и кольцевая автодорога вокруг пруда.

Для сбалансированного развития территории сельсовета проектом предусматривается формирование дополнительных второстепенных местных планировочных центров различного функционального назначения (см. Схему проектной планировочной структуры Ноздрачёвского сельсовета).

Наиболее крупный из второстепенных планировочных центров проектом предлагается расположить на стрелке, между существующей автомобильной дорогой Долгое – Виногробль и проектируемой автомагистралью Е 38 (А-144) Москва – Курск – Воронеж.

Второстепенные планировочные центры с достаточной густотой и равномерностью расположатся на территории сельсовета, что создаст условия для эффективного функционирования его экономики и четкой пространственной организации.

Обоснование главных направлений развития сельсовета по пути создания агрогородка требует выделения и более подробной характеристики особенностей его населённых пунктов (см. таблицу № 17).

Таблица № 17

Экономико-географические особенности населённых пунктов Ноздрачёвского сельсовета

| Населенный пункт | Предпосылки развития |
| --- | --- |
| с. Ноздрачёво | административно-хозяйственный центр и транспортный узел локального значения: наиболее удобное транспортно-географическое и экономико-географическое положение; самый крупный населённый пункт; наличие естественных условий для молочно-мясного скотоводства и переработки его продукции; объективные условия для овощеводства на пойменных землях; припрудовое положение, создающее хорошие условия для прудового рыбоводства и рыболовства, водопоя скота. |
| д. Шагарово | рекреационно-хозяйственный комплекс: наличие условий для рекреационного комплекса (с конкретными центрами услуг, пчеловодством); вписанные в деревенскую систему небольшие лесные массивы (урочища Шпиль, Малиновое, Клейменов верх, Голый Пай, Большой верх); непосредственная близость к административному центру сельсовета; хорошие условия для молочно-мясного скотоводства с комплексом переработки его продукции; припрудовое положение, создающее условия для рыбоводства, прудового рыболовства и водопоя скота. |
| д. Еськово | животноводческий комплекс на пойменных пастбищах молочно-мясного направления и торфодобывающее предприятие: приречное положение деревни (территория немногим выше уреза р. Виногробля, т.е. наименьшей отметки - 173 метра над уровнем моря); наличие болота и оставшихся следов торфоразработок; непосредственная близость к административному центру сельсовета; наличие небольшого пруда (расположенного на одном из левых притоков р. Виногробль значительно выше всей территории деревни, создающего условия для водопоя домашних животных, организации системы «самополива» и разведения водоплавающей птицы); возможности речной рыбалки; наличие пойменных массивов лугов; условия для молочно-мясного скотоводства с комплексом переработки его продукции. |
| с. Виногробль | аграрно-животноводческий комплекс мясомолочного направления: наибольшая удалённость села от административного центра сельсовета из всех поселений; обширные площади возвышенной местности (окружающие высоты около 243, 253 и 259 м); возвышенное верховье и исток р. Виногробль; большие лесные массивы, находящиеся в 2-4 км от села; удовлетворительные условия для развития полевого (богарного) зернового хозяйства; хорошие условия для развития овцеводства, неприхотливых к кормам овец и коз; хорошие условия для развития КРС мясомолочного направления; небольшой пруд, создающий условия для водопоя домашних животных. |

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать преодолению территориальной диспропорции и созданию сбалансированной пространственной организации территории сельсовета.

# 4.6.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА

Градостроительное зонирование – важнейший инструмент регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющий муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественные,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков.

Поэтому, назначенный для застройки участок, относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Ноздрачёвского сельсовета произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д. В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельсовета делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Ноздрачёвском сельсовете.

Схема функционального зонирования территории Ноздрачёвского сельсовета разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Курской области и Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003г.).

При разработке учтены требования Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов РФ и Курской области.

Основой Схемы является функциональное зонирование территории Ноздрачёвского сельсовета согласно Генплану и наличие территорий, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности, обозначенных на Схеме комплексной оценки территории.

На Схеме функционального зонирования территории с учетом ограничений на ее использование показаны зоны различного функционального назначения и их границы. Границы зон определены с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются. Территории социально-необходимых объектов (детские сады и школы) входят в состав жилых зон.

На схеме зонирования территории Ноздрачёвского сельсовета выделены следующие зоны и территории:

- жилые (Ж);

- общественно-деловые (Д);

- производственные (П);

- инженерно-технической инфраструктуры (И);

- транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационные (Р);

- сельскохозяйственного назначения (Сх);

- специального назначения (Сп);

- размещения военных объектов (В);

- природные (П).

# Жилая зона (Ж)

Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами блокированного типа, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

На территории жилой застройки участки жилой застройки занимают более 25% территории, а участки других видов – менее 25% каждый.

# Общественно-деловые зоны (Д)

Территории зон предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта,  центров деловой, финансовой и общественной активности. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

# Д1 – центральная общественная зона сельсовета:

Зона центра обслуживания и коммерческой активности местного значения с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

# Д2 – зона спортивно-оздоровительных сооружений:

Территория спортивно-стрелкового комплекса, спортивно-оздоровительных и спортивно-рекреационных сооружений.

# Производственная зона (П)

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения санитарно-защитных зон этих объектов. Благоустройство территории производственных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производств сельскохозяйственной продукции.

# П1 – зона промышленных предприятий V класса вредности (СЗЗ – R 50м):

Зона формируется на основе концентрации безвредных производств или производств V класса санитарной вредности (санитарно-защитная зона 50 м). Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основных производств.

# П2 – зона промышленных предприятий IV класса вредности (СЗЗ – R 100м):

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности.

# П3 – зона промышленных предприятий III класса вредности (СЗЗ – R 300м):

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности.

В зонах П1, П2, П3 разрешено размещение контор, деятельность которых связана с существующей или создаваемой производственной деятельностью. Деловые учреждения, как правило, формируют сектор санитарно-защитной зоны между источниками выделения промышленных выбросов и границей жилой застройки.

# П4 – зона промышленных предприятий II класса вредности (СЗЗ – R 500м):

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов – по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV и V классов – по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя (п.2.18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

# Зона инженерно-технической инфраструктуры (И)

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия сетей и сооружений инженерного оборудования на сферу жизнедеятельности должны соблюдаться необходимые расстояния (санитарные разрывы) от таких объектов до жилых, общественно-деловых и рекреационных территорий и другие требования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик.

Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений инженерного оборудования.

Сооружения инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое вредное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами городских и сельских поселений.

# Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Территория зоны предназначена для размещения автомобильных и железных дорог и объектов транспортной инфраструктуры.

Зона транспортной инфраструктуры делятся на подзоны:

Т1 – внешние дороги с охранными зонами.

Т2 – железные дороги с охранными зонами.

# Рекреационные зоны (Р)

Территории зон предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты.

В рекреационные зоны могут включаться ООПТ и природные объекты.

На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

# Р1 – зона умеренной рекреации.

В территорию зоны входят пойменно-речные и водно-болотные угодья, примыкающие к озерам. Территория зоны предназначена для обеспечения пляжного отдыха жителей Курска и Ноздрачёвского сельсовета со спасательной станцией, лодочной пристанью, оборудованными местами для рыбной ловли.

# Р2 – рекреационно-туристическая зона.

Зона формируется на участках земель сельскохозяйственного назначения, без перевода их в другую категорию земель. Рекреационная зона формируется в северо-западной части сельсовета со специализацией на сельском туризме («агротуризме»), получающем всё более широкое распространение в Европе с начала 90-х годов. В его основе лежит удовлетворение желания жителей города провести несколько дней в естественных, часто лишенных всех удобств, условиях «первозданной» деревни. Таким потенциальным центром может служить деревня Шагарово – достаточно удаленная от центральной усадьбы и магистральной дороги. Этот населенный пункт имеет предпосылки для развития в нём различных видов отдыха, тем более, что данная сфера деятельности не требует больших капиталовложений. В перспективе возможно создание на базе деревни, например, музея сельского быта и др.

# Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх)

Территории сельсовета, занятые пашнями, садами, огородами, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными зданиями, строениями и сооружениями. Зона выделяется в пределах границ городских и сельских поселений.

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом и правилами застройки. В основном, это долевые и частные земли.

# Зоны специального назначения (Сп)

Выделяют для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых не совместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений.

Порядок использования территорий зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Сп1 – зоны кладбищ: предназначены для похоронных ритуалов.

Сп2 – зоны очистных сооружений;

Сп3 – зоны свалок бытовых отходов.

Природные зоны (Пр)

Территории, сформировавшиеся под влиянием природных, антропогенных (с преобладанием процессов саморегуляции) факторов или в результате их взаимодействия, необходимые населенному пункту для воспроизводства природной среды, отличающиеся отсутствием застройки или застроенные с очень низкой плотностью, связанные с ресурсовоспроизводящей или рекреационной деятельностью.

Пр1 – зона особо охраняемых и ключевых природных территорий:

Территория зоны предназначена для сохранения уникальных природных пространств, включенных в список ООПТ (территории урочищ).

Виды разрешенного использования и параметры изменения объектов недвижимости, расположенные в этой зоне, устанавливаются в индивидуальном порядке, установленном законодательством об охране и использовании ООПТ и КПТ.

Пр2 – луга, болота, озера, родники:

Крупные озера и прилегающие к ним территории, используемые в рекреационных целях, выделены в самостоятельную зону.

Пр3 – зона оврагов:

Выделена для проведения мероприятий по приостановлению роста оврагов, их благоустройству (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов). Небольшие ручьи, озера и родники, расположенные в зоне оврага и являющиеся частью благоустройства оврага, в самостоятельную зону не выделяются.

Пр4 – парковая зона, создаваемая вокруг проектируемого агрогородка.

# 4.7. ЗОНЫ  ОГРАНИЧЕНИЙ  И  ЗОНЫ  С  ОСОБЫМИ  УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСОВЕТА

Для разработки генерального плана сельсовета необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие его территории. В качестве ограничений, при формировании схемы функционального зонирования территории сельсовета, учитывались нижеследующие ограничения.

### 4.7.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории Ноздрачёвского сельсовета это зоны:

- придорожных полос автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- полоса отвода железной дороги;

- охранных зон магистральных газопроводов;

- охранных зон воздушных линий электропередач;

По территории сельсовета проходят межмуниципальные автомобильные дороги третьей и четвертой категорий (ширина придорожных полос 50 м), железная дорога «Киев – Воронеж» (ширина полосы отвода не менее 25 м).

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Решение об установлении границ полос отвода железных дорог принимаются в соответствии со статьей 90 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 г. «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы ЛЭП 35 кВ — 10 м от проекции крайних проводов, ЛЭП 10 кВ — 5 м.

Таблица № 18

# Охранные зоны магистральных газопроводов и иных трубопроводов

| № | Наименование | Установленный размер охранной зоны или СЗЗ | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 100 м в каждую сторону от оси | Правила Минтопэнерго РФ № 93 от 24.09. 1992 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Межпоселковые газораспределительные сети среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 50 м в каждую сторону от оси | Правила Минтопэнерго РФ № 93 от 24.09. 1992 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 50 м в каждую сторону от оси | Правила Минтопэнерго РФ № 93 от 24.09. 1992 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

### 4.7.2. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории Ноздрачёвского сельсовета это:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

  - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В таблице № 19 представлены основные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, с учетом категории опасности и размера санитарно-защитных зонах.

# Таблица № 19

# Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Название предприятия | Размер утвержденной СЗЗ, м | Размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Навозохранилище закрытого типа, с. Виногробль | 100 | - |
| 2. | Ферма, центр КФХ, с. Виногробль | 100 |  |
| 3. | ФП, д. Шагарово | 100 | - |
| 4. | Мастерская ТОК, с. Ноздрачево | 100 | - |
| 5. | МТФ, с. Ноздрачево | 100 | - |
| 6. | Производственный центр, с. Ноздрачево | 100 | - |
| 7. | Существующее кладбище в с. Ноздрачево, площадь – 1,8 га | 50 | - |
| 8. | Существующее кладбище в с. Виногробль, площадь – 2,4 га | 50 | - |

# Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод, зоны охраны второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчетами.

# Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что водный кодекс (№74-ФЗ от 3 июня 2006 года) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Таблица № 20

# Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Название водного объекта | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Река Виногробль | 20 | 200 |
| Малые реки и ручьи | 20 | 100 |
| Пойменные озера | 20 | 50 |

### 4.7.3. Охранные зоны по требованиям охраны объектов культурного наследия

На территории Ноздрачёвского сельсовета это:

- территории памятников истории;

- охранные зоны памятников истории;

- территории памятников архитектуры;

- охранные зоны памятников архитектуры;

- территория вновь выявленного памятника истории;

- охранная зона вновь выявленного памятника истории.

На территории Ноздрачёвского сельсовета расположены 1 памятник истории, 2 памятника архитектуры и 1 вновь выявленный памятник истории (см. таблицы № 2,3).

Для сохранения объектов культурного наследия сельсовета, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности.

Для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

### 4.7.4. Охранные зоны по воздействию на строительство природных и 
техногенных факторов

На территории Ноздрачёвского сельсовета это:

- зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности. Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории Ноздрачёвского сельсовета является затопление паводковыми водами и подтопление грунтовыми водами. Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

На территории Ноздрачёвского сельсовета зона затопления паводком 1% обеспеченности занимает 321,2 га, т.е. 3,8% территории сельсовета. Вся подтопляемая территория относится к землям сельхозназначения и в настоящее время используется в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

На подтопляемых территориях проектом не предлагается капитальное строительство. Эти территории отнесены к зоне неблагоприятной для строительства (см. Схему комплексной оценки территории).

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория сельсовета благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельсовете заболоченные территории имеются в пойменной зоне, градостроительных ограничений на территорию населенных пунктов не накладывают.

Нарушенные территории. Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Нарушенные территории в сельсовете имеются на месте отработанных карьеров.

# 4.8.  ОБЪЕКТЫ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

# 4.8.1.  Объекты  социального  и  коммунально-бытового  обслуживания

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. На территории Ноздрачёвского сельсовета расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельсовета невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельсовета рассматриваются и эти вопросы. Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам социального и коммунально-бытового обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Ноздрачёвский сельсовет обладает определенным набором объектов социальной сферы в соответствии с рангом населенных пунктов. Образовательные услуги предоставляет средняя общеобразовательная школа в селе Ноздрачёво на 200 мест и основная общеобразовательная школа в с. Виногробль на 100 мест (таблица № 18). Напряженная демографическая ситуация, прогрессирующая естественная убыль населения, низкая рождаемость привели к большому количеству свободных мест в школах – средняя заполнена на 1/3, основная – на 1/6. Реально на 1 учителя средней школы приходится 3 учащихся, основной – меньше 2. Недостаток школьных учителей – местных жителей компенсируется приезжими педагогами из областного центра. Почти половина учителей Ноздрачёвской средней школы ежедневно приезжает на работу из г. Курска.

Детского сада на территории сельсовета нет. Отсутствуют и средние специальные и высшие учебные заведения.

Учреждения здравоохранения представлены действующим фельдшерско-акушерским пунктом в с. Ноздрачёво. В с. Виногробле ФАП закрыт.

На территории Ноздрачёвского сельсовета расположены 2 библиотеки (в сёлах Ноздрачёво и Виногробль), а также Виногробльский дом досуга. До недавнего времени работал клуб в Ноздрачёво, но после пожара он восстановлен не был.

Для обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами в Нозрачёвском сельсовете работают 2 магазина Бесединского потребительского общества, а также 2 магазина облпотребсоюза – Ноздрачёвский и Виногробльский.

В селах Виногробль и Ноздрачёво работают почтовые отделения (см. таблицу № 21).

# Таблица № 21

# Объекты социальной сферы на территории Ноздрачёвского сельсовета

| № п/п | Наименование | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/с - численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ноздрачёвская средняя общеобразовательная школа | МО «Курский район» | 23/9 | 74, проектная вместимость - 200 |
| 2. | Виногробльская основная общеобразовательная школа | МО «Курский район» | 9/6 | 16, проектная вместимость - 100 |
| 3. | Ноздрачёвская сельская библиотека | МО «Ноздрачёвский сельсовет» | 1/0,25 |  |
| 4. | Виногробльский дом досуга | МО «Ноздрачёвский сельсовет» | 1/0,25 |  |
| 5. | Виногробльская сельская библиотека | МО «Ноздрачёвский сельсовет» | 0,5/0,25 |  |
| 6. | Ноздрачёвский ФАП | МО «Ноздрачёвский сельсовет» | 1/1 |  |
| 7. | Магазин № 4 | ПО «Бесединское» |  |  |
| 8. | Магазин № 16 | ПО «Бесединское» |  |  |
| 9. | ОПС «Ноздрачёво» | ЧП «Новикова» |  |  |
| 10 | ОПС «Виногробль» | СХПК «Виногробль» |  |  |

Таким образом, объекты социальной сферы Ноздрачёвского сельсовета по набору основных услуг соответствуя в целом данному территориальному уровню, все же нуждаются в некоторой корректировке. Не может быть признан удовлетворительным набор образовательных услуг, поскольку в нем отсутствует одно из основных звеньев – детские дошкольные учреждения. В то же время  только частично заполненные школьные здания могут быть перепланированы для совмещения дошкольного и начального школьного образования под одной крышей. Это позволит более рационально использовать педагогические кадры для работы в старших группах детского сада и в начальных классах средней школы, обеспечит преемственность образовательного цикла, облегчит адаптацию детей к школьному режиму. Возможен также вариант подвоза детей в школы г. Курска. Но лучше все-таки сохранить школы в более крупных населённых пунктах сельсовета, поскольку школа является культурным центром села. Сохранение школы имеет важное психологическое значение для населения, поскольку живуч стереотип «нет школы – нет села».

Базовой школой в перспективе останется средняя школа с. Ноздрачёво, обладающая лучшей материально-технической базой и более квалифицированными кадрами. Эта школа станет центральной для приема детей из удаленных населенных пунктов.

Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе. Для повышения качества и доступности услуг необходимо, как минимум, строительство дорог с твердым покрытием и улучшение транспортного сообщения.

В сельсовете не представлено бытовое обслуживание населения. Нет парикмахерских, прачечных, химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Изменение численности населения должно быть подкреплено интенсивным развитием социальной инфраструктуры. Имеющийся в муниципальном образовании потенциал предприятий социальной сферы не сможет удовлетворить растущий спрос. В сельсовете представлены типичные сельские, небольшие школы, которые в настоящее время заполнены только на 1/3. Поэтому в перспективе предполагается реконструкция имеющихся школьных зданий, оснащение их современным оборудованием, подготовка учительских кадров. Требуется особый подход при решении вопроса обеспеченности детскими дошкольными учреждениями. В настоящее время этого типа учреждений в сельсоветенет. На первую очередь предполагается строительство одного небольшого детского сада, а на расчетный срок двух аналогичных заведений.

# Проектные предложения:

При инновационном варианте развития исследуемой местности запланировано изменение социальной сферы в соответствии со СНиП 2.07.01-89. В таблице № 22 представлен сравнительно-статистический расчет потребности в основных объектах социальной сферы.

Таблица № 22

# Потребность в основных объектах социальной сферы

| Показатели | На 01.01.2008 | Инерционный вариант | Инновационный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| Численность населения, чел. | 864 | 832 | 756 | 1765 | 3092 |
| Количество детей до 7 лет чел. | 42 | 40 | 37 | 61 | 141 |
| Количество детей от 7 до 17 лет, чел. | 125 | 120 | 109 | 181 | 418 |
| Количество дошкольных учреждений, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Количество мест в дошкольных учреждениях | 0 | 60 | 60 | 60 | 150 |
| Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями, % | 0 | 150,0 | 162,2 | 98,7 | 106,7 |
| Количество школ, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Количество мест в школах | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Уровень обеспеченности школами, % | 240 | 250,0 | 275,2 | 165,9 | 119,5 |

Нуждается в совершенствовании и медицинское обслуживание населения. Наличие ФАПа было бы достаточным для первой очереди, даже если не учитывать качество медицинского обслуживания, набора медицинских услуг, квалификацию персонала. На перспективу целесообразно предположить строительство небольшого медицинского учреждения диагностического и профилактического направлений, в том числе, и для детей.

Библиотечное обслуживание населения должно претерпеть качественные изменения. Достаточно сохранения имеющихся мощностей, но с современными их преобразованиями, учитывающими новые тенденции – обеспечение широкого доступа в Интернет при сохранении и пополнении фонда «бумажных» книг разнообразного профиля.

Торговля на территории сельсовета наиболее полно приспособлена к нуждам жителей, она очень быстро реагирует на происходящие изменения. Поэтому, очевидно, будет достаточно, если на территории проектируемого планировочного центра будет возведено 2 торгово-развлекательный центр с предприятиями общественного питания, 3 магазина продовольственных товаров и крытый рынок.

Бытовое обслуживание населения требует существенной реконструкции. Это может быть современный дом быта с полным набором необходимых услуг или несколько встроено-пристроенных объектов бытового обслуживания.

Дополнением социальных функций территории будет создание рекреационной зоны в северо-западной части муниципального образования со специализацией на сельском туризме («агротуризме»), получающем всё более широкое распространение в Европе с начала 90-х годов. В его основе лежит удовлетворение желания жителей города провести несколько дней в естественных, часто лишенных всех удобств, условиях «первозданной» деревни.

Расчет населения Ноздрачевского сельсовета по вариантам развития представлен в таблице №23:

# Таблица № 23

# Расчет населения Ноздрачевского сельсовета по вариантам развития

| Показатели | На 01.01.2008 | Инерционный вариант | Инновационный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| с. Ноздрачёво | 477 | 470 | 469 | 1393 | 2748 |
| с. Виногробль | 195 | 179 | 129 | 187 | 165 |
| д. Еськово | 63 | 62 | 54 | 63 | 55 |
| д. Шагарово | 129 | 121 | 104 | 122 | 124 |
| Всего | 864 | 832 | 756 | 1765 | 3092 |

На территории Ноздрачёвского сельсовета таким потенциальным центром может служить деревня Шагарово – достаточно удаленная от центральной усадьбы и магистральной дороги, в целом демографически благополучная, с относительно благоприятной возрастной структурой. Этот населенный пункт имеет предпосылки для развития в нём различных видов отдыха, тем более, что данная сфера деятельности не требует больших капиталовложений. В пользу рекреационной функции сельской местности свидетельствуют умеренный потенциальный рост занятости, расширение сфер приложения труда на соседних депрессивных территориях. В перспективе возможно создание на базе деревни, например, музея сельского быта и др.

Таким образом, развитие социальной сферы Ноздрачёвского сельсовета должно учитывать уже сложившуюся структуру, но расширить ее в отраслевом и территориальном планах. Она должна стать самодостаточной, а по некоторым услугам и уникальной не только для сельсовета, но и для области в целом, что привлечет к ней новых потребителей из других поселений, в т.ч. и из города.

# 4.8.2.  Транспортная  инфраструктура

На территории Ноздрачевского сельсовета автомагистрали отсутствуют. Село Ноздрачево связано с областным центром автодорогой с твердым покрытием Ноздрачево – Постоялые Дворы – Курск и Ноздрачево – Постоялые Дворы – Клюква – Курск. Все остальные дороги, связывающие населенные пункты сельсовета между собой, грунтовые. Густота автомобильных дорог – 171 км дорог на 1000 кв. км территории. В перспективе планируется строительство дороги, которая свяжет с. Ноздрачёво с д. Ушаково (Щетинский сельсовет Курского района).

Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов. Автобус курсирует 5 раз в день зимой и 12 раз в день летом. Средние затраты времени на трудовые перемещения в один конец составляют 1 час.

В собственности населения находится 51 легковой автомобиль (в пересчете на 1000 населения приходится 59 автомобилей).

Водный и воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует – река Виногробль и Ушаковское водохранилище не судоходны для пассажирских перевозок, в дальнейшем возможно развитие малого судоходства.

Жилые улицы местного значения.

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям населенных пунктов, с выходом на магистральные улицы. В основном на магистральных улицах предусмотрены устройства «карманов», для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Жлезнодорожная сеть.

Вдоль южной границы территории Ноздрачевского сельсовета проходит железнодорожная магистраль «Липецк – Елец – Касторное – Горшечное – Старый Оскол», двухпутная, не электрифицированная. Протяженность железной дороги по сельсовету составляет 5 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Ноздрачёво» – 7 км.

Таким образом, потенциал развития транспорта в значительной степени реализован. Необходимо дальнейшее совершенствование транспортной сети, улучшение качества дорог, обновление подвижного состава транспорта.

Таблица № 24

# Транспортное обеспечение Ноздрачёвского сельсовета

| Наименование | Единицы измерения км / % |
| --- | --- |
| Протяженность дорог всего | 260,2 |
| Из них: - с твердым покрытием, | 36,3 |
| - проселочных | 147,5 |
| - полевых | 76,4 |

Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей и повлечет потребность в коренном качественном преобразовании транспортной инфраструктуры сельской территории. Полноценная жизнь в пригороде и реализация трудового потенциала в городе возможна лишь при дальнейшем улучшении работы общественного транспорта или наличии личного автомобиля. И в том и в другом случае необходимо совершенствование транспортной инфраструктуры, предполагающее реконструкцию существующих автодорог, связывающих поселения Ноздрачёвского сельсовета и строительство новых трасс, расширяющих транспортную сеть и улучшающих транспортную доступность, повышающих связность территории муниципального образования.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Запроектированная транспортная инфраструктура сельсовета развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи.

Проектируемые автодороги федерального значения и межмуниципальные автодороги обеспечивают транспортную связь с другими районами Курской области.

Система улично-дорожной сети местного значения обеспечивает непосредственный подъезд к проектируемым жилым микрорайонам. При проектировании учитывалось максимальное использование существующей улично-дорожной сети.

Для обеспечения доступности населенных пунктов и круглогодичной связи необходима замена покрытия автодорог для лучшего сообщения между собой всех населенных пунктов Ноздрачёвского сельсовета.

Проектом предлагается градостроительное развитие двух населенных пунктов. Увеличение грузопотоков и пассажиропотоков требует улучшения качества существующих дорог и строительство новых дорог, а также улиц внутри населенных пунктов.

# Таблица № 25

# Мероприятия по развитию межмуниципальных и местных дорог

| Наименование дороги | Протяженность, км | Современное состояние | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральные: |
| Е38 (А-144) «Москва – Курск – Воронеж» | 8,2 | - | новое строительство |
| Межмуниципальные: |
| «Ноздрачево – Постоялые Дворы – Курск» | 8,5 | а/б покрытие | реконструкция |
| «Ноздрачево – Клюква – Курск» | 3,6 | а/б покрытие | реконструкция |
| Местные: |
| «Ноздрачёво – граница с Щетинским с/с – далее на Михайлово» | 2,0 | - | новое строительство |
| «Ноздрачёво – Виногробль» | 9,3 | а/б покрытие | реконструкция |
| «Ноздрачёво – Шагарово – Камыши» | 2,1 | грунт | реконструкция |
| «Виногробль – граница с Винниковским с/с – Водяное» | 6,2 | грунт | реконструкция |
| Прочие проектируемые автодороги | 12,6 | - | новое строительство |

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Ширина дорог в красных линиях принимается согласно СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

На проезжей части улиц предусмотрено устройство усовершенствованного покрытия с шириной полос движения:

- для магистральных улиц – 3,5-4,0 м;

- для жилых улиц местного значения – 3,0 м.

# 4.8.3.  Инженерная  инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления сельсовета в первую очередь входят вопросы организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов.

Раздел выполнен на основании следующих документов:

- Техническое задание на разработку раздела «Развитие инженерной инфраструктуры территории» для проекта «Разработка генерального плана Ноздрачёвского сельсовета Курского района Курской области»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция 2007г);

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

# Стратегические принципы развития инженерных систем

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивой  привлекательности территории для инвестиций.

Основными стратегическими принципами развития инженерных систем городов и населенных пунктов области являются:

- 100% обеспечение населения области водоснабжением питьевого качества;

- 100% очистка сточных вод до нормативных требований;

- надёжное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры должны стать:

- модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ, износ которых составляет  более 60% и около четверти их полностью отслужили свой срок.

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- обеспечение объектов нового строительства всеми видами инженерного оборудования в полном объеме нормативных требований;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых  потребителям области;

- экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий;

- привлечение инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры.

Для наиболее полной и объективной оценки состояния  инженерной инфраструктуры и оптимизации эффективности использования инвестиций необходимо проведение тщательной инвентаризации систем инженерного оборудования населённых пунктов и подготовки целевой программы модернизации объектов рассчитанной на 5-10 лет.

# Водоснабжение

# Существующее положение

Основным источником питьевого водоснабжения Ноздрачевского сельсовета являются подземные воды артезианских бассейнов платформенного типа. Водозаборы осуществляются только из скважин и колодцев. На водозаборах эксплуатируется преимущественно альб–сеноманский водоносный горизонт. Водонапорные башни требуют ремонта. В сельсовете имеется значительное количество незарегистрированных водозаборов.

Население Ноздрачевского сельсовета согласно приведённым данным обеспечено водой и на перспективу.

Учитывая, что к настоящему  времени истекли сроки оценки утверждённых запасов подземных вод, санитарной обстановки на территории некоторых месторождений запасов воды, характера использования земли и недр, что вызывает необходимость произвести доразведку и переоценку запасов и снятия части месторождений с государственного учёта.

Подземные воды района обладают повышенным содержанием железа, жёсткости и сухого остатка.

# СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

- с. Ноздрачёво – 7 км.

- с. Виногроболь – 3 км.

- д. Шагарово – 2 км.

В период отсутствия воды, в трубах происходит окисление и железо при подаче воды поступает на водозабор к потребителю, поэтому содержание железа в подобных случаях превышают ПДК более чем в 2 раза. В сёлах и деревнях вода от железа не очищается. По микробиологическим показателям качество воды в основном соответствует норме. Очистка воды на водозаборах не производиться.

# Таблица № 26

Характеристика объектов водоснабжения сельсовета Ноздрачёвский
(положение на 01.01.2009 г.)

| Населенные пункты | Количество водонапорных башен | Количество артскважин | Производительность скважин | Водопровод (км) | Водоразборные колонки | Из них работают |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ноздрачёво | 1 | 2 | 144м3/сут | 7 | - | - |
| д. Шагарово | 1 | 2 | 144м3/сут | 2 | - | - |
| д. Еськово | - | - | - | - | - | - |
| с. Виногроболь | 2 | 2 | 144м3/сут | 3 | - | - |
| Итого: | 4 | 6 |  | 12 | - | - |

# Таблица № 27

# Водоснабжение сельсовета Ноздрачёвский

| Поселки и поселения | Численность населения т.чел. | Нормативное тыс. м3/сут | Фактическое тыс. м3/сут | Дефицит м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноздрачёвский сельсовет | 0,864 | 0,134 |  | - |

# Таблица № 28

# Удельное водопотребление л/сутки/человек сельсовета Ноздрачёвский

| Поселки и поселения | л/сутки/человек |
| --- | --- |
|  | 180-300 | 301-420 | 421-540 и более |
| Ноздрачёвский сельсовет | 159,52 | - |  |

Расчет водопотребления л/сут/чел: водопотребление в летний период 0,134 м3/сут х 1000 = 134 : 0,840(кол чел) = 159,52л/сут/чел.

Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения», таблица №4, удельное водопотребление  сельских населенных пунктов – 150- л/сутки.

Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) I пояса не благополучное, в сельских районах – от 5 до 15%, ЗСО II-III поясов практически не рассчитывались и не соблюдаются.

# Основными проблемами являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие или дефект мощностей водозабора и распределительной водопроводной сети в населенных пунктах области;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах или частичная водоподготовка;

- в ряде мест неудовлетворительное состояние распределительной сети;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

По водопотреблению обстановка в Ноздрачёвском сельсовете в целом удовлетворительная.

# Проектные предложения

Региональной программой обеспечения населения Курской области питьевой водой, исходя из условий финансирования (предположительно к 2010г), даётся чёткая последовательность действий в данном вопросе, с учётом поэтапных мероприятий и финансирования из бюджетов всех уровней.

На первом этапе необходимы мероприятия по улучшению водоснабжения населённых пунктов с наибольшим дефицитом питьевой воды, а также по улучшению её качества на водозаборах с наибольшим несоответствием её нормативным требованиям. Далее необходимо выполнить обследование, ремонтные работы и реконструкцию скважин и водозаборных сооружений и сетей. Для режима экономии питьевой воды и снижения утечек, установить расходомеры.

На втором этапе необходимо продолжить обследовательские, поисковые, геологоразведочные и проектные работы по запасам подземных вод, проектированию, строительству и реконструкции водозаборных сооружений, сетей, сооружений очистки и их мониторингу.

Перечень мероприятий и затрат по обеспечению населения питьевой водой дан таблице № 29 совместно с предложениями по очистке сточных вод посёлков и сельских населённых мест. Каждый населённый пункт Ноздрачёвского сельсовета Курского района требует индивидуального подхода по вопросу водопотребления. Социально-бытовое и жилищное строительство потребует возможного расширения и реконструкции систем водоснабжения (водозаборов, станций очистки воды, строительство водоводов).

# Таблица № 29

Перечень мероприятий и затрат
по обеспечению населения Ноздрачёвского сельсовета

| Наименование направлений видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местоположения | Мощность, объём работ. | Сроки начала и окончания осуществления, годы. | Этапы | Стоимость мероприятий, млн. рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Виды затрат |  |
|  |  |  |  |  | Капвложения | НИОКР | Прочие текущие |  |
| Ремонт водопровода | 12,0км | 2009 | 1 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| Установить водоизмерительную аппаратуру на скважинах | 6 | 2009 | 1 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| Выполнить ЗСО на скважинах | 6 | 2009 | 1 |  |  |  |  | Местный бюджет |

# Водоотведение

# Существующее положение

Система водоотведения посёлков и поселений, сельских населённых мест Ноздрачевского сельсовета развита слабо. Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Положение усугубляется проблемой использования и хранения навозосодержащих стоков от общественного и личного животноводства. На очистных сооружениях не внедряются современные технологии очистки.

На территории Ноздрачевского сельсовета очистные сооружения отсутствуют.

По водоотведению практически в каждом населённом пункте Курского района обстановка неудовлетворительная.

# Проектные предложения

Для дальнейшего развития сетей канализации необходимо, строительство новых участков сетей и сооружений, особенно очистных сооружений полной биологической очистки. С учётом возрастающего дефицита и спроса на земельные участки целесообразно перейти к замене полей фильтрации, занимающих не рационально большие площади к биологическим очистным сооружениям модульной комплектации.

# Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ноздрачевского сельсовета осуществляется от Беседенских электросетей Курской энергосистемы. Основным источником электроснабжения является ПС 110/10кВ «Винниково». Питание потребителей жилищно-коммунального сектора осуществляется в основном от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ расположенных на территории Рышковского сельсовета согласно схеме-карте. Ниже приведены количество и мощность существующих трансформаторных подстанций:

- 63 кВА – 4 шт.;

- 100 кВА – 11 шт.;

- 160 кВА – 6 шт.;

- 250 кВА – 2 шт.;

Загрузка большинства трансформаторов составляет более 85%, это в свою очередь создает ограничения на присоединение дополнительной мощности, а также делает невозможным присоединение дополнительной мощности без реконструкции прилегающих сетей и обоснованного усиления соответствующих узлов.

# Проектные предложения

В соответствии с инвестиционной  программой ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006-2010 по Курской области ожидается динамика роста электропотребления. К 2020 году среднегодовой темп роста составит +2%.

Электропотребление к 2010 году по Ноздрачёвскому сельскому совету без учета промышленных и сельхозпредприятий составит 835 МВт·ч/год, к 2015 году – 919 МВт·ч/год, к 2020 году 1011 МВт·ч/год.

В связи с этим возникает необходимость в реализации ряда мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить:

- Повышение надежности функционирования электросетевых объектов и соответственно электроснабжения потребителей;

- Увеличение пропускной способности электрических сетей для обеспечения возможности технологического присоединения и, следовательно, повышения инвестиционной привлекательности;

- Увеличение качества электроэнергии;

- Снижение потерь при доставке электроэнергии потребителям.

# Основными из таких мероприятий являются:

- Строительство новых и реконструкция действующих подстанций, модернизация энергетического оборудования и распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10(6) кВ;

- Повышение качества учета электроэнергии;

- Качественное управление реактивной мощностью;

- Реализация энергосберегающей политики;

- Оптимизация схем электроснабжения;

- Выполнение иных мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей.

В приложении приведена детальная информация от администрации Ноздрачёвского сельсовета, касающаяся неотложных и перспективных вопросов развития территорий.

# Теплоснабжение

Теплоснабжение производится от групповых и промышленно-отопительных котельных. Малоэтажная застройка в основном имеет газовое и печное отопление. Топливом для крупных источников тепла является природный газ.

Таблица № 30

# Потребление газового топлива

| Наименование | Газ горючий природный м3/год | Уголь и продукты переработки угля (тонн) |
| --- | --- | --- |
| Ноздрачёвский сельсовет | 444,77937 м3/год |  |

# Проектные предложения

Предлагается развитие сети автономных источников теплоснабжения для социальных объектов, школ, детских садов, учреждений и т.д., в связи с чем будет продолжаться закрытие центральных поселковых котельных, а также будет развиваться система поквартирного отопления в сельских округах и в деревнях.

# Газоснабжение

Газоснабжение района производится в основном на базе природного и, в меньших объёмах, сжиженного газа. Природный газ подаётся по газопроводам–отводам от магистральных газопроводов, проходящим по территории Курского района. В настоящее время газифицированных населенных пунктов в Ноздрачёвском сельсовете -один ,с. Ноздрачёво – 100 домов .

В результате газификации, прежде всего улучшается жилищно-бытовые условия населения и вместе с тем развитие аграрной деятельности, сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.

Улучшение жилищно-бытовых условий населения будет способствовать закреплению молодёжи в селе.

# Связь и сигнализация

Уровень телефонизации (телефонная плотность) считается одним из показателей благосостояния населения. С каждым годом количество телефонных аппаратов увеличивается приблизительно на 10-11 тыс.

Уровень телефонизации в сельской местности недостаточен. На 1 января 2006г не имели ни одного телефона 46,8 % сельских населенных пунктов.

По Ноздрачевскому сельсовету телефонной связью охвачено только с. Ноздрачёво 2% населения.

Дополнительным средством, позволяющим населению воспользоваться услугами телефонной связи, является таксофонный аппарат. Однако таксофоны не могут решить проблемы недостаточной телефонизации т. к. их число крайне мало.

Существующий технический уровень систем связи отстаёт от мирового.

Всё более распространенным и востребованными на рынке услуг связи становятся услуги подвижной электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но и представляет широкий спектр дополнительных услуг.

Проводное вещание, несмотря на сокращение числа радиотрансляционных точек, продолжает нести важную информационную нагрузку, особенно в сельской местности.

# Проектные предложения

Проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путем:

- дальнейшего использования существующих электронных автоматических междугородных телефонных станций (АМТС);

- расширения комплекса международных станций и узлов автоматической коммутации, что позволит существенно увеличить объем услуг, предоставляемых по автоматической междугородной и международной телефонной связи при повышении их качества; повышения уровня телефонизации в сельской местности путем телефонизации торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, расположенных на селе;

- увеличения количества таксофонных аппаратов в сельской местности;

- повышения технического уровня систем связи путем замены аналоговых;

- увеличения количества радиотрансляционных узлов на сети радиофикации области, так как проводное вещание продолжает нести важную информационную нагрузку, особенно в сельской местности.

В результате анализа, проведенного в пункте 4.8.3, выявлены следующие проблемы развития инженерной инфраструктуры  сельсовета:

1. Водоснабжение. Требуется реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории населенных пунктов, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

2. Водоотведение.  Требуется разработка программы обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

3. Газо- и теплоснабжение. Требуется газификация включаемых в границы населенного пункта земельных участков, предназначенных для комплексной жилищной застройки.

4. Электроснабжение. Требуется реконструкция существующих электросетей, прокладка новых к районам  застройки, строительство дополнительных электроподстанций.

# РАСЧЕТЫ

# 1. Расчет водопотребления и водоотведения

# 1.1. Водопотребление

Расчет выполнен согласно СНиП 2.04.02 – 84*  “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, “Водоснабжение” Абрамов Н.Н.

1.1. Определение расходов воды в частных домовладениях.

Количество жителей – 864 человек.

а) В зимний период.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле:

где  – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП табл.4 – 160 л/сут.

– расчетное число жителей – 843 чел

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления - , определяются по формуле:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимаем 1,1 (берется по сезонам года).

# Расчетные часовые расходы определяются по формуле

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления  определяется так:

где ( коэффициент учитывающий степень благоустройства зданий,

- коэффициент, учитывающий число жителей в н.п. берется по СНиП табл. 2.

б) В летний период.

# 1.1.2. Крупный рогатый скот (КРС ) –140 головы.

КРС – норма водопотребления на одну голову – 100 л/сут.

Расчетный суточный расход воды на поение, приготовление кормов:

Расчетный часовой расход воды:

коэффициент часовой неравномерности – 2,5

# 1.1.3. Свиньи – 80 голов.

Свиньи – норма водопотребления на одну голову 25 л/сут.

1.1.4. Козы, овцы – 57 голов.

Расход воды на поение коз и овец (на одну голову) – 10 л/сут.

# 1.1.5. Легковые автомобили – 46 шт.

Расход воды на мойку 1 машины – 500 л.

1.1.6. Поливка посадок на приусадебных участках – 100 – 318 участков.

а) Овощные культуры – расход воды на поливку – 15 .

б) Плодовые деревья – 15 л на 1, 4 дерева – 9 – 318 участков.

# Расход воды на хозяйственно-питьевые, бытовые нужды

а) В летний период.

б) В зимний период.

Расчеты водопотребления населения на первую очередь и расчетный срок проводим аналогично. Результаты расчетов сводим в таблицу № 31

# Таблица №  31

Прогноз водопотребления населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды по отдельным населенным пунктам, м3/сут

| №пп | Населенный пункт | Инерционный вариант | Инновационный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Ноздрачёво | 153,22 | 152,89 | 454,12 | 895,85 |
| 2 | с. Виногробль | 58,35 | 42,05 | 60,96 | 53,79 |
| 3 | д. Еськово | 20,21 | 17,60 | 20,54 | 17,93 |
| 4 | д. Шагарово | 39,45 | 33,90 | 39,77 | 40,42 |
|  | Всего | 271,23 | 246,44 | 575,39 | 1007,99 |

# 1.2. Водоотведение

Из данных расчета водопотребления имеем:

а) В летний период.

б) В зимний период.

Расход бытовых сточных вод принимаем из расчета водопотребления без учета расхода на поливочные нужды Результаты расчетов сводим в таблицу № 32:

Таблица № 32

# Прогноз водоотведения  населения по отдельным населенным пунктам, м3/сут

| №пп | Населенный пункт | Инерционный вариант | Инновационный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Ноздрачёво | 129,72 | 129,44 | 384,47 | 758,45 |
| 2 | с. Виногробль | 49,40 | 35,60 | 51,61 | 45,54 |
| 3 | д. Еськово | 17,11 | 14,90 | 17,39 | 15,18 |
| 4 | д. Шагарово | 33,40 | 28,70 | 33,67 | 34,22 |
|  | Всего | 229,63 | 208,64 | 487,14 | 853,39 |

# 2. Расчет по отоплению и горячему водоснабжению

# 2.1. Частные домовладения

# Таблица № 33

# Общие максимально-часовые нагрузки потребителей

| на отопление | 0,986794 Гкал/ч |
| --- | --- |
| на горячее водоснабжение | 0,44 Гкал/ч |
| общая нагрузка | 1,426794 Гкал/ч |
| Годовой расход условного топлива | 0,504506 тыс. тут |
| Годовой расход природного газа | 444779,37 |
| Часовой расход природного газа | 211,408 |

2.1.1. Расчет часовых и годовых расходов тепла на отопление

Расчет максимально-часовых и годовых расходов тепла по укрупненным показателям определяется по « Методическим указаниям по определению расходов тепла, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (Академия коммунального хозяйства им. Панфилова 1994 г., г. Москва).

Расчет часового расхода тепла на отопление производится по формуле:

где   - наружный строительный объем здания,

a – 1,048 поправочный коэффициент

– удельная отопительная характеристика здания

при

– расчетная температура внутреннего воздуха

– расчетная температура наружного воздуха, для проектирования отопления =

Среднечасовые расходы тепла определяются по формулам СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

На отопление:

где   - максимальный часовой расход тепла на отопление, (Гкал/ч)

- средняя температура воздуха отапливаемых помещений

- средняя температура наружного воздуха =

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

Годовые расходы тепла определяются по формуле:

тыс. Гкал/год

- продолжительность отопительного периода, сутки (для Курской области 198 суток)

# Всего домов – 318

Средний объем дома – 150

Строительный объем общий  V= 150  318= 47700

2.1.2. Расчет часовых и годовых расходов тепла на горячее водоснабжение

Исходные данные:

Жильцы –864 чел. -

Максимальный расход тепла составляет:

Среднечасовой расход тепла в зимний период:

Среднечасовой расход тепла в летний период:

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение:

# Таблица № 34

# Потребность в теплоэнергии

| На какие нагрузки | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Количество часов работы в году | Годовая потребность в тепле, тыс. Гкал | Покрытие потребности в тепле тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Проектируемая |  | Существующая | Проектируемая | Котельная | Вторичные энергоресурсы | За счет других источников |
| Отопление | 0,986794 |  | 4968 | 2,294736 |  | 2,294736 |  |  |
| ГВС | 0,44 |  |  | 0,70708 |  | 0,70708 |  |  |
| ИТОГО | 1,426794 |  |  | 3,001816 |  | 3,001816 |  |  |

2.1.3. Расчет годового и удельного расходов топлива

a). Годовой расход натурального топлива.

где:

=7940 низшая теплота сгорания топлива, Ккал/

КПД - коэффициент полезного действия котла 0,85

б). Годовой расход условного топлива.

=7000 ккал.-  теплотворная способность условного топлива.

в). Удельный расход условного топлива на 1 Гкал. тепла

Годовой расход природного газа:

Часовой расход природного газа:

Расчеты потребления газа населением на первую очередь и расчетный срок проводим аналогично. Результаты расчетов сводим в таблицу № 35:

# Таблица № 35

# Прогноз потребления газа (м3/час) по населенным пунктам поселения

| №пп | Населенный пункт | Инерционный вариант | Инновационный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Ноздрачёво | 2356,47 | 2356,25 | 2559,76 | 2858,19 |
| 2 | с. Виногробль | 208,74 | 197,73 | 210,50 | 205,66 |
| 3 | д. Еськово | 13,66 | 11,89 | 13,88 | 12,11 |
| 4 | д. Шагарово | 26,65 | 22,91 | 26,87 | 27,31 |
|  | Всего | 2605,52 | 2588,78 | 2811,01 | 3103,27 |

# Таблица № 36

Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей (КВт) по Ноздрачёвскому сельсовету

| №пп | Населенный пункт | Инерционный вариант | Инновационный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Ноздрачёво | 350,62 | 419,755 | 1039,178 | 2459,46 |
| 2 | с. Виногробль | 133,534 | 115,455 | 139,502 | 147,675 |
| 3 | д. Еськово | 46,252 | 48,33 | 46,998 | 49,225 |
| 4 | д. Шагарово | 90,266 | 93,08 | 91,012 | 110,98 |
|  | Всего | 620,672 | 676,62 | 1316,69 | 2767,34 |

# Исходные данные

- Техническое задание на разработку раздела «Развитие инженерной инфраструктуры территорий» для проекта «Разработка генерального плана Ноздрачёвского сельсовета», утвержденного генеральным директором ООО «Земресурс» С.А. Торсуковым 30.06.2008года.

- Исходные данные для расчета энергопотребления Ноздрачёвского сельсовета.

- Ситуационная схема села Ноздрачево.

- Ситуационная схема села Виногробль.

- Ситуационная схема деревни Еськово.

- Ситуационная схема деревни Шагарово.

- Информация о наличии и техническом состоянии объектов водоснабжения.

- Водоснабжение. Данные гидрогеологических изысканий.

- Обеспеченность жилья инженерным благоустройством.

- Сведения о численности постоянно проживающего населения по Ноздрачёвскому сельсовету на 01.01.2008г.

- Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования и телефонным вещанием.

### 4.8.4.  Вертикальная  планировка  и  инженерная  подготовка территории

1. Строительное освоение новых территорий должно осуществляться с опережающей инженерной подготовкой застраиваемого участка в объеме и составе, достаточном для предупреждения проявлений опасных процессов, характерных для данного участка.

2. При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- разработать общую комплексную схему инженерной защиты всей осваиваемой территории от опасных инженерно-геологических процессов и осуществить ее реализацию до начала массового строительства;

- учесть возможность появления в разрезе грунтов, не встреченных при производстве настоящих изысканий, в связи со значительными (до 500м) расстояниями между скважинами (при разработке рабочей документации изыскания должны обеспечить уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений в соответствии с СП 11-105-97);

- техногенные грунты и грунты, пронизанные корневой системой растений выбрать из-под фундаментов;

- при устройстве подвальных помещений или технических подполий учесть высокое стояние и возможное повышение уровня грунтовых вод (запроектировать водозащитные мероприятия (законтурные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы, гидроизоляцию и др.);

- предусмотреть прокладку водонесущих коммуникаций в специальных каналах (лотках), позволяющих осуществлять контроль над возможными утечками, со сбросом последних в ливневую канализацию;

- здания и сооружения, во избежание дополнительных деформаций оснований из-за подъема грунтовых вод, следует проектировать с учетом полного водонасыщения грунтов оснований;

- предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния на основания зданий и сооружений пучинистых свойств грунтов.

3. При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промораживания и применения открытого водоотлива.

4. Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- Снятие существующего растительного грунта с использованием его под озеленение

- Приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- Благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода;

- Мероприятия, связанные с понижением грунтовых вод, водоотведением, строительством очистных сооружений.

Мероприятия, связанные со строительством на территориях подверженных экзогенным процессам.

### 4.8.5.  Развитие  сельскохозяйственного  производства  и  промышленности

Земельный фонд, являющийся основой хозяйственной деятельности Ноздрачёвского сельсовета, распределяется в соответствии со специализацией территории, обусловленной качеством почв. Основной массив (77%) земельных ресурсов имеет сельскохозяйственное назначение. Из всей площади сельхозугодий 4967 га (92%) представляют земельные паи населения, из которых 37% оформлены в частную собственность.

Логично было бы предположить, что при такой структуре земельного фонда основой хозяйственной деятельности должно быть сельское хозяйство. Однако реальная ситуация далека от этого предположения.

# Существующее положение

На территории Ноздрачёвского сельсовета зарегистрирован СХПК «Рассвет», расположенный в селе Виногробль. В СХПК зарегистрировано два работающих человека. До 1992 г. он функционировал, с 1992 г. разделился и в 1999 г. его практически не стало. Не лучше обстоит ситуация и с подсобными хозяйствами населения. Если в 2006 г. в хозяйствах населения было 96 коров, в 2007 – 80 (таблица № 37), а в 2008 – 18. Наблюдается стремительное сокращение скота, свидетельствующее о нарастающем кризисе. Состояние подсобных хозяйств отражают данные, предоставленные администрацией сельсовета и рассчитанные на 1 двор.

Таблица № 37

# Поголовье скота, являющегося собственностью населения (на 01.01. 2008 г.)

| Наименование | Количество | На 1 двор приходится |
| --- | --- | --- |
| КРС: | 198 | 0,6 |
| в т.ч. коров; | 80 | 0,2 |
| бычков на выращивании и откорме | 68 | 0,2 |
| Свиньи: | 232 | 0,7 |
| в т.ч. молодняк на выращивании и откорме | 142 | 0,4 |
| Овцы | 58 | 0,2 |
| Козы | 79 | 0,2 |
| Лошади | 49 | 0,1 |
| Кролики | 58 | 0,2 |
| Птица | 3419 | 10,6 |
| Пчелосемьи | 87 | 0,3 |

На территории сельсовета работают крестьянские фермерские хозяйства. Это ЧП «Иванов Ю.С.», имеющий 1817,0 га в селе Виногробль и 770,0 га в с. Ноздрачёво. Специализируется на очистке и продаже зерновых культур. У фермера Жердева 500,0 га зерновых в д. Шагарово. Фермер Коптев О. занимается свиноводством и имеет 21,0 га земли.

На территории сельсовета работает 2 предприятия, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье (таблица № 38). Это ООО «Дарница», представляющее собой мукомольный цех с малыми объемами производства и ИП «Наугольников», занимающийся обвалкой мяса кур и сбытом его за пределы области (в г. Люберцы).

Таблица № 38

# Основные агропромышленные предприятия Ноздрачёвского сельсовета

| Предприятие | Адрес | Численность занятых | Вид выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактический | юридический | в 2005 г. | в 2006 г. |  |
| ООО «Дарница» | с. Ноздрачево | с. Ноздрачево | 8 | 8 | мука |
| ИП «Наугольников» | с. Ноздрачево | г. Курчатов | 6 | 6 | мясо |

Таким образом, на территории Ноздрачёвского сельсовета сельскохозяйственная деятельность представлена большим количеством мелких крестьянских хозяйств и тремя достаточно большими фермерскими хозяйствами, которые недостаточно эффективно используют земельные ресурсы.

Крупное коллективное сельскохозяйственное производство в виде прежних колхозов прекратило своё существование в конце прошлого столетия. Отдельные агропромышленные очаги возникли в виде предпринимательской деятельности, но такого количества перерабатывающих предприятий и хозяйств фермеров для успешного развития аграрной сферы пригородного сельсовета явно недостаточно. В глубоком и затяжном кризисе находятся подсобные хозяйства населения, к которому привели дороговизна покупных кормов, отсутствие собственной полевой кормовой базы, проблемы со сбытом готовой продукции (молоко, мясо, овощи, ягоды и фрукты) в сочетании с высокой долей в населении пожилых и стариков.

Потенциал сельскохозяйственного производства используется недостаточно. Близость к областному центру – рынку сбыта продукции, качественные плодородные почвы могут служить важными факторами для развития сельского хозяйства и переработки её продукции.

Основой специализации такого хозяйства может быть овощеводство (тому есть примеры – дачники получают высокие урожаи овощей и картофеля). Хорошие результаты может дать развитие молочного животноводства, птицеводства (мясо, яйцо), свиноводства, пчеловодства.

Позитивным моментом является то, что руководители администрации сельсовета заботятся о качестве почв, сданных в аренду. Согласно договору, арендатор должен сдать почву по завершении срока ее использования в таком же состоянии, в каком он ее получил.

# Проектные предложения

Разработка проекта уникального планировочного центра в виде агрогородка в районе села Ноздрачёво (см. раздел 4.5. настоящего Генерального плана) предполагает активную реализацию идеи «комплекса хозяйственного оживления» сельсовета.

Главными предпосылками его возникновения служат плодородные черноземные почвы, благоприятные агроклиматические условия, выверенная традиционная специализация сельскохозяйственного производства, инновационные технологии хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства (в т.ч. рыбоводства и рыболовства, пчеловодства и др.), а также сеть мини-предприятий, производящих экологически чистую продукцию как для нужд сельсовета, так и на вывоз, т.е. развитие товарного сельского хозяйства с комплексом перерабатывающих предприятий. Фоном для развития агрогородка должна служить высокая степень инфраструктурной обеспеченности как транспортными, так и социально-культурно-бытовыми услугами.

В основу этого комплекса положено стимулирование развития сельскохозяйственного производства с переработкой произведенной здесь сельскохозяйственной продукции, а также отраслей, способствующих его эффективному функционированию.

Ноздрачёвский сельсовет ориентируется на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, что возможно при наличии высококвалифицированных специалистов и современной техники.

Осваивать почво- и ресурсосберегающие технологии сегодня уже невозможно без сложной и дорогостоящей техники. Привлечение опытных и молодых специалистов потребует обеспечения их качественным и относительно недорогим жильем.

Проектом генерального плана предлагается специализация на производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции, ориентированной на возделывание картофеля, овощных и зерновых культур, а также кормопроизводство, что поможет воссоздать высокопродуктивное молочно-мясное, мясо-молочное животноводство и свиноводство.

Поскольку коллективные хозяйства в сельсовете не нашли своей экономической «ниши», очевидно, функцию снабжения населения сельскохозяйственной продукцией (молоко, мясо, яйцо, овощи открытого и закрытого грунта, фрукты, мед и пр.) всё более будут брать на себя фермерские, личные подсобные и дачные хозяйства. Близость областного центра является дополнительным условием для использования их сельским советом в качестве рынков сбыта предполагаемой и другой подобной продукции.

Внедрение «комплекса оживления» территории сельсовета приведет к необходимости создания системы небольших перерабатывающих сельскохозяйственное сырье предприятий на базе центрального населенного пункта – села Ноздрачёво и других центров. Предполагается создание мини-пекарни и расширение на её основе объемов производства хлеба и хлебопродуктов. Кроме того, возможно создание цехов по переработке молока и молокопродуктов, мяса и производства полуфабрикатов из него, а также консервных мини-заводов, перерабатывающих овощи и фрукты.

Данный сценарий направлен на усиление плотности пригородных функций сельской местности, центрального поселения и более тесную интеграцию села и города. Этот сценарий не предполагает быстрого роста притока инвестиций в хозяйство сельсовета, но ожидает положительных социально-экономических влияний со стороны экономики Курска, которые приведут к росту доходов и трансформации потребностей её жителей.

Велика вероятность ослабления кризиса сельской занятости в малых населенных пунктах за счёт того, что:

Во-первых, личные подсобные хозяйства смогут стать прямыми поставщиками свежих продуктов питания городским жителям и селянам.

Во-вторых, субурбанизация создаст и настойчиво предложит местным жителям рабочие места не только в сфере обслуживания (уборка помещений, садовые и огородные работы, охрана и др.), но и поможет в выстраивании собственного предпринимательства, малого бизнеса (фермерство, переработка продукции, рекреация, агротуризм и пр.).

Появление новых «точек роста», а в перспективе – агрогородка на территории сельсовета, ускорит внедрение инноваций. Например, кардинальные изменения предприятий непроизводственной сферы сельской местности – от строительства современных детских садов, школ, профилактического диагностического центра, оснащенных по последнему слову науки и техники, до диверсифицированной сферы бытового обслуживания населения, что само по себе сделает территорию сельсовета привлекательной не только для местных жителей, но и для части населения города.

### 4.8.6.  Организация  строительства  и  содержания  муниципального жилищного  фонда  и  создание  условий  для  жилищного строительства

Жилищный фонд Ноздрачёвского сельсовета составляет 20085 м2, из которых 19964 м2 (99,4%) находится в частной собственности и 121 м2 (0,6 %) – в муниципальной. Обеспеченность жильем в сельсовете превышает 23 м2 на чел., что  на 3 м2 выше, чем в среднем Курскому району. Рост обеспеченности жильем с 21 м2 в 1989 г до 23 м2 был связан с интенсивным сокращением численности населения и практически не сопровождался улучшением жилищных условий.

Основным типом жилья являются индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. Всего их 323 общей площадью 19964 м2. Муниципальный жилищный фонд представлен 2 домами общей площадью 212 м2. Муниципальное жилье имеет высокий процент износа (более 70 %). Индивидуальные жилые дома с высоким уровнем износа составляют 1 % от общей их площади (191 м2).

На территории сельсовета ведется небольшое новое жилищное строительство (таблица № 39). В 2006 году было построено 171 м2, а в 2007 году – 273 м2, в том числе за счет средств населения 191, 1 м2, за счет средств бюджета – 81, 9 м2. Новое жилищное строительство осуществляется на свободных территориях.

Таблица № 39

# Новое жилищное строительство

| Год постройки | Индивидуальное строительство (коттеджное и усадебное) | Общий объем (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 2006 | усадебное | 171 |
| 2007 | усадебное | 273 |

Степень благоустройства жилищного фонда низкая. Горячее водоснабжение и централизованная канализация отсутствуют. Водопроводом оборудована четвертая часть жилищного фонда. Протяженность водопровода по сельскому совету составляет 12,5 км и охватывает села Ноздрачёво, Виногробль и деревню Шагарово. В деревне Еськово водопровода нет. Не все дома (80 %) оборудованы газовыми плитами.

В 2006 году активизировался процесс газификации сельсовета, было газифицировано 200 дворов. Однако население вынуждено платить за газификацию самостоятельно значительную часть стоимости. Процент газификации с. Ноздрачёво – 81.

Таким образом, жилищный фонд Ноздрачёвского сельсовета представляет собой одноэтажные индивидуальные дома с приусадебными участками для ведения подсобного хозяйства. Состояние жилищного фонда находящегося в частной собственности, удовлетворительное, чего нельзя сказать о муниципальном жилье с высоким уровнем износа. В дальнейшем необходимо проведение ремонта и реконструкции ветхого жилья.

Несмотря на то, что сельсовет находится в достаточной близости от областного центра, уровень его благоустройства достаточно низкий. Поэтому одной из важнейших задач развития Ноздрачёвского сельсовета является повышение уровня благоустройства жилищного фонда – полная газификация и водоснабжение, обеспечение горячей водой и канализацией.

На территории Ноздрачёвского сельсовета в ограниченных объемах ведется новое жилищное строительство. В этом направлении у сельсовета большой нереализованный потенциал как в индивидуальном коттеджном, так и в дачно-рекреационном строительстве.

# Обоснование объемов и территорий жилищного строительства

Для осуществления жилищного строительства проектом генерального плана предусматривается освоение свободных территорий при комплексном решении основных градостроительных составляющих: инженерных коммуникаций, транспорта, инженерной подготовки территории и т.д. Одновременно в границах расчетных территорий предусматриваются участки для размещения объектов социальной инфраструктуры.

По нормативам СНиП №2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства, для данной численности населения  необходимо размещение на этой территории учреждений социально-бытового назначения и объектов улично-дорожной сети  на площади приблизительно 321,55 га:

Всего по Ноздрачёвскому сельсовету на расчетный срок в проекте генерального плана предусматривается:

- увеличение жилищного фонда с 20,09 тыс.м.кв. до 118,74 тыс.м.кв. общей площади;

- увеличение средней жилищной обеспеченности с 20 до 25 кв. м общей площади на человека;

- потребность в территориях для комплексной застройки в размере 321,55 га.

Прогнозируемое изменение численности населения возможно лишь при обоснованной жилищной политике.

При инновационном сценарии, предусматривающем существенное повышение численности населения, предполагается коттеджная застройка части территории Ноздрачевского сельсовета. Планируется, что для постоянного проживания в коттеджах и работы на предприятиях сельсовета приедут люди, принадлежащие к так называемому среднему классу и ориентированные на ценности семейной жизни. На каждый коттедж планируется выделить в среднем 25-30 соток земли.

При среднем размере семьи 3 человека и при увеличении численности населения в течение 7 лет на 227 человек потребуется выделить под застройку немногим более 23 гектаров (76 коттеджей), а при увеличении на 3035 человек на расчетный срок потребуется 1011 коттеджей, построенных на территории общей площадью около 303 га. Необходим также учет жилья, предоставляемого квалифицированным специалистам в различных сферах деятельности, которые потребуются для осуществления инновационного сценария развития территории сельсовета.

Проектом предусматривается коттеджная застройка со свободной планировкой, небольшими и достаточно крупными земельными участками и развитой системой обслуживания. Новое усадебное строительство будет осуществляться на территориях, прилегающих к селу Ноздрачёво и деревне Виногробль.

Согласно законодательству, после принятия Генерального плана потребуется разработка дальнейшей градостроительной документации – проектов планировки, в составе которых будут определены и уточнены транспортная и инженерная инфраструктура новых микрорайонов населенных пунктов, количество и расположение объектов социальной инфраструктуры.

Планируемое развитие населенных пунктов Ноздрачёвского с/с возможно только за счет земель сельскохозяйственного назначения, не пригодных для ведения сельского хозяйства и имеющих низкую кадастровую стоимость. В целях повышения эффективности этих земель предусматривается их перевод в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое и производственное строительство. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения определенных под развитие населенных пунктов 321,55  га.

Территория, предлагаемая к включению в новую черту села Ноздрачёво и села Виногробль представляет собой земли сельскохозяйственного назначения, в большинстве своем находящиеся в частной собственности юридических лиц, часть земель муниципальной собственности и собственников земельных долей. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для предварительного определения потребности в жилых территориях на расчетный срок, расчет выполнен исходя из необходимости предоставления каждой семье отдельного дома. В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения, при которой большинство населения расселяется в малоэтажном усадебном фонде.

Для новой жилой застройки сельсовета предлагается несколько типов застройки:

- усадебная застройка с участками 35 соток и коттеджами площадью более 120 кв.м. (до 150 кв.м.);

- усадебная застройка с величиной приусадебных участков 30 соток и коттеджами площадью до 120 кв.м.;

- усадебная застройка с величиной приусадебных участков 25-30 соток и площадью коттеджей до 100 кв.м.;

Потребность в жилищном строительстве определена на основе анализа существующего жилищного фонда, численности проектного населения, прогнозируемой демографической структуры населения и нормативной обеспеченности каждой семьи отдельной квартирой или жилым домом с учетом сохранения существующей жилой застройки, отвечающей санитарным требованиям.

Для осуществления жилищного строительства проектом генерального плана намечается освоение свободных территорий при комплексном решении основных градостроительных составляющих: инженерных коммуникаций, транспорта, инженерной подготовки территории и т.д. Одновременно в границах расчетных территорий предусматриваются участки для размещения объектов социальной инфраструктуры.

Таблица № 40

# Объемы жилищного строительства в Ноздрачёвском сельсовете

| Наименование | Площадь территории (га) | Количество домов | Общая площадь (тыс.кв.м.) | Строительный объем (тыс.куб.м.) | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ноздрачёво, в том числе: | 301,0 | 1004 | 110,440 | 331,32 | 3092 |
| малоэтажная индивидуальная застройка | 301,0 | 1004 | 110,440 | 331,32 | 3092 |
| с. Виногробль, в том числе: | 20,55 | 83 | 8,300 | 24,9 | 250 |
| малоэтажная индивидуальная застройка | 20,55 | 83 | 8,300 | 24,9 | 250 |
| ИТОГО: | 321,55 | 1087 | 118,74 | 356,22 | 3262 |

### 4.8.7.  Сохранение  и  использование  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  собственности  сельсовета,  охрана объектов  культурного  наследия  местного  значения,  расположенных  на  территории  сельсовета

На территории Ноздрачёвского сельсовета расположены 2 памятника архитектуры и 1 объект культурного наследия, находящиеся на государственной охране, а также 1 вновь выявленный объект культурного наследия – памятник истории (см. таблицы №№ 2,3).

Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия Ноздрачёвского сельсовета должны, в первую очередь, стать проектные градостроительные документы:

- Разработка проектов зон охраны объектов исторического наследия, прежде всего памятников археологии;

- Особо необходима организация строгого контроля Комитета культуры Курской области над продажей или сдачей в аренду территорий, на которых расположены объекты культурного наследия и археологии.

Детализируя вышеперечисленные мероприятия, предлагается разработка следующих шагов:

- Активизация разработки охранных зон и паспортизации памятников.

- Подготовка и принятие региональных постановлений о сохранении объектов природного и культурно-исторического наследия.

- Дальнейший учёт и изучение культурного и природного наследия.

- Обозначение болевых проблемных объектов культурного наследия, требующих первоочередного внимания.

### 4.8.8.  Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  сельсовета  физической  культуры  и  спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относится спортзал, принадлежащий Виногробльской школе (повседневное обслуживание).

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

# В результате анализа, проведенного в пункте 4.8.8, выявлены следующие проблемы:

1.  Требуется строительство крупного спортивного комплекса в селе Ноздрачево и в комплекса плоскостных спортивных сооружений в селе Виногробль;

2. Внутри жилых кварталов населенных пунктов сельсовета следует предусмотреть физкультурно-спортивные площадки для населения;

3. При комплексной застройке новых микрорайонов в каждом из них проектом планировки будут предусмотрены спортивные комплексы и площадки согласно нормативам;

### 4.8.9.  Создание  условий  для  массового  отдыха  жителей сельсовета  и  организация  обустройства  мест  массового  отдыха населения.  Благоустройство  и  озеленение
территории  сельсовета

Территория населенных пунктов сельсовета озеленена, в основном, за счет приусадебных участков, но отсутствуют парковые и рекреационные зоны, детские площадки и общественные территории для общения и отдыха населения.

Генеральным планом предлагается создание нескольких рекреационно-туристических зон:

- в деревне Шагарово создание зоны агротуризма,

- вдоль реки Виногробль в селах Ноздрачево и Виногробль создание зон умеренной рекреации с размещением комплекса плоскостных спортивно-оздоровительных сооружений и включающей в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга, а также пляжную зону со спасательной станцией, лодочной пристанью, оборудованными местами для рыбной ловли.

# В результате анализа, проведенного в пункте 4.8.9. выявлены следующие проблемы:

1. Требуется благоустройство зоны отдыха, площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;

2. Требуется создание зоны агротуризма, расположенной в деревне Шагарово;

3. Требуется создание умеренной рекреационной зоны с устройством плоскостных спортивно-оздоровительных сооружений, пляжа, лодочной пристани, оборудованных мест для рыбной ловли, между селами Ноздрачево и Виногробль;

4. Требуется благоустройство зоны отдыха и устройство парковых зон в населенных пунктах.

5. Требуется устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов;

6. Требуется устройство пешеходных тротуаров.

### 4.8.10.   Кладбища

На территории Ноздрачёвского сельсовета находятся два действующих кладбища общей площадью 4,2 га. Предполагается их использование до конца 1-ой очереди и расширение до конца проектного срока. Существующее население сельсовета – 864 человека. Из них 606 человек  проживают в селе Ноздрачево и деревне Шагарово и 258 человек в деревне Еськово и селе Виногоробль.

Таблица № 41

# Перечень кладбищ Ноздрачёвского сельсовета

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Ёмкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище в с. Ноздрачёво | 1 | 1,8 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,7 | 100% |
| Кладбище в с. Виногробль | 1 | 2,4 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,3 | 100% |

По нормативу наблюдается превышение площади Ноздрачёвского и Виногробльского кладбищ. Но в связи с территориальной близостью сельсовета к городу Курску, захоронения производятся не только жителями Ноздрачёвского сельсовета, но и жителями города, что не позволяет применять к данному сельскому поселению стандартный метод расчета емкости кладбища. Кроме того, планируемое увеличение численности населения (до 8000 человек) в случае освоения включаемых под жилую застройку участков, также повлечет за собой увеличение требуемой площади кладбища, для чего на территории сельсовета (вблизи Виногробльского кладбища) зарезервирован участок общей площадью 3,7 га.

В результате анализа, проведенного в пункте 4.8.11., выявлена необходимость резервирования территории 3,7 га  для расширения кладбища.

### 4.8.11.  Участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  сельсовета.  Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  населенных  пунктов  сельсовета

В полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в III томе настоящего Генерального плана «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

Общественные здания населенных пунктов оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре. В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

В результате анализа, проведенного в пункте 4.8.12., выявлены следующие проблемы:

1: Требуется размещение на территории населенных пунктов сельсовета пожарных резервуаров и пожарных гидрантов;

2: Требуется соблюдение пожарных проездов между строениями.

# 5. ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния (Экологическая доктрина РФ).

# 5.1. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Под экологической ситуацией понимают совокупность условий и факторов биотической и абиотической природы, формирующихся в результате антропогенного воздействия на экосистему и определяющих ее состояние. Влияние экологической обстановки на биотические компоненты оценивалось через количественные параметры условий и факторов среды. Анализ экологической ситуации территории муниципального образования «Ноздрачевский сельсовет» проводился на основе сведений, предоставленных муниципальным образованием, данных Доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2006 году, других документов. Принимая во внимание, что пространственный масштаб антропогенного воздействия колеблется в чрезвычайно широких пределах в зависимости от характеристик источников загрязнения и объектов воздействия, характеристику экологической обстановки данного сельсовета проводили с учетом экологического состояния Курской области и г. Курска в целом.

### 5.1.1. Структура хозяйства. Воздействие отраслей хозяйства на природу

Структура хозяйства Ноздрачевского сельсовета определяется общим земельным фондом данного муниципального образования, который распределяется в соответствии со специализацией территории, обусловленной качеством почв.

Основной массив (77 %) земельных ресурсов имеет сельскохозяйственное назначение. Из всей площади сельхозугодий 4967,0 га (92 %) представляют земельные паи населения. Населенные пункты занимают 10 % территории, около 1,5 % земель заняты лесами. Остальные земли представлены резервными для развития поселений и землями для ИЖС (по 15 га). На территории сельсовета есть особо охраняемые земли историко-культурного назначения (1,0 га).

На территории муниципального образования «Ноздрачевский сельсовет» зарегистрирован СХПК «Рассвет» в селе Виногробль, который практически не функционирует. Подсобные хозяйства населения стремительно сокращаются.

На территории сельсовета работают крестьянские фермерские хозяйства. Это ЧП «Иванов Ю.С.», имеющий 1817,0 га в с. Виногробль и 770,0 га в с. Ноздрачёво. Специализируется на очистке и продаже зерновых культур. У фермера Жердева имеется 500,0 га для выращивания зерновых в д. Шагарово. Фермер Коптев О. занимается свиноводством, имеет 21,0 га земли.

На территории сельсовета работают 2 предприятия, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. Это ООО «Дарница», представляющее собой мукомольный цех с малыми объемами производства и ИП «Наугольников», занимающийся обвалкой мяса кур и сбытом его за пределы области (в г. Люберцы Московской области).

Таким образом, на территории Ноздрачёвского сельсовета сельскохозяйственная деятельность представлена большим количеством мелких крестьянских хозяйств и тремя достаточно большими фермерскими хозяйствами, которые недостаточно эффективно используют земельные ресурсы.

Центр сельсовета связан автодорогами с г. Курском. Внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием связывают село Ноздрачёво с селом Виногробль. Все остальные дороги грунтовые. В перспективе планируется строительство дороги, которая свяжет с. Ноздрачёво с д. Ушаково (Щетинский сельсовет Курского района Курской области). Строительство новых транспортных дорог должно согласовываться с необходимостью сохранения уникальных почв. Газо- и нефтепроводов, промышленных предприятий на территории сельсовета нет.

****

Техногенное воздействие на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности человека приводит к различным экологическим последствиям, величина которых определяется, прежде всего, отраслью хозяйства. Основными источниками загрязнения компонентов природной среды г. Курска и Курской области является автотранспорт и предприятия транспортно-дорожного комплекса (85,5%). Доля промышленности и сельского хозяйства в воздействии на природу составляет 14,3% и 0,2% соответственно.

Из предприятий транспортно-дорожного комплекса наиболее неблагоприятное влияние на природную среду оказывают предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, асфальтобетонные заводы, магистральные газо- и нефтепроводы.

К оценке воздействия различными видами транспорта на окружающую среду подходили комплексно, учитывая как прямое воздействие (загрязнение продуктами сгорания топлива, шум, возможную естественную убыль продуктов при транспортировке), так и косвенное (загрязнение во время строительства транспортных путей и инфраструктурных объектов).

Специфика загрязнения определяется видом транспорта. На территории данного сельсовета используется автомобильный транспорт (легковой, грузовой, автобусы) и железнодорожный транспорт (в 7 км от села Ноздрачево находится одноименная железнодорожная станция). По территории муниципального образования проходит магистральная железная дорога Липецк – Елец – Касторное – Горшечное – Старый Оскол (не электрифицированная однопутная) и автомобильная дорога регионального значения «Курск – Щигры – Касторное». К негативным особенностям воздействия железнодорожного транспорта можно отнести замусоривание железнодорожного полотна, шумовое загрязнение, создаваемое подвижным составом.

Отсутствие промышленных предприятий на территории  муниципального образования и достаточная удаленность от г. Курска позволяет говорить о снижении антропогенной нагрузки на природные экосистемы.

В процессе сельскохозяйственного производства наиболее существенной проблемой является сохранение земельных ресурсов.

Развитие разрушительных процессов на сельскохозяйственных землях зависит от многих антропогенных факторов.

Сельскохозяйственная деятельность на территории сельсовета осуществляется как личными подсобными хозяйствами, так и СХПК «Рассвет», который специализируется на разведении крупного рогатого скота и выращивании зерновых и технических культур. Экологические проблемы, связанные с растениеводством, заключаются в химическом загрязнении почв минеральными удобрениями и пестицидами. Систематическое применение удобрений в высоких дозах может вызвать серьезные нарушения в биогеохимических циклах. Опасность загрязнения минеральными удобрениями связана с тем, что при современной технологии внесения удобрений растения усваивают только 50% элементов питания, а остальные уходят со стоком, попадая и загрязняя поверхностные водоемы. Влияние различных видов удобрений неоднозначно. Использование азотных удобрений связано с накоплением нитратов и нитритов. При многолетнем применении больших доз фосфорных удобрений в почве могут накапливаться содержащиеся в них тяжелые металлы: уран, торий и продукты их распада. Помимо этого применение фосфорных удобрений является источником загрязнения кадмием, мышьяком, ртутью, свинцом. Опасность применения пестицидов связана с их свойствами – высокой токсичностью, способностью к накоплению, стойкостью во внешней среде. Можно выделить несколько направлений, по которым прослеживается негативное влияние пестицидов: гибель большого числа организмов, не являющихся объектом применения пестицидов, цели достигает менее 1%, остальные попадают в атмосферу и водные объекты, у вредителей быстро растет устойчивость, оказывают мутагенное, терратогенное влияние на организмы.

Физическое загрязнение почвы связано с обработкой почвы тяжелыми машинами, что приводит к уплотнению окультуренных земель.

Животноводство также воздействует на природу. Нерационально используемые кормовые угодья, бессистемный выпас скота может привести к опустыниванию. В процессе разведения животных образуются животноводческие стоки, которые, как правило, имеют рН>7, попадают в почву и поверхностные водоемы, изменяют их свойства.

### 5.1.2. Оценка состояния природных компонентов.

Экологическая обстановка территории может быть охарактеризована через параметры состояния отдельных компонентов среды: воды, воздуха, почвы.  Контроль загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы органами муниципального образования не ведется.

Географическое положение исследуемой территории обусловило особенности состояния природных компонентов. Ноздрачевский сельсовет располагается в Курском районе. Он протянулся по долине р. Виногробль и овражно-балочной сети левобережья и правобережья  этой долины к северо-востоку  от Курска.

Зона поселений проходит вдоль реки, пойма которой значительно заболочена. Лугово-болотные угодья играют важную роль в сохранении экологического каркаса Курской области. Река Виногробль имеет широтное простирание и делит территорию совета на две части: северную и южную. Каждая часть представляет собой полого-волнистую равнину со значительным эрозионным расчленением. Параллельно друг другу к реке спускаются глубокие балки, осложненные молодыми и древними оврагами. Северный участок имеет склоны преимущественно южной экспозиции, а южный участок -  северной экспозиции. Основная часть обрабатываемых земель располагается на водораздельных пространствах между логами.

# Атмосферный воздух.

В проблеме антропогенного изменения окружающей среды состояние атмосферного воздуха занимает особое место, что связано со способностью выбросов вредных веществ из-за высокой скорости движения воздушных масс переноситься в течение короткого времени на значительные расстояния. Это приводит к глобальному загрязнению других компонентов биосферы: поверхностных вод, почв. Качество атмосферного воздуха оценивалось с позиции как общеэкологических, так и санитарно-гигиенических требований. С целью определения тенденций изменения концентраций вредных веществ для данной территории проводится анализ природно-климатических факторов.

Характеристика воздушного бассейна определяется тем, что территория сельсовета занимает равнинную область, располагаясь в центральной части Русской равнины. Климатические и погодные особенности соответствуют средним значениям, характерным для Курской области в целом, т.е. умеренно-континентальному климату.

Область в целом и исследуемый сельсовет находятся под воздействием  воздушных масс умеренных, арктических и тропических широт, но преобладающим на территории и зимой и летом является  континентальный воздух умеренных широт.

Зимой холодный континентальный воздух связан с азиатским антициклоном, от которого он растекается по всем направлениям. Летом теплый континентальный воздух связан с отрогом азиатского антициклона, или же представляет собой трансформировавшиеся воздушные массы. Морской воздух поступает с Атлантики, принося летом похолодание, а зимой потепление. Арктический воздух, поступающий с Северного Ледовитого океана, отличается низкой температурой, небольшой абсолютной влажностью и повышенной прозрачностью. Его вторжение приводит к резкому похолоданию.

Жаркую засушливую погоду приносит континентальный тропический воздух из Средней Азии и Казахстана, обладающий высокой температурой, низкой влажностью и слабой прозрачностью. Теплый влажный тропический воздух, формируясь над Атлантикой и Средиземным морем, проникает редко.

В формировании местного климата значительную роль играет рельеф и увлажненные участки местности. Определенное значение имеет хозяйственное использование территории. Поверхность представляет собой равнину, сильно расчлененную балками и оврагами. Практически вся территория распахана. Общий уклон склонов северной и южной экспозиции составляет 2,5 –50. На климат оказывает влияние склон экспозиции. В условиях расчлененного рельефа уменьшение солнечной энергии на один градус понижает количество тепла в почве на 3 %. И наоборот: увеличение поступающей энергии на склоны южной экспозиции повышает температурные показатели почвы и воздуха. В связи с этим северный участок имеет более выгодные климатические условия. Большое количество крупных логов также усложняет сельскохозяйственное использование части земель сельсовета. В понижениях чаще застаивается холодный воздух, здесь раньше наступают и позже заканчиваются заморозки на поверхности почвы. Водораздельные пространства страдают от сильных ветров, особенно в зимнее время и в период летних суховеев. На возвышенности увеличивается скорость ветра.

Температурный режим.

Среднегодовая температура на территории сельсовета составляет 5,40 С. Средняя температура самого холодного месяца (января) -8,80 С. Средний из абсолютных годовых минимумов температуры составляет -290 С, а абсолютный минимум – -390 С.

Средняя температура самого теплого месяца (июль) 19,30 С, средняя температура воздуха за июль (в 13 часов) составляет 220С. Абсолютный годовой максимум температуры воздуха близок к 390 С.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 220 дней. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС – 145 дней. Сумма активных температур – 23000  .

Практически ежегодно значительная часть территории страдает от весенних и раннелетних заморозков.

Режим увлажнения.

Влажность воздуха (фактическая упругость) меняется в течение года, но в целом имеет большие значения. Ее максимум приходятся на летний период, а минимум - на зимний. В тоже время относительная влажность имеет обратный ход: максимальная влажность в декабре (90%), минимальная влажность попадает на май – июнь (63%). Исключение составляет территория в пойме р. Виногробль. Здесь влажность воздуха повышают заболоченные территории.

Общегодовое количество осадков (570 - 610мм). Около 320 мм осадков выпадает в период с температурой выше 100 С. До 80 - 82 мм осадков поступает в июле. Характер их выпадения преимущественно ливневый. Максимальные значения испаряемости попадают на июнь. Среднее значение испаряемости для периода с активными температурами составляет 460 мм.

В зимнее время, как правило, устанавливается устойчивый снежный покров. Продолжительность этого периода в среднем  105 – 110 дней. Мощность снежного покрова крайне неравномерна. Наибольшие ее значения приходятся на понижения рельефа (долины, овраги, лога) и составляет в среднем 40 – 50см. Водораздельные пространства имеют небольшую мощность (11 – 20см), что не защищает почву от промерзания. Средняя из максимальных высот снежного покрова достигает 23 – 25 см. Сроки формирования устойчивого снежного покрова очень непостоянны и широко варьируют год от года.

Ветровой режим.

Для территории характерно преобладание западных и юго-западных ветров, максимальная повторяемость собственно западных ветров достигает 16%, а юго-западных – 15%. Зимой к западным ветрам добавляются ветры Ю-В составляющей. Средняя скорость ветра в летний период достигает до 4,3 – 4,9 м/с. Зимой скорость ветра нарастает и может достигать – 6 – 6,5 м/с. Крайне редко, но по территории проносятся и ураганные ветры со скоростью 20 – 25 м/с. Скорость ветра усиливается открытостью пространства.

Состояние атмосферного воздуха.

Вблизи земель сельсовета нет крупных промышленных предприятий. Автомагистраль с наиболее интенсивным движением (Курск – Щигры) и железнодорожная магистраль (Киев – Воронеж) проходят по южной границе территории. Однако загрязняющие вещества поступают с устойчивым западным переносом. Кроме того, на территории сельсовета значительные площади отданы под садоводческие товарищества, в связи с чем, в летнее время резко увеличивается поток автотранспорта. Железнодорожная магистраль также вносит свой «вклад» в загрязнение воздуха, так как она не электрифицирована и работает на мазуте, что создает большие выбросы в атмосферу диоксида азота и угарного газа. Таким образом, основными источниками загрязнителей атмосферы воздуха являются:

1) выбросы вредных веществ от транспортно-дорожных и сельскохозяйственных комплексов и организаций, а также автомобильного, железнодорожного и другого транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы);

2) развевание незадернованных участков почвы и горных пород (дефляция);

3) ежегодное выжигание стерни.

Наиболее распространенные загрязнители – взвешенные вещества, оксиды азота, углерода, серы, а так же углеводороды.

Состояние атмосферного воздуха в пределах территории Ноздрачевского сельсовета в большей степени зависит от природных факторов, чем от антропогенных воздействий.

# Водные объекты.

Как уже отмечалось, Ноздрачевский сельсовет привязан к долине р. Виногробль, в русле которой создан Ушаковский пруд, расположенный в западной части сельсовета. Река является левым  притоком р. Тускарь и относится к бассейну р. Днепр. Это типичная равнинная река из класса «малые реки». Начинается из источника в балке. Течение медленное, пойма сильно заболочена.

Питание реки: снеговое (55%), дождевое (10-20%) и грунтовое (30-35%). Особенностью режима является высокое весеннее половодье и межень летом и зимой. Подъем воды в половодье составляет 2-4 метра. Река вскрывается 25 марта - 5 апреля. Ледоход почти не наблюдается. Замерзает в конце ноября или начале декабря. Ледостав 100-120 дней. Толщина льда достигает 30-50 см, в суровые зимы отдельные участки русла промерзают полностью. В связи с уменьшением снежного покрова, величины подъема воды в половодье снижаются. Это уменьшает силу весеннего потока и препятствует выносу твердого стока. В результате река обмелела, русло заилено.

Источником покрытия потребности населения в воде являются как поверхностные, так и подземные воды. Питьевое водоснабжение осуществляется исключительно из подземных горизонтов. Артезианские скважины пробурены в населенных пунктах и в пределах садоводческих участков. Подземные воды по своим физико-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», исключение составляет повышенное содержание железа (1,6-6,3 ПДК) связанное с природными особенностями. Немаловажную роль на качество подземных вод оказывает гражданское строительство. Большинство сельских населенных пунктов расположено вдоль овражно-балочных и речных долин. Данные места характеризуются, как правило, небольшой глубиной залегания первых от поверхности водоносных горизонтов и, как следствие, слабой защищенности последних от загрязнения с поверхности.

Водоснабжение населения осуществляется за счет оборудованных колодцев (9 шт.) и одного электрического источника.

Качество вод поверхностного стока определяется экологическими условиями их существования и контролируется в соответствии с правилами, устанавливающими единые требования к проведению наблюдений и обработки данных. В качестве основных показателей оценки состояния поверхностных вод выбраны токсичные, приоритетные загрязняющие вещества, в том числе обладающие кумулятивными свойствами накапливаться в организме гидробионтов. При оценке состоянии водных экосистем достаточно надежными показателями являются характеристики состояния и развития всех экологических групп водного сообщества.

Главными загрязнителями являются сельскохозяйственные производства. Практически все контролируемые водные объекты по уровню загрязнения относятся ко второй категории, когда загрязненность отмечается по нескольким ингредиентам и показателям качества воды.

Р. Виногробль впадает в р. Тускарь в районе строящегося водохранилища Щетинского сельсовета. Река получает значительные загрязнения от сброса сточных вод, расположенной выше по течению, машинно-испытательной станции. Мониторинг реки Виногробль проводится ГУ «Курскгеомониторинг», по данным которого показатели кислородного режима удовлетворительные. Содержание растворенного кислорода в среднем 8,4 мг/дм3, процент насыщения кислородом 72,9%. По сравнению с 2005 г. увеличилось содержанием взвешенных веществ на 2,2 мг/дм3 и составило 8,9 мг/дм3. Загрязненность водоема нитритами, азотом аммонийном, источником которых являются сельскохозяйственные стоки, на уровне 2005 г. 1,4 ПДК и 1,14 ПДК соответственно. Снизилась загрязненность солями железа общего на 0,46 ПДК и составила 1,44 ПДК. Содержание органических веществ по БПК5 несколько увеличилось и составило 1,02 ПДК. Все остальные определяемые ингредиенты содержатся на уровне 2005 г. с концентрациями ниже ПДК. ИЗВ составил 1,07, что позволяет отнести воды реки к III классу качества – умеренно-загрязненные. Поверхностный водный объект, особенно в паводковый период, подвергается загрязнению стоками с полей, фермерских хозяйств, садовых участков.

# Почвы.

Основными видами земель в исследуемых районе являются земли сельскохозяйственного назначения (пашня, залежь, кормовые угодья, многолетние плодовые насаждения и др). Немаловажную роль играют и несельскохозяйственные угодья: леса (преимущественно байрачного типа), кустарники, болота, дороги, застроенные территории, овраги, лога и т.п.

Высокая степень сельскохозяйственного использования земель сельсовета определяется высоким плодородием их почв. Ландшафтно-климатические условия способствовали формированию на территории двух основных типов почв – черноземов и серых лесных. Черноземы в большей степени представлены в северной части территории. Они сформировались главным образом на суглинках, реже на песках. Существенные изменения в процесс почвообразования вносит рельеф. В понижениях вода застаивается, что приводит к растворению солей и частичному выносу их из почвы. При долгом нахождении воды почва заболачивается. На крутых склонах логов, на незакрепленных растительностью водораздельных пространствах, потоки воды смывают верхний плодородный слой и тем самым снижают качества почвы. На крутых склонах балок развиты смытые маломощные черноземы.

|  | черноземы оподзоленные |
| --- | --- |
|  | темно-серые лесные |
|  | черноземы выщелоченные |
|  | пойменно-луговые |
|  | пойменно-заболоченные |

# Рис. 7. Фрагмент почвенной карты

В центральной части сельсовета имеются пойменные почвы. Они разнообразны. На их формирование влияет близкое залегание к поверхности грунтовых вод и ежегодных половодий. Вблизи русла образуются слоистые почвы. Они характеризуются чередованием темных слоев перегноя со светлыми песчаными наносами. На центральной части пойм развиты зернистые почвы. Здесь во время половодья вода течет медленно и отлагает ил. После ее спада бурно разрастается растительность, которая при отмирании дает большое количество перегноя, придающего почвам черную окраску. Эти почвы высоко плодородны.

На заболоченных участках (пойма реки Виногробль)) формируются иловато-болотные и иловато-торфяные почвы. В пойменном участке развиты также лугово-черноземные почвы и черноземы надпойменных террас.

Высокая степень распаханности территории (61,8%) области в сочетании со сложными природохозяйственными факторами, сильное антропогенное воздействие изменили естественное направление процессов в природе и ведут к деградации почвенного и растительного покрова, что входит в явное противоречие с требованиями экологической безопасности использования земельных ресурсов.

Наиболее распространенными негативными процессами на пахотных землях являются: снижение гумуса и элементов питания, закисление почв, эрозия, переуплотнение, переувлажнение, заболачивание, разрушение ценной структуры в результате разработки полезных ископаемых, сбитость, закустаренность и закочкаренность, загрязнение химическими соединениями и отходами производства.

Потенциальное плодородие почв пашни высокое. Но наблюдается истощение плодородия, которое не компенсируется необходимым объемом вносимых органических удобрений. Падение гумуса на территории сельсовета составляет 0,1-0,6%, а в среднем по области 0,2% (0,26 т с га) в год.

Потери органического вещества отрицательно влияют на физико-химические свойства, биологическую активность почвы, ухудшают ее водно-воздушный, тепловой и другие режимы.

Экстенсивное использование почвенного покрова, монокультурное земледелие с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв и привело к деградации почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу: дегумификация почв, водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов, подкисление почв, переуплотнение почв, загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами, снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK), переувлажнение и заболачивание почв.

Основная экологическая проблема почвенного покрова исследуемой территории связана с его деградацией вследствие водной эрозии. Процент эродированных земель сельскохозяйственного значения для Курского района составляет 30,1%. Другой проблемой является активизация процесса дегумификации.

Руководители администрации сельсовета заботятся о качестве почв, сданных в аренду. Согласно договору, арендатор должен сдать почву по завершении срока ее использования в таком же состоянии, в каком он ее получил.

# 5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# 5.2.1. Охрана воздушного бассейна

Экологическое состояние воздушного бассейна в пределах сельсовета следует считать нормальным, без значительных количественных и качественных изменений в воздушной среде. Однако потенциальное негативное влияние оказывает западный перенос, поставляющий загрязняющие вещества с селитебной и промышленной зон преимущественно восточных районов города.

Актуальное в настоящее время направление охраны воздушной среды Курской области – модернизация очистных сооружений и технологий. Уровень оснащённости предприятий области установками по очистке воздушных выбросов весьма низок. Большое число действующих пылегазоулавливающих установок работает недостаточно эффективно. Поэтому значительные резервы совершенствования охраны атмосферного воздуха заключаются в оснащении предприятий очистными установками и эффективной их эксплуатации.

Целенаправленного исследования состояния атмосферного воздуха не проводилось, стационарных пунктов отбора проб в пределах рассматриваемой территории не предусмотрено.

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу дает автотранспорт, увеличивая в воздухе концентрации оксида углерода, оксида азота, углеводородов, соединений тяжелых металлов. Наиболее оживленная автомагистраль Курск – Щигры – Воронеж проходит в южной части сельсовета, поставляя весь спектр отравляющих веществ в течение всего года. По данным обследований (Схема территориального планирования Курской области. -М., 2008. – п.3.7.2.), за последние четверть века транспортная нагрузка возросла почти в 2,5 раза. В ее структуре очень увеличилась доля легкового транспорта. Легковые автомобили выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу, чем грузовые, но так как общий транспортный поток вырос, следовательно, выросли и суммарные выбросы.

В автотранспортной нагрузке существенно увеличилась роль местных перевозок, особенно по автотрассе Курск – Ноздрачево – Виногробль. Наибольшее количество машин приходится на весенне-летний и ранне-осенний период. Последнее обстоятельство определяется наличием нескольких садоводческих товариществ, протянувшихся в восточной, водораздельной и балочной части сельсовета и реконструкцией вышеназванной магистрали.

Среди эмиссионных негативных воздействий на воздушную среду следует указать поступление продуктов сгорания от осеннего и (или) весеннего выжигания стерни злаковых посевов, а также весенних палов антропогенного происхождения придорожных территорий и заброшенных участков садоводов и сельских жителей. В огне сгорает и большое количество бытового мусора (в том числе различные виды пластика и других химических веществ), обильно покрывающего придорожные канавы, а также понижения в рельефе вблизи населенных пунктов. Это приводит к увеличению химического, механического и аэрозольного загрязнения воздуха. Загрязнение имеет локальный характер, но вызывает подкисление атмосферных осадков. Последнее обстоятельство подтверждается характером повреждения огородных культур.

Меры, необходимые для сохранения чистоты атмосферного воздуха:

- Включение в перечень пунктов слежения за состоянием атмосферного воздуха - проводить контрольные замеры (работа передвижных лабораторий) в точке на пересечении автомагистралей Курск – Щигры и Курск – Ноздрачево – Виногробль;

- Силами ДПС проверять экологическое состояние двигателей автотранспорта и используемого им топлива;

- Категорически запретить сжигание стерни, сухостоя залежных участков и бытового мусора;

В качестве косвенных мероприятий можно предложить оснащение предприятий, оказывающих негативное воздействие, очистными установками и (или) увеличить эффективность их эксплуатации.

# 5.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Территория сельсовета имеет слабую обеспеченность населения ресурсами речного стока, хотя и включает в свой состав долину р. Виногробль. Важным гидрологическим объектом является Ноздрачевский пруд, заложенный в долине р. Виногробль.

Для выявления особенностей, определяющих состояние водных ресурсов, необходима достаточно полная и репрезентативная информация о сосредоточенных (производственно-бытовые стоки) и распределенных (поступление в русла ингредиентов с поверхностным склоновым и подземным стоком) источниках загрязнения. Однако такая информация практически отсутствует. Поэтому оценка дается по косвенным показателям. Загрязненность рек тем больше, чем больше плотность населения, а, следовательно, и больше степень гидроэкологического риска, т.е. вероятного ущерба.

Воды рек, даже малых, обладают способностью самоочищения, достигается это за счет насыщения их кислородом при турбулентном перемешивании, действии микроорганизмов, разлагающих различные вещества в воде, жизнедеятельности водных растений. Однако, объемы стоков с водосборных бассейнов, занятых под сельскохозяйственное производство и зоны поселений столь велико, что реки уже не могут справиться самостоятельно с такой экологически сложной нагрузкой.

Предотвращение сельскохозяйственного загрязнения – это бережное отношение к поверхности земли и особенности ее использования. В решении этой проблемы большое значение имеет применение схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, анализа данных паспортизации и кадастра (по Калиниченко Н.П., 1992г). Следует определить:

- условия формирования и загрязнения поверхностных вод на балочных водосборах;

- различия по видам загрязнения и концентрации поверхностных вод;

- эффективность различных мелиоративных мероприятий в регулировании стока и его очистки от загрязнения.

Важным звеном улучшения качества природных вод станут работы по ландшафтному планированию территории, в ходе которых будут выявлены соотношение ландшафтной структуры и структуры землепользования, конфликты природопользования в пределах сельсовета; дана оценка экологических ситуаций на водных объектах.

Для определения приоритетности проведения водоохранных мероприятий важно:

- наличие постов наблюдения за качеством воды.

Чрезвычайно актуальны меры по сокращению загрязнения поверхностного стока (Схема территориального планирования Курской области. -М., 2008. – п.3.7.1.):

- создание геохимических барьеров;

- совмещение водоохранных зон с зонами весеннего половодья;

- рекультивация земель в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- берегоукрепительные мероприятия (лесопосадки) в местах интенсивной эрозии и рекреационной нагрузки, особенно в зоне индивидуальной застройки, где формируется большой объем твердого стока в весеннем половодье.

Для сохранения возможностей природопользования Ноздрачевского пруда необходимо выполнение всех перечисленных мероприятий. Для предотвращения поступления эрозионного материала, помимо разнообразных агротехнических, лесомелиоративных, лугомелиоративных, мероприятий на пашне и в гидрографической сети возможны следующие мероприятия:

- Мульчирование почвы водосборов нетоварной продукцией сельскохозяйственных растений;

- Создание системы мелких прудов для защиты крупного водоема (по Шумакову А.Н., 2007).

Выше крупного искусственного водоема на более мелких эрозионных формах, в него впадающих, строятся небольшие пруды. В них задерживается эрозионный материал, поступающий с водосбора. По мере накопления в них наилка, они чистятся, а материал очистки выступает хорошим удобрением. По нашему мнению эта методика может быть применена в геоморфологических условиях территории Ноздрачевского сельсовета.

# 5.2.3. Охрана земельных ресурсов

Проблема охраны и рационального использования земельных ресурсов области является актуальной уже на протяжении многих десятилетий.

Территорию сельсовета можно условно разделить на две зоны:

1) склоны водораздельных пространств, где проявляется как овражно-балочная эрозия (в пределах крупных балочных систем), так и активный плоскостной смыв и

2) долина реки Виногробль с активной овражной эрозией по склонам.

Природные факторы (климат, характер подстилающих пород и тип почвы), а также деятельность человека (нерациональное землепользование и почти полное прекращение выполнения мероприятий по охране земельных ресурсов) способствовали ухудшению качества последних.

Почвы – главная составляющая земельных ресурсов. Почвы на рассматриваемой территории среднего качества (III класс). Они представляют собой мозаику черноземов выщелоченных, оподзоленных и серых лесных почв на волнисто-увалистой равнине, с широкими водоразделами и глубоко врезанной овражно-балочной сетью. Почвы формируются на средне суглинистых лессовидных отложениях и элюво-делювии меловых пород прибалочных и балочных склонов, а также высоких террас рек; имеют существенные ограничения при возделывании сельскохозяйственных культур вследствие плоскостной и линейной эрозии.

Необходимость охраны почв, связана с экстенсивным использованием почвенного покрова, монокультурным земледелием с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв, что, в конечном счёте, и привело к деградации почв и почвенного покрова.

Природа дегумификации почв области полигенетична.

1. Дефицит биомассы для разложения и трансформации в гуминовые кислоты. Биомасса изымается с урожаем, поедается животными и т.д.

2. Снижение продолжительности и контрастности периода консервации гуминовых кислот (зимнего периода) и, напротив, удлинения за счет этого периодов минерализации. Эти процессы связаны с изменениями климатических условий за последние 20-30 лет (общее снижение континентальности сезонных климатических условий).

3. Снижение доз вносимых органических удобрений в 8 раз, связанное, в частности, с падением поголовья КРС (в 3,2 раза с 1990 г.) и дефицитом людских, материальных и финансовых ресурсов.

4. Плоскостной смыв, приводящий к дегумификации поверхностного гумусового горизонта почв. Среднемноголетняя скорость эрозии в разных районах Курской области варьирует в пределах от 1 до 30 мм/год (Васенев, 2006).

Поверхностные горизонты остаточно-карбонатных тяжелосуглинистых черноземов садово-огородных участков и серые лесные окультуренные почвы под зерновыми культурами имеют среднюю противоэрозионную устойчивость (ППС от 2,5 до 6).

Учитывая, что почвы имеют глинистый пылеватый состав, унаследованный от лессовидных суглинков и лессов, сохранение водопрочности агрегатов и структуры этих почв, представляется одной из важнейших задач.

Естественное уплотнение почв за счет дернового, насыщенного корнями злаков горизонта черноземов практически не бывает выше 1,20 г/см3. При этом, сохраняется зернистая структура и водопроницаемость уплотненного слоя. Иная картина на пахотных почвах, с многолетним применением тяжелой техники. Плотность порядка 1,27-1,35 г/см3 уже не редкость и является негативным фактором, снижающим влагозапасы, разрушающим структуру и почвенные агрегаты, способствующим развитию плоскостной эрозии (Васенев, 2006). Переуплотнение и обесструктуривание ухудшают всхожесть семян, развитие корневых систем и питание растений капиллярно подвешенной влагой.

О снижении элементов питания в почвах можно судить по снижению общей урожайности. В целом, отмечается повышенное содержание подвижных форм фосфора (12-17 мг/100 г) на фоне очень низкого его валового содержания (0,093-0,187 %). Обеспеченность почв подвижными формами калия оценивается как средняя 7-12 мг/100 г. Это связано с длительностью и различными нормами применения в почвах минеральных удобрений в последние десятилетия, а также минеральным составом почвообразующих пород – лессов и лессовидных суглинков, представляющих собой резерв микроэлементного состава.

Важную роль играет гранулометрический состав почв, определяющий запасы и характер выноса (выщелачивания) питательных элементов. Легкие почвы (серые лесные) при прочих равных условиях, требуют более частого внесения удобрений и в больших дозах.

Землепользование в садоводческих и крестьянских хозяйствах. Хотя 2/3 сельских жителей применяют удобрения, внесение удобрений не достигает требуемого уровня, что предопределяет прогрессирующую деградацию почв.

Практически все селяне используют ядохимикаты для обработки картофеля, а также помидоров и капусты. Однако абсолютное большинство респондентов не знают ни норм расхода применяемых пестицидов, ни безопасных концентрации рабочей жидкости, не говоря уже о правилах по уничтожению остатков препаратов и тары из-под них. По причине столь безграмотного использования пестицидов их «жукоубойная» способность невелика, зато они представляют большую опасность для природных компонентов и пищевых продуктов и, следовательно, здоровья населения.

Вторым фактором, негативно влияющим на земельные ресурсы в пределах садоводческих товариществ, является рост заброшенных земель. Так в товариществе «Полет» из 857 участков в настоящее время обрабатывается не более 47%. Забрасываются участки вдоль дорог (высокая степень воровства) и  по склонам балок (в силу больших неудобств при обработке и потери плодородия почвы за счет активного смыва). Заброшенные участки в возрасте от 3 до 8 лет превратились в целинные земли, с восстановлением грубо-луговой и степной растительности. Участки близкие к лесополосам зарастают древесной растительностью (акация белая, клен американский, береза повислая).

Охрана и рациональное использование почв функционально и неразрывно связаны друг с другом, обеспечивая решение главной задачи – снижения степени деградации почв. Каждый из перечисленных факторов деградации почв в отдельности и в совокупности требует своего методологического подхода к решению этой главной задачи.

Ряд таких методов хорошо известен, другие относительно новые или давно забытые старые, но не потерявшие своего значения и по сей день.

Традиционным является комплекс агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических приемов борьбы с деградацией почвенного покрова и эрозионными процессами.

Агротехнические мероприятия дают положительный результат уже в год применения: глубокая ранняя зяблевая вспашка; направление пахоты поперек склона, начиная с его нижней части; чередование вспашки всвал со вспашкой вразвал; на крутых склонах производится безотвальная вспашка на глубину 30–50 см.; щелевание, кротование, прерывистое бороздование; устройство буферных полос загущенных посевов; внесение удобрений, особенно органических.

Гидротехнические мероприятия: снегозадержание и водоудержание, тесно связаны с агротехническими и лесомелиоративными.

Лесомелиоративные мероприятия: полезащитные полосы плотной конструкции из древесных пород и кустарников; облесение оврагов и балок с шириной полос от 10 до 30 метров.

К инновационным технологиям можно отнести минимизацию обработки почв и нулевую технологию обработки почв – «no-till» (по материалам обследований) и адаптивное земледелие (Схема территориального планирования Курской области. -М., 2008. – п.3.7.4.). Они отвечают решению главной задачи сразу по нескольким направлениям: дегумификации, переуплотнения почв, эрозии и содержания питательных элементов.

Основные её преимущества и эффективность:

- Структура почвы и почвенные агрегаты. Многократные обработки почв разрушают ее структуру. Минимизируя обработки или используя «no-till», происходит постепенное восстановление структуры, водопрочности агрегатов.

- Плотность почв. Нагрузка на почвы от давления техники снижается, восстанавливается естественное сложение почв. Почвы разуплотняются.

- Водная эрозия. Увеличивается пористость почвенных агрегатов и межагрегатное пространство, что ведет к увеличению влагоемкости и водовместимости почв, а также уменьшению поверхностного стока. В свою очередь в совокупности это снижает эрозионную компоненту как линейную, так и в особенности плоскостной смыв.

- Гумификация. Улучшаются температурный и водный режим почв. Следует согласиться с мнением А.Н. Шумакова (2005, стр. 129), что «…Никакие дозы удобрений и никакие агротехнические приемы без правильного регулирования водного режима почвы не дают значительных прибавок урожая». Кроме того, при использовании «no-till» восстанавливается среда обитания микроорганизмов, дождевых червей; подземная и надземная биомасса, остающаяся на поверхности почв, не выносится с урожаем (за исключением колосков с зерном, початков) и целиком вовлекается в процесс гумификации; повышается содержание гумуса. Так, при применении различных видов обработки в сравнении с «no-till», первенство по содержанию гумуса остается за нулевой обработкой: вспашка (2,5%) – культивация (3,3%) – дискование (3,5%) и no-till (4,1%).

Адаптивное земледелие подразумевает возделывание сельскохозяйственных культур и использование технологий земледелия, адаптированных к природным условиям. Например, не всегда целесообразно распахивать плакоры, плоские водоразделы, которые являются бассейнами аккумуляции атмосферных осадков. При этом потери на физическое испарение с незадернованных почв существенно выше.

С учетом вышесказанного меры по сохранению земельных ресурсов сельсовета могут быть следующими:

- Определение правильной организации территории использования земель, проведение работ по ландшафтному планированию территории;

- Рациональное использование основных плодородных земель под наиболее доходные культуры;

- Расширение использования чистых и сидеральных паров;

- Рациональное внесение органических и неорганических удобрений;

- В связи с расположением территории сельсовета в зоне неустойчивого увлажнения обязательно проводить агротехнические мероприятия по накоплению и экономному расходованию почвенной влаги;

- Соблюдение схемы севооборотов;

- Перевод истощенных (по N, P, K) или сильно деградированных почв по гумусу и кислотности на иной режим использования;

- Проведение восстановления полезащитных лесополос и выкорчевку древесно-кустарниковой растительности с земель, пригодных для полевого земледелия;

- Отказ от сжигания стерни, как важного источника поступления органических удобрений в почву.

# 5.2.4. Развитие системы обращения с отходами

В сельсовете находится предприятие агропромышленного комплекса СХПК «Рассвет». Отходы производства данного хозяйства по разным квалификационным показателям можно отнести к категории IV и V классов опасности, сельскохозяйственным, смешанным. Большая часть данных отходов подвергается использованию в том же хозяйстве. В связи с этим отсутствует проблема их размещения и утилизации.

Основная часть отходов приходится на отходы потребления, среди которых можно выделить следующие группы: черные и цветные металлы, бумага и картон, стеклотара и стеклоотходы, отходы пластмасс, текстильные отходы, пищевые отходы.

Утилизация бытовых отходов осуществляется путем сжигания, компостирования и захоронения (закапывания) в могильниках преимущественно самим населением. Из всех этих способов экологически безопасным является компостирование, однако таким образом подвергаются утилизации пищевые отходы, сельскохозяйственные, текстильные и бумажные, т. е. способные подвергаться микробиологическим процессам. Образующийся компост жители используют для удобрения своих сельскохозяйственных угодий.

Стеклоотходы, отходы пластмасс закапывают, используя для этого образующиеся в процессе водной эрозии почв различные углубления (овраги).

В результате решается проблема утилизации отходов и предотвращения эрозионных процессов. С другой стороны при захоронении ТБО в могильниках возникают проблемы вымывания веществ и загрязнения грунтовых вод, образование метана и просадка грунта.

Лом вывозят для сдачи на предприятия по его приему.

Угрозу экологическому благополучию населения несет сжигание отходов, особенно содержащие полимерные материалы, масла. В результате горения образуются вредные вещества, в том числе и диоксины, которые ухудшают качество атмосферного воздуха населенного пункта и влияют на его микроклимат. Сжигание отходов может быть оправдано только в том случае, если сочетаются утилизация тепловой энергии и очистка отходящих газов.

По официальным данным на территории муниципального образования несанкционированных свалок не существует.

Анализируя систему обращения с отходами в муниципальном образовании можно предложить следующие меры по ее улучшению:

- Обеспечение экономических условий для более полного использования отходов и уменьшения их образования;

- Предварительная сортировка ТБО, организация сбора от населения неиспользуемых отходов и их централизованная утилизация различными экологически безопасными способами;

- Использование фиторемедиации – удаление токсичных соединений из почвы, грунтовых вод и водоемов при помощи почвенных микроорганизмов и растений в местах складирования отходов;

- Совершенствование системы устройства могильников с учетом  охраны окружающей среды;

- Контроль над хранением и утилизацией пестицидов и удобрений;

- Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при осуществлении обращения  с отходами;

- Разработка системы учета источников образования отходов, видов отходов и количества, способов утилизации и мест размещения.

# 5.2.5. Особо охраняемые и ключевые природные территории

На территории сельсовета имеется участок ООПТ. Он охватывает пойму среднего течения реки Виногробль, Ноздрачевский пруд и прилегающие к нему территории (рис.3).

Статус охраняемой природной территории в настоящее время является неопределенным.

В 1969 году в Курском районе был учрежден заказник Каменский по охране копытных и пушных зверей в границах пос. Ушаково – р.Виногробль – д.Шагарово – ручей Малахов – р.Тускарь – д.Вырки – пос. Ушаково. В 1973 году создается заказник Жерновецкая дача, также по охране копытных и пушных зверей. Он прилегал к заказнику Каменский с запада и располагался на землях как Курского, так и Золотухинского районов. Именно под названием «Жерновецкая дача» эта ООПТ выполняла функцию охраны и размножения диких животных. Однако, в 1984 году, решением Курского облисполкома от 28.08.84. № 358 были упразднены заказники Каменский и Жерновецкая дача и на их базе учрежден охотничье-производственный участок Каменский. Его основные задачи - рациональное использование запасов охотничьих животных путем организации промысловой и спортивной охоты, проведение мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов.

Находится участок в ведении госохотинспекции, которая выдает платные путевки для спортивной охоты и организует промысловую охоту. К сожалению, администрация сельсовета не участвует в сохранении поголовья диких животных, развито браконьерство. Однако территория ограничена аншлагами, предупреждающими о статусе территории и особенностях поведения в ней.

Кроме того, значительная часть земель относится к охраняемым в связи с их функциональным назначением (рис.3):

- водоохранные зоны вдоль всех водных объектов;

- сетъ защитных лесополос вдоль автомагистралей и по контуру сельскохозяйственных полей;

- охраняемые леса вдоль железнодорожного полотна (южная граница сельсовета);

- рекреационно-садоводческие земли по крупным балкам в южной части сельсовета (левобережье р. Виногробль).

|  | земли заказника |
| --- | --- |
|  | лесозащитные полосы |
|  | водоохранные зоны |
|  | леса |

Рис. 8. Фрагмент схемы функционального зонирования Курской области. Особенности функционального зонирования территории Ноздрачевского сельсовета (по картографическим материалам Схемы территориального планирования Курской области).

Система охраняемых природных территорий может быть эффективной только в том случае, если она, с одной стороны, нацелена на реализацию условий по поддержанию экологического баланса на обширной территории, а с другой стороны, гармонично встроена в территориальный план развития данного региона, учитывая местные особенности и территориальные нюансы.

В связи с этим считаем целесообразным проведение работ по ландшафтно-экологическому планированию территории с целью выделения экологического каркаса, как системы пространственно-взаимосвязанных участков дикой природы и культурно-сельскохозяйственных и природных ландшафтов, обеспечивающих устойчивость экосистем всей области хозяйственного планирования.

# 5.2.6. Обеспечение экологического благополучия населения

Экологическое благополучие территории оценивалось с двух позиций [4]:

- состояние природной среды, которое можно охарактеризовать через показатели загрязнения воздуха, почвы, воды, деградации экосистем на основании общеэкологических и санитарно-гигиенических требований;

- состояние среды обитания, которое характеризуется через санитарно-гигиенические нормы и требования по чистоте источников водопотребления, рыбохозяйственных водоемов, лесных и земельных угодий, а также по показателям здоровья населения.

Население является частью природно-антропогенной системы и её безопасность определяется устойчивостью развития и функционирования всех компонентов этой системы.

В настоящее время скорость развития техногенных изменений биосферы стала значительно обгонять адаптационные возможности человеческого организма, в результате состояние здоровья населения наряду с социальными условиями определяется преимущественно качеством окружающей среды. В соответствии с этим одной из главных черт благополучия населения является здоровье. Влияние параметров среды, прежде всего антропогенных загрязнений, на здоровье людей требует количественного подхода.

Таким образом, при оценке экологического благополучия населения используют индикаторы здоровья – параметры, совокупность которых дает адекватную оценку состоянию здоровья той или иной человеческой популяции, а также индикаторы состояния окружающей среды, которые включают те параметры, для которых показана (или предполагается) связь с состоянием здоровья населения [3, 9, 10]. Для оценки экологического благополучия населения сельсовета нами использовались такие индикаторы здоровья как демографические показатели и заболеваемость населения. Анализ общей численности населения муниципального образования представлен на рисунке 9.

# Рис. 9. Динамика общей численности населения сельсовета (1989-2007 г.г.)

Как видно из рисунка 9 в 2002 г. по сравнению с 1989 г. численность населения данного муниципального образования сократилась в 1,13 раз, в дальнейшем происходит незначительное ее увеличение. Аналогично численности населения изменяется и ее плотность (рис. 10), при этом значения данного показателя ниже среднерайонного в 2007 г. в 2,5 раз.

# Рис. 10. Динамика плотности населения сельсовета (1989-2007 г.г.)

В населенных пунктах, входящих в сельсовет, динамика численности населения различна (рисунок 11).

Рис. 11. Динамика численности населения в населенных пунктах, входящих в сельсовет (1989-2007 г.г.)

В центре муниципального образования (с. Ноздрачево) и д. Шагарово в настоящее время происходит рост численности населения. В с. Виногробль и д. Еськово наблюдается снижение количества жителей. На наш взгляд, это связано с миграционными процессами, вызванными разной степенью комфортности проживания. Для всех населенных пунктов характерны комфортные природные условия проживания населения (наличие лесных массивов, водных объектов), однако различны бытовые и экономические условия жизни. В с. Ноздрачево располагается фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), средняя школа, магазины, наиболее благоприятны бытовые условия жилищ (газификация, водоснабжение), наличие транспортной связи с областным центром. Рост численности в д. Шагарово возможно связан с близостью расположения к центру муниципального образования (2 км).

Изменение численности населения зависит и от соотношения разных возрастных групп, которое наиболее полно отражают возрастные пирамиды (рис. 12). В селах, где наблюдается незначительное увеличение численности населения характерно значительное преобладание доли трудоспособного населения и практически равное соотношение детей и людей пенсионного возраста. В других населенных пунктах (Виногробль и Еськово) выявлено равное соотношение групп населения пенсионного и трудоспособного возраста, незначительная доля детей, что способствует снижению численности населения.

# Рис. 12. Возрастная структура населения сельсовета в 2007 г.

Анализируя возрастную структуру муниципального образования в целом, можно увидеть преобладание в ней доли трудоспособного населения и практически равного соотношения детей и пенсионеров, что способствует незначительному приросту населения.

Таким образом, рост численности населения сельсовета может служить показателем экологического благополучия территории, поскольку выбор места жительства человеком обусловлен комфортностью как бытовых и экономических условий жизни, так и природных условий проживания.

Наиболее характерной, официально регистрируемой реакцией населения на вредное воздействие загрязнений окружающей среды является заболеваемость населения. Анализ общей заболеваемости населения и отдельных нозологических форм показал, что данные показатели не превышают уровень заболеваемости населения Курского района в целом. Структура заболеваемости населения муниципального образования аналогична структуре заболеваемости населения Курского района.

Негативное воздействие на здоровье население могут оказывать способы водоснабжения населения. В данном муниципальном образовании используется как централизованное, так и нецентрализованное водоснабжение населения. При нецентрализованном водоснабжении используется грунтовая вода, однако качество природной воды жители данного района выбрать не в силах, поэтому возможно  потребление вредных веществ с водой.

В целом, экологическое состояние территории сельсовета оценивается как благоприятное, что связано с минимальным нарушением естественных экосистем и комфортностью природных условий проживания населения.

Важнейшими задачами по обеспечению экологического благополучия населения являются:

1. Сохранение естественных природных экосистем, уменьшение доли антропогенного вмешательства в их функционирование.

2. Сохранение существующих лесных массивов, обеспечивающих определенный благоприятный микроклимат территории (поддержание газового баланса атмосферы, предотвращение эрозионных почвенных процессов).

3. Соблюдение режимов водоохранных зон.

4. Решение проблем надежного централизованного водоснабжения населенных мест, что позволит снизить заболеваемость населения отдельными нозологическими формами; организация  и соблюдение зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

5. Улучшение качества медицинского обслуживания путем расширения сети лечебно-профилактических и других медицинских учреждений, поскольку наличие единственного фельдшерско-акушерского пункта создает затруднения медицинского обслуживания в экстренных случаях; развитие системы медико-профилактических мероприятий среди населения.

6. Учет органами муниципального образования, различными учреждениями (медицинскими, образовательными) основных индикаторов здоровья (показатели естественного движения населения, заболеваемости и распространенности болезней, инвалидности и инвалидизации, физического развития) в целях организации  проведения медико-экологического мониторинга территории и составления прогноза.

7. Организация санитарной очистки населённых мест, предотвращение образования свалок отходов.

8. Экологизация сельского хозяйства (рациональное использование удобрений и ядохимикатов, применение мер по минимизации попадания вредных веществ в компоненты природной среды и далее по цепям питания в организм человека).

# 5.2.7. Графические материалы

Схема зон экологически обусловленных ограничений по использованию территории Ноздрачёвского сельсовета

# Рис. 13. Схема зон экологических ограничений Ноздрачевского сельсовета

Экологические ограничения использования территории обусловлены: функциональным назначением территории; степенью изменений в ходе долгосрочного природопользования и природно-ресурсным потенциалом территории.

На примерной схеме зон экологически обусловленных ограничений по использованию территории сельсовета мы выделяем:

- Лесную зону, выполняющую важную функцию поддержания качества воздушной среды, функцию сохранения генофонда лесной экосистемы в пределах лесостепной природной зоны и рекреационно-хозяйственную функцию. В пределах этой зоны следует выделить байрачные леса и леса водоразделов (северо-восточная часть земель сельсовета, на картосхеме обозначены коричневым цветом с наклонной штриховкой). Леса водоразделов наиболее уязвимы к меняющимся климатическим условиям и антропогенной деятельности. Значение их в экосистеме огромно. Здесь находятся истоки притоков реки Виногробль, поэтому основные экологические ресурсы и услуги земель сельсовета зависят от состояния этих лесов. Главные виды природопользования: лесовосстановление, рекреация.

- Пойменно-речные и водно-болотные угодья, выполняющую важную функцию поддержания качества воздушной и водной среды, функцию сохранения генофонда экосистем в пределах лесостепной природной зоны и рекреационно-хозяйственную функцию. Главные виды природопользования: охрана и восстановление деградированных территорий, умеренная рекреация.

- Овражно-балочную сеть, выполняющую важную функцию поддержания качества воздушной среды, функцию сохранения генофонда лугово-степных экосистемы в пределах лесостепной природной зоны и рекреационно-хозяйственную функцию. Главные виды природопользования: лесовосстановление байрачных дубрав, умеренный выпас скота, выполнение работ противоэрозионного характера, рекреация.

- Зона сельскохозяйственно-освоенной территории. Главные виды природопользования – рациональное сельскохозяйственное производство.

- Зону сельских поселений.

# Схема экологического каркаса Ноздрачёвского сельсовета

В пределах сельсовета выделяется крупный ключевой участок (ядро) экологического каркаса. Это водно-болотные ландшафты в пойме р. Виногробль, включающие и леса государственного лесного фонда.

Важным элементом каркаса являются: овражно-балочная сеть, покрывающая практически всю территорию и лесные массивы. Последние подразделяются на байрачные (по склонам и днищам балок) и плакорные (на водораздельных территориях). Плакорные дубравы (северо-восток территории) являются островами сохранения естественной флоры и фауны. Они в определенной степени удалены от населенных пунктов и транспортных коммуникаций.

На территории сельсовета имеются естественные участки степной, лугово-степной и древесно-кустарниковой растительности. Они являются хранителями генофонда естественной флоры и фауны региона и выполняют функции природных коридоров, где проходят пути миграции животных.

Важно, чтобы эти коридоры не были изолированы сельхозугодьями или зонами поселений, что, к сожалению, наблюдается на рассматриваемой территории. Необходимо проведение работ по восстановлению этих участков, если в них нарушено экологическое равновесие Восстановлению подлежат не только традиционно используемые участки (леса, пастбища), но и болота, луга, древесно-кустарниковые поросли. Без них, экологический каркас свою функцию выполнять не сможет.

# Рис. 14. Схема экологического каркаса Ноздрачевского сельсовета

# 6.  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ

# 6.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Границы и статус Ноздрачёвского сельсовета установлены Законом Курской области № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области» от 01.12. 2004 года. Настоящим Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельсовета, границы двух населенных пунктов планируется изменить согласно «Схеме административных границ. Масштаб 1:25 000».

На национальном уровне принята и действует Федеральная целевая программа «Жилище на 2011 – 2015 гг.». Основной целью Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Генеральным планом предлагается включить в границы села Ноздрачево и села Виногробль земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, строительства муниципального жилья, а также площадок для комплексной жилой застройки с привлечением инвестиционных средств. Данная площадь необходима в связи с  ростом (прогноз: Инновационный вариант развития) численности населения и обеспечения этого населения необходимым жильем.

Всего в границы села Ноздрачево и села Виногробль включаются земельные участки, общей площадью 321,55 га, в том числе:

Порядок включения земельных участков в границы населенных пунктов установлен действующим федеральным законодательством.

- с. Ноздрачево – 301,0 га;

- с. Виногробль – 20,55 га;

Порядок включения земельных участков в границы населенных пунктов установлен действующим федеральным законодательством.

Таблица № 42

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ села Ноздрачево Включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство, общей площадью 301, га | 1.Утверждение генерального плана сельсовета, включающего схему новых границ населенного пункта. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ населенного пункта, соответствующих обоснований. 3. Постановка закоординированых границ населенного пункта на кадастровый учет и перевод включаемых земельных участков из категории земель сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного использования. |
| 2. | Изменение границ села Виногробль Включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство, общей площадью 20,55 га |  |

Примечание: Изменение границ населенных пунктов показано на «Схеме административных границ. Масштаб 1:25000».

# 6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план муниципального образования «Ноздрачёвский сельсовет») согласно #M12293 6 901919338 85 1254007933 469949408 3535340447 2176023180 3003152355 2346166536 3731932327части 9 ст. 31 ГрК РФ #S.

По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому #M12293 1 901919338 1265885411 24883 1376109634 3235845000 2346166536 3731932327 3829715591 4ч.1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

# Таблица № 43

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельсовета

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка правил землепользования и застройки села Ноздрачево в границах существующей территории | В течение трех месяцев после разработки генерального плана, согласно действующему законодательству |
| 2. | Разработка правил землепользования и застройки села Ноздрачево в новых границах населенного пункта | По мере разработки проектов планировки новых микрорайонов населенного пункта |
| 3. | Разработка правил землепользования и застройки села Виногробль в границах существующей территории | В течение трех месяцев после разработки генерального плана, согласно действующему законодательству |
| 4. | Разработка правил землепользования и застройки села Виногробль в новых границах населенного пункта | По мере разработки проектов планировки новых микрорайонов населенного пункта |

# 6.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОЗДРАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

# 6.3.1. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельсовета относятся предложения по обеспечению территории сельсовета объектами инженерной инфраструктуры.

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

# Таблица № 44

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу «Инженерная инфраструктура территории сельсовета»

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Газификация |  |
|  | 1.1. | Газификация земельных участков предназначенных для комплексной жилищной застройки | Требуется разработка проекта газификации участков для комплексной застройки |
| 2. |  | Энергетика |  |
|  | 2.1. | Прокладка электросетей к районам новой застройки | Разработка в составе проектов планировки |
| 3. |  | Водоснабжение |  |
|  | 3.1. | Реконструкция существующей системы водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории населенных пунктов | Разработка в составе проектов планировки |
|  | 3.2. | Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды | Разработка в составе проектов планировки |
| 4. |  | Водоотведение |  |
|  | 4.1. | Разработка программы обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод |  |

# 6.3.2. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства новых автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходит автодорога общего пользования муниципального значения, соединяющая Курск и Постоялые Дворы и проходящая вдоль южной границы сельсовета.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено.

# Таблица № 45

Перечень мероприятий по территориальному планированию  по разделу «Транспортная инфраструктура сельсовета»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием |
| 1.1. | Автомобильные дороги местного значения | Разрабатываются проектом планировки |  |
| 1.2. | Улично-дорожная сеть в новых границах населенных пунктов | Разрабатываются проектом планировки |  |
| 2. | Устройство дорог с щебеночным покрытием |
| 2.1. | до рекреационных зон |  |  |
| 2.2. | до площадок сбора бытовых отходов |  |  |

# 6.3.3. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами

жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельсовета относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Также территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- Создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- Развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- Создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- Определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- Освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- Подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе для развития инженерной и транспортной инфраструктур на площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

# Таблица № 46

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу «Объекты жилой  инфраструктуры сельсовета»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный жилой фонд |  |  |
| 1.1. | Строительство муниципального жилья | 1. Формирование земельного участка 2. Получение технических условий 3. Подготовка градостроительного плана 4. Подготовка ПСД, экспертиза 5. Получение разрешение на строительство 6. Строительство 7. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства | 1. Формирование земельного участка 2. Подготовка Застройщиком проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов в составе проекта межевания 3. Проведение публичных слушаний и утверждение администрацией поселения проекта планировки и проекта межевания 4. Подготовка застройщиком проектной документации. 5. Экспертиза (при необходимости) 6. Получение разрешения на строительство 7. Строительство 8. Ввод в эксплуатацию |  |

### 6.3.4. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельсовета планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными учреждениями,  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

# Таблица № 47

Перечень мероприятий по территориальному планированию  по разделу «Обеспечение территории сельсовета объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли: |
| 1.1. | Магазины: |  |  |
| 1.2.1 | Продовольственных товаров | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 1.2.2. | Непродовольственных товаров |  |  |
| 1.2.3. | Магазины товаров повседневного спроса |  |  |
| 2. | Объекты общепита: |
| 2.1. | Кафе на 30 мест | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2.2. | Сезонные кафе в рекреационных зонах |  |  |
| 3. | Гостиницы: |
| 3.1. | Мотель на 16 мест | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 4. | Бани: |
| 4.1. | Баня на 10 мест |  |  |
| 4.2. | Баня-сауна (в зоне рекреации) |  |  |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания: |
| 5.1. | на 10 рабочих мест |  |  |
| 5.2. | на 8 рабочих мест |  |  |

### 6.3.5. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

В сельсовете функционирует дом досуга, 2 библиотеки.

# Таблица № 48

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, объектов физкультуры и спорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты физкультуры и спорта |
| 2.1. | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1. Формирование земельных участков 2. Получение технических условий 3. Подготовка град. плана 4. Подготовка ПСД, экспертиза 5. Получение разрешение на строительство 6. Строительство 7. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2.2. | Комплекс плоскостных спортивных сооружений | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2.3. | Устройство 2-х универсальных спортивных площадок | 1. Формирование земельного участка 2. Получение технических условий 3. Подготовка град. плана 4. Подготовка ПСД, экспертиза 5. Получение разрешение на строительство 6. Строительство 7. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2. | Объекты культуры |
| 2.1. | Музей сельсовета |  |  |

### 6.3.6. Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами массового отдыха жителей сельсовета, благоустройства и озеленения

территории сельсовета

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей сельсовета, благоустройства и озеленения территории сельсовета должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории сельсовета, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельсовета;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельсовета;

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

# Таблица № 49

Перечень мероприятий по территориальному планированию  по разделу «Обеспечение территории сельсовета объектами массового отдыха жителей сельсовета, благоустройства и озеленения территории сельсовета»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории населенных пунктов |
| 1.1. | Устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок |  |  |
| 1.2. | Устройство пешеходных тротуаров |  |  |
| 2. | Рекреационная зона агротуризма |
| 3. | Зона умеренной рекреации |

### 6.3.7.  Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находятся 2 действующих кладбища площадью 4,2 га. Предполагается их использование до конца проектного срока. На долгосрочную перспективу  зарезервирована территория 3,7 га.

Таблица № 50

# Перечень мероприятий по территориальному планированию по организации мест захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |
| 1.1. | Резервирование территории для расширения кладбища | Формирование и резервирование участка |  |
| 1.2. | Благоустройство действующих кладбищ | Очистка территории, устройство водопровода, устройство мест сбора мусора |  |

# 7.  ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

# 7.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

(на 01.01.2008)

# Система накопления и вывоза ТБО и КГО от населения

Транспортировка отходов из неблагоустроенного частного сектора осуществляется специализированным предприятием.

Система накопления твердых бытовых отходов – бесконтейнерная.

Вывоз ТБО производится по мере накопления, но не реже 2-ух раз в неделю.

Вывоз КГО производится по разовым заявкам.

Система накопления, сбора и вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов с территорий предприятий и организаций

Сбор и транспортировку отходов от организаций и предприятий осуществляет специализированное предприятие.

Система накопления отходов от организаций и предприятий – контейнерная и  бесконтейнерная. Организации и предприятия заключают договора на вывоз отходов со специализированным предприятием. Сведения о местах и количестве установленных контейнеров отсутствуют.

Вывоз ТБО осуществляется не менее 2–ух раз в неделю.

Вывоз КГО производится по разовым заявкам.

2 -3 % организаций вывозят отходы самостоятельно.

# Система вывоза жидких бытовых отходов

Жидкие бытовые отходы от неблагоустроенного частного сектора и от организаций и предприятий вывозятся по мере накопления, по разовым заявкам.

# 7.1.1. Существующее состояние летней и зимней уборки

Летняя и зимняя уборка территории Ноздрачевского сельсовета осуществляется специализированным автотранспортом. Нормирующие документы по регламентам зимнего и летнего (санитарного) содержания улично-дорожной сети Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области отсутствуют.

Механизированная уборка территории муниципального образования:

Машины и механизмы, используемые для летней и зимней уборки территории Ноздрачевского сельского поселения представлены в таблице 2.

Таблица № 51

# Характеристика автотранспорта, используемого для уборки территорий.

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, тн. | Навесное оборудование | Коэфф. уплотнения | Год выпуска | Кол-во | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летняя уборка |
| Трактор КО 707 – 1 | МТЗ – 80 | - | Щетка | - | 1991 | 1 | 100% |
| Зимняя уборка |
| Трактор колесный КО 707 - 1 | МТЗ – 80 | - | Щетка | - | 1991 | 1 | 100% |
| Вспомогательная техника и оборудование |
| отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2 |  |

Применяемый противогололедный материал – песок, концентрат минеральный – галит с антислеживателем.

На территории Ноздрачевского сельсовета объекты санитарной очистки (полигоны, сливные станции, пескобазы и т.п.) не проектируются.

# 7.1.2. Организация сбора и удаления отходов

# Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных здания.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

В работе используются нормы накопления ТБО для населения, принятые в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ноздрачевского сельсовета и рекомендуемые показатели, разработанные для сельских поселений.

Нормы накопления, используемые при расчетах, представлены в следующей таблице:

Таблица № 52

# Используемая норма накопления ТБО для жилищного фонда

| п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кг | куб. м |
| 1 | Жилой фонд | - | 0,16 |

# Таблица № 53

Дифференцированные нормы накопления твердых бытовых отходов от объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых учреждений и жилого сектора

| № | Наименование объектов | Среднесуточная норма накопления отходов | Средняя плотность кг/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 |  |
| 1 | Детсады, ясли (на 1 место) | 0,237 | 0,00079 | 300 |
| 2 | Школы (на 1учащегося) | 0,210 | 0,00087 | 300 |
| 3 | Поликлиника (на 1 посещ.) | 0,014 | 0,000057 | 250 |
| 4 | Больница (стационар на 1 койку) | 0,75 | 0,0023 | 330 |
| 5 | Продовольственные магазины (на 1м2 торговой площади) | 0,328 | 0,00126 | 260 |
| 6 | Промтоварные магазины (на 1м2 торговой площади) | 0,096 | 0,00048 | 200 |
| 7 | Быткомбината (на 1 сотруд.) | 0,16 | 0,00078 | 220 |
| 8 | Столовые (на 1 блюдо) | 0,051 | 0,0007 | 300 |
| 9 | Административные учреждения (на 1 сотрудника) | 0,167 | 0,0007 | 220 |
| 10 | Аптеки (на 1 сотруд.) | 0,154 | 0,0007 | 220 |
| 11 | Рынки (на 1 торгов. площ.) | 0,06 | 0,00012 | 500 |
| 12 | Общежития (на 1 место) | 0,28 | 0,00093 |  |

* - Ввиду отсутствия норм накопления отходов в расчетах использовались нормы, заимствованные из  Постановления №63 от 21.01.97г. «О местных нормах накопления твердых бытовых отходов от объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых учреждений и жилого сектора» Ленинского района Тульской области (аналогичных по численности, климатическим условиям специфике окружающей среды),

Таблица № 54

# Расчет объемов образования ТБО

| Объект | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Среднегодовая норма накопления отходов на ед. измерения м3/год | Объем образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд. |  |
| -неблагоустроенный жилой фонд | человек | 864 | 0,16 | 138,24 |
| 2. Предприятия торговли. |  |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 173 | 0,46 | 79,58 |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| -отделения связи | сотрудник | 2 | 0,25 | 0,50 |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |
| -школы** | учащийся | 300 | 0,21 | 63,00 |
| 7. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |
| - культурные центры, клубы, танцевальные, театральные центры | место | 121 | 0,12 | 14,52 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - кладбища | кв. м площади | 42000 | 0,09 | 3780 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4075,84 |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 138,24 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 3937,60 |

** - 245раб.дн. – среднее расчетное количество дней в учебном году.

Соотношение объемов ТБО, образующихся от населения и предприятий и организаций принято 3 : 97.

Данные по объемам вывозимых ТБО на полигон для захоронения отсутствуют.

Необходима разработка норм накопления ТБО для муниципального образования «Ноздрачевский сельсовет» и разработка единой системы учета образующихся отходов потребления, которая наиболее полно охватит всех образователей отходов.

# 7.2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

# 7.2.1. Общие принципы организации системы обращения с отходами

# Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, улично-дорожная сеть, тротуары, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения, объекты с обособленной территорией, кладбища, мемориалы.

Объектами с обособленной территорией, в соответствии с СанПиН № 4690-88, являются рынки, пляжи, парки, лечебно-профилактические учреждения.

Система сбора, накопления и удаления бытовых отходов включает в себя:

- оборудование мест накопления отходов на придомовых территориях и территории организаций и других объектов;

- подготовку отходов к погрузке в мусоровозный транспорт;

- вывоз бытовых отходов с придомовых территорий и территорий организаций и других объектов;

- размещение бытовых отходов на специализированных предприятиях по размещению твердых бытовых отходов.

При контейнерной системе накопления отходов используются сменяемые и несменяемые контейнеры.

Применение системы сменяемых контейнеров целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей).

Система несменяемых контейнеров является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых контейнеров обеспечивается при использовании контейнеров различных объемов – от 0,3 до 1,1 м3.

# Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с придомовых территорий следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их накопления на территории домовладений необходимо организовать специально оборудованные площадки. Площадка должна иметь твердое покрытие и удобные подъездные пути. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не далее 300 от жилых домов. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта для вывоза накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с управляющими компаниями. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих город, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза.

# Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими жильцами, учреждениями и организациями в соответствии с настоящей Генеральной схемой санитарной очистки, утвержденной Главой администрации Ноздрачевского сельсовета. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специализированное предприятие по размещению твердых бытовых отходов.

# 7.2.2. Выбор оптимального метода обращения с бытовыми отходами

# Основные принципы эффективного обращения с ТБО:

- уменьшение объемов накопления отходов;

- вторичное использование всех полезных фракций отходов, включая их применение как источника энергии;

- обработка неиспользуемых отходов с целью снижения исходящей от них опасности для человека и окружающей среды;

- экологически безопасное захоронение тех отходов, которые не поддаются вторичному использованию или переработке по технологическим причинам или в силу ее экономической нецелесообразности.

Необходимо регулярно проводить мониторинг потоков отходов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг потоков отходов - это сбор и анализ сведений о количестве и маршрутах движения разных видов отходов.

Для проведения постоянного мониторинга потоков отходов необходима организация системы учета на всех этапах процесса обращения с отходами – на этапе сбора и накопления, на этапе транспортировки, на этапе размещения и обезвреживания.

Состав необходимых сведений на этапе сбора и накопления:

- количество и характеристика источников образования отходов потребления;

- количество официально установленных мест накопления (контейнерных площадок) и их состояние;

- количество установленных контейнеров для накопления отходов потребления;

- среднесуточный объем накапливающихся отходов и др.

Состав необходимых сведений на этапе транспортировки:

- среднесуточное количество перевозимых отходов;

- количество лицензированных предприятий по транспортировке отходов, территории обслуживания и др.

Состав необходимых сведений на этапе размещения и обезвреживания:

- количество обезввреженных отходов – по видам;

- количество размещенных отходов и др.

Основная цель мониторинга – проследить весь цикл существования отходов, от момента их образования до момента обезвреживания или разммещения, и документально удостоверить, что отходы не исключались из технологического цикла произвольным образом и не скапливались на несанкционированных свалках, загрязняя окружающую среду и причиняя вред здоровью населения.

В Ноздрачевском сельсовете применяется способ размещения ТБО на полигоне ТБО, расположенном в Пашковском сельсовете около д. Чаплыгино (площадь 56,4 га; ведение МУП ЖКХ «Спецавтобаза по уборке города», г. Курск). Построенный в 1979 году и имеющий срок эксплуатации 20 лет, переполнен. Проектная мощность полигона - 15200 тысяч куб.м отходов, однако на данный момент на полигон ТБО вывезено и захоронено более 20000 тыс. куб. метров. Это на 5,6 миллиона кубометров выше нормативных показателей. Полигон переполнен с 1995 года. При захоронении отходов грубо нарушаются правила и нормативы к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, предусмотренные СанПиН "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов", а также требования ст.ст. 11-13 ФЗ "Об отходах производства и потребления".

В 2007 году эта проблема взята под особый контроль и городскими, и областными властями, она решается последовательно с 2005 года.  Согласно Постановлению Администрации города Курска «О предоставлении земельного участка под проектирование и строительство комплекса по сортировке, переработке и полной утилизации твердых бытовых отходов» от 09.03.2007г. №607, под строительство полигона отведен участок площадью 11,6 га. В соответствии с проектной документацией, площадь участка депонирования (складирования) твердых бытовых отходов составляет 8,8 га и представляет собой котлован. Вся площадь складирования твердых бытовых отходов разделена на три секции (котлованы), строительство которых разделено на очереди. На старом полигоне планируется проведение частичной рекультивации.

Увеличение накопления отходов обуславливается многими факторами. Один из них, – нежелание части владельцев частных домовладений заключать договоры на вывоз ТБО, неразбериха в управлении товариществ собственников жилья многоквартирными домами и т.д. Существенно влияет на увеличение количества бытовых отходов и широкое использование различных упаковок, активная замена мебели, рост числа крупных ремонтов жилья.

# Оптимальный метод обращения с бытовыми отходами:

На территории Ноздрачевского сельсовета целесообразно производить первичную переработку отдельных видов собранных отходов с целью минимизации их объемов и, соответственно, сокращения расходов на транспортировку к месту основной переработки. Так, например, может производиться измельчение и прессование отходов бумаги, ПЭТФ и алюминиевой тары, стеклянной тары, строительных отходов.

### 7.2.3. Определение необходимого количества контейнеров для накопления твердых бытовых отходов при отсутствии раздельного сбора отходов

# Система накопления отходов населения

Система накопления ТБО населения. В Ноздрачевском сельсовете устанавливается контейнерная система сбора ТБО. В домах, не оборудованных мусоропроводами, накопление отходов осуществляется в стандартные контейнеры объемом 1,1 м³, установленные на специально оборудованных контейнерных площадках. Вывоз отходов осуществляется согласно установленному графику (табл. 6).

Система накопления КГО населения. Контейнерная система накопления КГО возможна только при наличии участков территории, имеющих удобные подъездные пути и позволяющих по своей площади установку контейнеров для сбора КГО объемом не менее 5 м³.

В остальных случаях возможно размещение крупногабаритных отходов (КГО) под навесом на обычной контейнерной площадке рядом с контейнерами для сбора ТБО (т.е. бесконтейнерная система сбора КГО).

Кроме того, возможен вариант вывоза КГО путем заказа населением или организацией автотранспорта в специализированной организации.

# Правила организации и содержания контейнерных площадок и мусоропроводов

Проектирование и строительство контейнерных площадок должно осуществляться в соответствии с требованием санитарных правил СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Санитарное содержание контейнерных площадок и мусоропроводов также должно соответствовать требованиям СанПиН 4690-88.

# Организация системы мойки контейнеров для накопления ТБО.

Для мойки и обеззараживания контейнеров целесообразно приобрести и использовать специализированную машину ТГ-100 или ТГ-100А.

Эта машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3, согласно санитарным требованиям. Специальное оборудование включает моечную камеру, баки для чистой и отработанной воды, комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности мусоросборочного контейнера, находящегося в моечной камере, сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры, насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой воды в моечные головки моечной камеры и подачи отработанной воды из сточного бака в бак отработанной воды и манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры.

Мойка контейнера производится холодной водой при больших давлениях и при плюсовой температуре окружающей среды.

Основные характеристики:

Тип базового шасси - КАМАЗ-43253

Общая вместимость баков для чистой воды - 6000 л

Общая вместимость баков для отработанной воды - 6000 л

Емкость мусоросборочных контейнеров, с которыми возможна работа манипулятора - 0,36 м3, 0,66 м3, 0,77 м3, 0,8 м3 и 1,1 м3

Расход воды на мойку одного контейнера - 60 л/контейнер

Эксплуатационная производительность машины - 30 шт/ч

Габаритные размеры, мм: Длина 8600, Ширина 2500, Высота 3880

Общая масса снаряженной машины - 9200 кг

Полная масса машины - 15200 кг

Количество контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда при условии неиспользования мусоропроводов

Предлагается использовать контейнеры:

Вместимостью  1,1 м3  для сбора ТБО населения

вместимостью 11 м3 для сбора КГО

Предлагаемая периодичность удаления отходов:

Удаление отходов жилищного фонда ежедневно (365 дней в году)

Удаление крупногабаритных отходов 2 раза в неделю (104 дня в году)

Количество контейнеров указано в таблице 6.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для сбора твердых бытовых отходов следует использовать стандартные металлические контейнеры с крышками.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и составляют для не канализованного жилищного фонда 1,5 куб.м.

Система накопления и вывоза отходов от организаций и предприятий социально-культурного и бытового обслуживания населения

Каждое предприятие, учреждение или организация на территории Ноздрачевского сельсовета обязано установить контейнер для накопления отходов, а также заключить договор со специализированными организациями на вывоз и размещение отходов.

Сбор, вывоз и размещение отходов от организаций, учреждений и предприятий должен осуществляться в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88: ежедневно в теплое время года (365 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время года (156 дней в году).

Предварительные  укрупненные расчеты накопления отходов на период до 2025 г. от организаций с учетом проектной численности населения и расчетных показателей потребности в объектах социально-культурного и бытового обслуживания  приведены в табл. 7-8.

Таблица № 55

# Общее количество контейнеров на период до 2025 года для Ноздрачевского сельсовета

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. | Объем отходов, куб. м в год | Количество контейнеров по 1,1 куб. м* | Количество контейнеров по 11,00 куб. м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2015 | 2025 | 2008 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| 1. | с. Ноздрачево | 477 | 1393 | 2748 | 76,32 | 2400,18 | 5771,80 | 7 | 17 | 3 | 6 |
| 2. | с. Виногробль | 195 | 187 | 165 | 31,2 | 322,21 | 346,56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | д. Еськово | 63 | 63 | 55 | 10,08 | 108,55 | 115,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | д. Шагарово | 129 | 122 | 124 | 20,64 | 210,21 | 260,44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Всего | 864 | 1765 | 3092 | 138,24 | 3041,15 | 6494,32 | 9 | 19 | 3 | 6 |

* - удаление отходов жилищного фонда ежедневно (365 дней в году)

** - удаление крупногабаритных отходов 2 раза в неделю (104 дня в году)

Таблица № 56

# Расчет объемов ТБО  на 1 очередь

| Объект | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на ед. измерения м3/год | Объем образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд |
| - жилищный фонд | человек | 1765 | 1,5 | 3041,15 |
| 2. Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 327 | 0,46 | 150,42 |
| 3. Учреждения здравоохранения |
| - поликлиники, амбулатории | посещений в год | 20 | 0,02 | 0,4 |
| 4.Учреждения временного проживания населения |
| - учреждения санаторно – курортные, дома отдыха | место | 110 | 0,34 | 37,4 |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| - административные учреждения | сотрудник | 1 | 0,26 | 0,26 |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - детские сады | место | 50 | 0,29 | 14,5 |
| - школы | учащийся | 300 | 0,21 | 63,00 |
| 7. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| - кинотеатры, театры, клубы | место | 164 | 0,12 | 19,68 |
| 8. Предприятия бытового обслуживания |
| -предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 10 | 0,28 | 2,8 |
| - предприятия общественного питание | место | 44 | 0,26 | 11,44 |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - кладбища | кв. м площади | 42000 | 0,09 | 3780 |
| 10. Физкультурно-спортивные сооружения |
| - физкультурно-спортивные сооружения | мест | 191 | 0,28 | 53,48 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7174,53 |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 3041,15 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 4133,38 |

Соотношение объемов ТБО, образующихся от населения и предприятий и организаций принято 42 : 58.

Таблица № 57

# Расчет объемов ТБО  на расчетный срок

| Объект | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на ед. измерения м3/год | Объем образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд |
| - жилищный фонд | человек | З092 | 1,5 | 6494,32 |
| 2. Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 596 | 0,46 | 274,16 |
| 3. Учреждения здравоохранения |
| - поликлиники, амбулатории | посещений в год | 35 | 0,02 | 0,7 |
| 4.Учреждения временного проживания населения |
| - учреждения санаторно – курортные, дома отдыха | место | 199 | 0,34 | 67,66 |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| - административные учреждения | сотрудник | 2 | 0,26 | 0,52 |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - детские сады | место | 100 | 0,29 | 29 |
| - школы | учащийся | 300 | 0,21 | 63,00 |
| 7. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| - кинотеатры, театры, клубы | место | 298 | 0,12 | 35,76 |
| 8. Предприятия бытового обслуживания |
| -предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 18 | 0,28 | 5,04 |
| - предприятия общественного питание | место | 79 | 0,26 | 20,54 |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - кладбища | кв. м площади | 77000 | 0,09 | 6930 |
| 10. Физкультурно-спортивные сооружения |
| - физкультурно-спортивные сооружения | мест | 348 | 0,28 | 97,44 |
| ИТОГО: |  |  |  | 14018,14 |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 6494,32 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 7523,82 |

Соотношение объемов ТБО, образующихся от населения и предприятий и организаций принято 46 : 54.

### 7.2.4. Система накопления жидких отходов населения

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий составляет принимается от 1,5 до 3,5 м3/год на 1 человека.

На расчетный срок объем жидких отходов составит 10,82 тыс  м3/год.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 метров.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 метров.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

Для обезвреживания жидких бытовых отходов их вывоз должен осуществляться на сливные станции. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений должны вывозиться по мере накопления по заявкам населения на договорной основе специализированной организацией.

Сбор и вывоз твердых и жидких отходов должен осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2.5 Примерных правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Курской области (Постановление администрации Курской области от 21 июня 2010 г. N 265-па).

### 7.2.5. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку

Собственники, арендаторы земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку на территории Ноздрачевского сельсовета, обязаны:

-  осуществлять благоустройство участков в соответствии с проектами благоустройства территорий и градостроительными планами участков;

-  при нахождении участка в пределах водоохранной зоны водного объекта соблюдать требования Водного Кодекса РФ;

-  обеспечить вывоз и размещение отходов потребления в установленном законодательством порядке.

- обеспечить санитарное состояние собственных участков в соответствии с требованием  природоохранного и санитарного законодательства. Не допускать образования несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов;

-  соблюдать требования пожарной безопасности на участке.

### 7.2.6. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления

С учетом норм образования отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки.

Таблица № 58

Спецавтотранспорт, рекомендуемый для вывоза твердых бытовых отходов, в том числе, крупногабаритных отходов в Ноздрачевском сельсовете.

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Коэфф. уплотне-ния | Масса загружаемых ТБО, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО |
| МКЗ – 10 | ЗИЛ - 433362 | 10 | - | 2 | 0,0045 |
| КО 442 -01 | Зил 5301 | 4,8 | - | 2,5 | 0,002475 |
| МКЗ с ручной загрузкой | ЗИЛ - 433362 | 9,5 | - | 2,0 | 0,004780 |
| Для вывоза КГО |
| КО-450 контейнеровоз | ЗИЛ - 433362 | 7,8 | Контейнер объемом 6,11,12 куб. м. | 1 | 0,004280 |

# Таблица № 59

Прогнозируемые объемы отходов, подлежащие транспортировке, на территории Ноздрачевского сельсовета на период с 2009 по 2025 год

| Год | ТБО от жилищного фонда, м3 | ТБО организаций и предприятий, м3 | КГО, м3 | Прогнозируемое к вывозу количество ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 138,24 | 3937,60 | 570,62 | 4075,84 |
| 2015 | 3041,15 | 4133,38 | 1004,43 | 7174,53 |
| 2025 | 6494,32 | 7523,82 | 1962,54 | 14018,14 |

Расчет необходимого количества мусоровозов.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

где Qгод - годовое накопление бытовых отходов, м3 в год;

Qсут – суточная производительность мусоровоза или специальной машины, м3;

kисп – коэффициент использования парка машин, равен 0,8…0,9. Принимаем kисп равным 0,9;

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Qсут = r × C,

где  r – число рейсов в сутки;

C – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3;

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на 1 сменный рабочий день.

Число рейсов за смену определялось по формуле:

r = (Т – (Тпз + То)) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно, час.

В таблицах 11-19 представлен расчет  производительности мусоровозов, используемых для транспортирования ТБО на территории Ноздрачевского сельсовета при вывозе ТБО 7 раз в неделю (365 дней в году), для транспортировки КГО при вывозе 2 раза в неделю (104 дня  в году).

Объем вывозимых отходов рассчитан с учетом коэффициента неравномерности накопления ТБО, равного 1,25.

Таблица № 60

# Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО и КГО

| Параметры | Обозначения | МКЗ-10 | КО 442-01 | МКЗ с ручной загрузкой | КО-450 контейнеровоз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число рейсов мусоровозов, р/сут | r | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 2 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения, м3/сут | В | 20 20 20 | 12 12 12 | 19 19 19 | 7,8 15,6 15,6 |
| Объем ТБО/КГО, подлежащий вывозу, м3/год | Qгод* | 138,24 3041,15 6494,32 | 138,24 3041,15 6494,32 | 3937,6 4133,38 7523,82 | 570,62 1004,43 1962,54 |
| Число мусоровозов, шт. | М* | 0 0 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 |

* - показатели за 2008 г./2015 г./2025 г.

Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза твердых бытовых отходов с территории Ноздрачевского сельсовета

Таблица № 61

# Потребность в спецавтотехнике на 2008 год  для жилищного фонда

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | мусора за период, м3 (гр.3* гр.4*гр7*гр.10)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Для вывоза ТБО |
| 2 | МКЗ – 10 | 0 | 365 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | 0 |
|  | КО 442 -01 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 4,8 | 2,5 | 12 | 3504 |
|  |  | Для вывоза КГО |
| 3 | КО-450 контейнеровоз | 1 | 104 | 8 | 832 | 1 | 7,8 | 1 | 7,8 | 648,96 |

- Для транспортировки объемов ТБО населения, потребуется  1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 3504 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов КГО потребуется 1 мусоровоз (при работе 2 дня в неделю при 1-м  рейсе в смену потенциал автопарка составит 648,96 м3 за год).

Таблица № 62

# Потребность в спецавтотехнике на период на 2008 год предприятий и организаций

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | мусора за период, м3 (гр.3* гр.4* гр 9*гр 7*гр.8)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Для вывоза ТБО |
| 2 | МКЗ с ручной загрузкой | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 9,5 | 2 | 19 | 5548 |

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и предприятий потребуется 1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю, при 1 – м рейсе потенциал автопарка составит 5548 м3 за год).

Таблица № 63

# Потребность в спецавтотехнике на 2015 год  для жилищного фонда

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | мусора за период, м3 (гр.3* гр.4* гр 7*гр.10)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Для вывоза ТБО |
| 2 | МКЗ – 10 ЗИЛ 433362 | 0 | 365 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | 0 |
|  | КО 442 -01 ЗИЛ 5301 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 4,8 | 2,5 | 12 | 3504 |
|  |  | Для вывоза КГО |
| 3 | КО-450 контейнеровоз | 1 | 104 | 8 | 832 | 2 | 7,8 | 1 | 7,8 | 1297,92 |

- Для транспортировки объемов ТБО населения, потребуется  1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 3504  м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов КГО потребуется 1 мусоровоз (при работе 2 дня в неделю при 2-х  рейсах в смену потенциал автопарка составит 1297,92 м3 за год).

Таблица № 64

# Потребность в спецавтотехнике на период на 2015 год предприятий и организаций

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | мусора за период, м3 (гр.3* гр.4* гр 9*гр 7*гр.8)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Для вывоза ТБО |
| 2 | МКЗ с ручной загрузкой | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 9,5 | 2 | 19 | 5548 |

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и предприятий потребуется 1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю, при 1 – м рейсе потенциал автопарка составит 5548 м3 за год).

Таблица № 65

# Потребность в спецавтотехнике на период на 2025 год  для жилищного фонда

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | мусора за период, м3 (гр.3* гр.4*гр7*гр.10)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Для вывоза ТБО |
| 2 | МКЗ – 10 | 1 | 365 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | 5840 |
|  | КО 442 -01 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 4,8 | 2,5 | 12 | 3504 |
|  |  | Для вывоза КГО |
| 3 | КО-450 контейнеровоз | 2 | 104 | 8 | 1664 | 2 | 7,8 | 1 | 7,8 | 2595,84 |

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения, потребуется 2 мусоровоза (при работе 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 9344 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов КГО потребуется 2 мусоровоза (при работе 2 дня в неделю при 2-х  рейсах в смену  потенциал автопарка составит 2595,84  м3 за год).

Таблица № 66

# Потребность в спецавтотехнике на период на 2025 года предприятий и организаций

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | мусора за период, м3 (гр.3* гр.4* гр 9*гр 7*гр.8)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Для вывоза ТБО |
| 2 | МКЗ с ручной загрузкой | 1 | 365 | 8 | 2920 | 2 | 9,5 | 2 | 19 | 11096 |

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и предприятий потребуется 1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю, при 2 – х рейсах потенциал автопарка составит 11096 м3 за год).

# Таблица № 67

Рекомедуемая потребность в спецавтотехнике на перспективу  до 2025 года в ноздрачевском сельсовете (для вывоза тбо и кго от  жилищного фонда)

| Марка автомобиля | Количество автомобилей на год |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2015 | 2025 |
| Для вывоза ТБО от населения |
| МКЗ – 10 | 0 | 0 | 1 |
| КО 442 -01 | 1 | 1 | 1 |
| Для вывоза КГО |
| КО-450 контейнеровоз | 1 | 1 | 2 |
| ИТОГО | 2 | 2 | 4 |

# Таблица № 68

Рекомендуемая потребность в спецавтотехнике на перспективу  до 2025 года в ноздрачевском сельсовете (для вывоза тбо от предприятий и организаций)

| Марка автомобиля | Количество автомобилей на год |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2015 | 2025 |
| Для вывоза ТБО от организаций предприятий |
| МКЗ с ручной загрузкой | 1 | 1 | 1 |

Составление маршрутных графиков. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Разработка маршрутов сбора ТБО должна производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТБО.

При эвристическом способе маршрутизации необходимо учитывать следующее:

- маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем, повторные пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует сводить к минимуму;

- начальный пункт маршрута сбора следует располагать возможно ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;

- пункты сбора ТБО, находящиеся на дорогах с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, нужно объединять в маршруты сбора, подлежащие обслуживанию до наступления часов "пик";

- маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания ТБО;

- на улицах с большим уклоном (более 12-15%) процесс сбора должен идти под уклон;

- правые повороты в квартальных проездах используют, по возможности, чаще (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);

- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся правым поворотом; маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывают подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какое домовладение она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов, а также при изменении местных условий: уменьшении или увеличении образования ТБО; изменении состава обслуживаемых объектов; изменении условий движения на участке, при смене типа собирающих мусоровозов или смене системы сбора ТБО.

Для разработки маршрутов сбора и графиков движения мусоровозов необходимо располагать следующими исходными данными: подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов (накопление ТБО по каждому объекту, число и вместимость установленных сборников, места их расстановки, а также состояние подъездов к ним, освещение); подробной характеристикой района обслуживания (правила и интенсивность движения по отдельным улицам и внутриквартальным проездам, планировка кварталов и дворовых территорий и т.д.); режимом работы транспорта. При выборе режима работы мусоровозного транспорта следует учитывать, что продолжительность работы водителей может устанавливаться не более 1,5 смены.

На основании закрепленных маршрутов составляют график (сменное задание) работы мусоровозной машины, утверждаемый руководителем предприятия, который выдают водителю и направляют в жилищные организации и в СЭС для контроля.

### 7.2.7. Организация мониторинга твердых бытовых отходов

Одной из основных структурных составляющих системы управления отходами является мониторинг потоков образующихся отходов. Задача мониторинга состоит в том, чтобы регулярно и достоверно информировать органы местного самоуправления о количестве и направлении движения отходов, чтобы предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций от отходов.

Подразделением Администрации Ноздрачевского сельсовета, осуществляющим мониторинг процесса обращения с отходами на территории Ноздрачевского сельсовета, является отдел природопользования и экологической безопасности.

Мониторинг потоков отходов осуществляется на всех этапах процесса обращения с отходами – от сбора и накопления до размещения на полигонах. В состав основных позиций, по которым осуществляется мониторинг, входят:

- контейнерный парк

- места накопления отходов (контейнерные площадки)

- договоры на вывоз и размещение отходов от населения и отходов предприятий и организаций

- объемы образующихся отходов

- объемы перевозимых отходов

- объемы размещенных или обезвреженных отходов

На основании данных мониторинга можно будет оперативно следить за общим состоянием системы обращения с отходами на территории Ноздрачевского сельсовета.

### 7.2.8. Порядок подключения абонентов к муниципальной системе обращения с отходами

Генеральная схема санитарной очистки в первую очередь регламентирует движение отходов населения и организаций и предприятий бюджета. Учитывая самостоятельность организаций и предприятий коммерческого характера, целесообразно решать вопросы общей организации процесса обращения отходов в Ноздрачевском сельсовете путем установления порядка включения их в генеральную схему санитарной очистки, что в свою очередь должно гарантировать качественное и безопасное удаление отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности этих структур.

# Основные принципы организации процесса обращения отходов

Отдел природопользования и экологической безопасности Ноздрачевского сельсовета осуществляет сбор сведений по каждому этапу процесса обращения с отходами:

На этапе образования отходов – сведения о количестве и типе источников образования отходов.

На этапе накопления и сбора отходов – сведения о количестве собранных и подлежащих удалению отходов.

На этапе транспортировки (вывоза) отходов – сведения о количестве принятых к вывозу отходов.

На этапе переработки и захоронения отходов – сведения о количестве переработанных и захороненных отходов.

Также на этапе накопления, сбора и транспортировки отходов в обязательном порядке собираются сведения о качестве предоставляемых услуг и о соблюдении санитарно-гигиенических и технологических требований к процессу.

Поскольку  в границах муниципального образования невозможно размещение новых полигонов или мусороперерабатывающих предприятий, то в общую муниципальную систему обращения с отходами специализированные предприятия по переработке и захоронению отходов будут входить только как информационные участники, предоставляющие сведения о количестве принятых отходов, и структура системы обращения с отходами будет иметь следующий вид:

# Основные принципы включения абонентов в систему обращения с бытовыми отходами

Абоненты должны включаться в систему с непременным соблюдением следующих требований:

- Предоставление сведений о виде образуемых отходов

- Предоставление сведений об объеме образуемых отходов

- Оборудование мест накопления отходов

# Источники образования бытовых отходов:

Население по месту жительства образует твердые бытовые отходы. Предприятия социально-культурной сферы образуют отходы, схожие по своим свойствам с твердыми бытовыми отходами населения, но имеющие несколько другой морфологический состав, зависящий от вида хозяйственной деятельности. На промышленных предприятиях также образуются бытовые отходы.

Вывоз и размещение отходов может осуществляться как централизованно, так и децентрализованно (когда абонент заключает договор на удаление отходов самостоятельно).

В состав системы обращения ТБО входят следующие основные группы абонентов:

- Собственники и арендаторы жилых помещений в лице управляющих компаний, ТСЖ и др.

- Собственники и арендаторы нежилых помещений в жилых зданиях.

- Собственники частных домовладений.

- Собственники и арендаторы земельных участков в лице садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, товариществ и кооперативов.

- Организации, учреждения, предприятия.

# Возможный порядок подключения абонентов

1. Для информационного обеспечения процесса подключения абонентов к муниципальной системе обращения с отходами в составе администрации назначается отдел природопользования и экологической безопасности.

В функции отдела входит сбор и анализ сведений об объемах образующихся на территории Ноздрачевского сельсовета отходов и информирование администрации и контролирующих органов об организации процесса обращения с отходами на территории Ноздрачевского сельсовета.

2. Общий порядок подключения абонентов состоит в подаче абонентом сведений о видах и объемах образующихся отходов, и сведений об обеспечении удаления отходов (договор на вывоз и размещение отходов).

2.1. Порядок подключения абонентов – юридических лиц.

Юридические лица подключаются к муниципальной системе обращения с отходами следующим образом: юридическое лицо подает сведения в отдел природопользования и экологической безопасности Администрации с указанием вида деятельности и ряда характеристик, необходимых для расчета нормативного образования твердых бытовых отходов. Таковыми характеристиками могут являться занимаемая площадь (торговая, складская, общая), количество сотрудников, количество рабочих мест и др.

На основании предоставленной справки определяется объем отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности юридического лица и приравненных к бытовым отходам, и далее контролируются объемы вывозимых отходов путем сверки расчетных значений со значениями, указанными в договоре на вывоз и размещение отходов, который юридическое лицо заключает со специализированными предприятиями.

Юридическое лицо обязано оборудовать место временного накопления отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В отдельных случаях – если юридическое лицо занимает нежилое помещение в жилом доме - допускается складирование отходов юридического лица на придомовой контейнерной площадке по согласованию с управляющей организацией или ТСЖ. Количество контейнеров, установленных на придомовой контейнерной площадке, в данном случае корректируется с учетом объемов отходов, образующихся от хозяйственной деятельности юридического лица.

2.2. Порядок подключения абонентов – собственников жилых помещений.

Собственник жилого помещения в многоквартирном жилом доме обеспечивает своевременное удаление бытовых отходов посредством заключения договора с управляющей организацией, в управлении которой находится жилой дом.

2.3. Порядок подключения абонентов – собственников нежилых помещений и земельных участков.

Собственник нежилого помещения подает сведения о размере занимаемой площади и о способе ее использования (личное пользование, сдача в аренду и др.). На основании сведений определяется объем образующихся отходов. Собственник (арендатор) нежилого помещения обязан оборудовать место для временного накопления бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и обеспечить их своевременный вывоз и размещение путем заключения договора со специализированными предприятиями.

3. Особые случаи подключения абонентов

3.1. Порядок подключения абонентов – физических лиц, осуществляющих сезонную мелкорозничную торговлю.

Физические лица, осуществляющие сезонную мелкорозничную торговлю, обязаны оборудовать место временного накопления отходов в соответствии с требованием СанПиН 4690-88,  обеспечить ежедневный вывоз и размещение отходов, образующихся в процессе торговли, путем заключения договора со специализированной организацией.

3.2. Порядок подключения абонентов – физических и юридических лиц, осуществляющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также по ремонту и перепланировке жилых помещений.

Ответственность за вывоз и размещение образующихся отходов несет собственник/арендатор объекта или жилого помещения, если вопрос вывоза и размещения отходов не возложен в заключенном договоре на подрядную организацию.

Если договор с подрядчиком не заключен, то собственник/арендатор объекта или жилого помещения обеспечивает вывоз и размещение строительных отходов по договору со специализированной организацией либо по договоренности с управляющей компанией. В этом случае предоставление управляющей организацией собственнику/арендатору отчетных документов о вывозе и размещении строительных отходов обязательно.

### 7.2.9. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок

Места образования несанкционированных свалок:

1. Вблизи частного сектора. Морфологический состав - ТБО и строительные отходы.

2. Пустыри, свободная от застройки территория. Морфологический состав отходов преимущественно тот же, что и в п.1.

3. Прилегающая к объездным дорогам территория и дороги 3 категории. Морфологический состав отходов преимущественно тот же, что и в п.1.

Предложения по ликвидации несанкционированных свалок:

- Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, КО муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

- Увеличение охвата садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, а также населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых бытовых отходов.

- Организация и проведение городских субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории Ноздрачевского сельсовета. Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.

Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

### 7.2.10. Обращение со строительными отходами

Строительные отходы, образовавшиеся в результате ремонта квартир, входят в состав твердых бытовых отходов, и жильцы имеют право выносить указанные отходы на контейнерную площадку, если производят ремонт собственными силами. Если ремонт или перепланировка идут с привлечением подрядных организаций, то обязанность по удалению строительных отходов возлагается на подрядчика и соответствующим образом прописывается в договоре.

### 7.2.11. Обращение с домашними и безнадзорными животными

Обращение с домашними и безнадзорными животными на территории Ноздрачевского сельсовета осуществляется на основании Примерных правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Курской области (Постановление администрации Курской области от 21 июня 2010 г. N 265-па), Правил содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Курской области (Постановление главы администрации Курской области от 19 июня 1995 г. N 214).

Данные документы разработаны в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Курской области "Об административных правонарушениях в Курской области", Законом РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993  № 4979-1; Постановлением Совета Министров РСФСР от 23.09.1980  № 449; нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области

# Утилизация трупов павших животных

Утилизация трупов павших животных на территории Ноздрачевского сельсовета осуществляется в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469.

# Организация отлова безнадзорных животных

Организация отлова безнадзорных животных на территории Ноздрачевского сельсовета осуществляется по мере необходимости «Спецавтобаза по уборке города» г. Курска.

Отлов безнадзорных животных на территории Ноздрачевского сельсовета производится периодически, в соответствии с договором со специализированной организацией.

Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных проводится владельцем, в чьем ведении находится данная местность (в населенных пунктах - коммунальная служба).

### 7.2.12. Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений

Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений на территории Ноздрачевского сельсовета осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

# 7.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ, МЕМОРИАЛОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

### 7.3.1 Содержание и благоустройство территории кладбищ и мемориалов

В современных границах Ноздрачевского сельсовета расположены 2 кладбища общей площадью 4,2 га, одно из них вблизи села Ноздрачёво – 1,8 га, другое – села Виногробль (2,4 га). На долгосрочную перспективу зарезервирована территория 3,5 га для расширения одного из существующих кладбищ (вблизи села Виногробль).

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

Уборка территорий кладбищ допускается как ручным способом, так и механизированным.

Для механизированной уборки территории кладбищ рекомендуется применять малогабаритную универсальную тротуароуборочную машину КО-718, предназначенную для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальто-бетонное покрытие. Необходимое количество тротуароуборочных машин для механизированной уборки кладбищ Ноздрачевского сельсовета составит - 1 единицу.

На территории кладбищ устанавливаются урны и контейнеры для мусора.

При общей площади кладбищ и мемориалов 4,2 га необходимое количество урн - не менее 6 штук. К расчетному сроку в связи с увеличением территорий кладбищ до 7,7 га необходимое количество урн составит не менее 10 штук.

На территории Ноздрачевского сельсовета от кладбищ и мемориалов образуется 3780,00м3 отходов в год. (табл. 5); к расчетному сроку объем отходов составит 6930,00 м3 в год. Необходимое количество контейнеров для расстановки на территории кладбищ Ноздрачевского сельсовета составит – 3 контейнера (объемом  6 куб м.) или 19 контейнеров (объемом 0,75 куб м.).

К расчетному сроку количество контейнеров для расстановки на территории кладбищ Ноздрачевского сельсовета составит – 5 контейнеров (объемом  6 куб м.) или 34 контейнеров (объемом 0,75 куб м.).

Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ должны выполняться в соответствии с проектом и с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и плодородного слоя почвы.

### 7.3.2. Содержание и благоустройство мест массового отдыха населения

В проекте генерального плана Ноздрачевского сельского поселения запланировано формирование двух зон отдыха населения:

зона умеренной рекреации							296,13 га

рекреационно-туристическая зона						192,98 га

Количество урн и контейнеров для мусора определяется в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

### 7.3.3.  Благоустройство и содержание территорий садоводческих некоммерческих товариществ

На территории Ноздрачевского сельсовета располагаются садоводческие некоммерческие садоводческие товарищества:

«Ромашка-2»										153,47 га

«Рябинушка»										142,3 га

«Заря»										52,36 га

«Полет»										108,09 га

Благоустройство и содержание территорий осуществляется в соответствии с требованиями:

- Примерных правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Курской области (Постановление администрации Курской области от 21 июня 2010 г. N 265-па);

- СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан. Здания и сооружения»;

- и других нормативно-правовых документов.

На территории садоводческих объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки для мусорных контейнеров.

Сжигание мусора, листьев, производственных и бытовых отходов на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан не допускается.

На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается мыть автотранспорт, хранить тару и другие материалы в местах, не отведенных для этих целей, строить и переоборудовать санитарные установки без разрешения органов архитектуры и градостроительства.

Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования садоводческих некоммерческих товариществ располагаются площадки контейнеров для мусора, которые размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

Удельные размеры земельных участков под площадки для мусоросборников рассчитывают исходя из 0,1 кв.м на 1 садовый участок.

Председатели садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан либо непосредственно их члены обязаны обеспечить оборудование мест для сбора твердых отходов с установкой специальных контейнеров, производить вывоз таких отходов в соответствии с договорами на вывоз и захоронение твердых отходов (твердые бытовые отходы, строительные отходы, отходы растительного происхождения, крупногабаритные отходы), заключенными на возмездной основе со специализированными организациями, предприятиями различной формы собственности, осуществляющими оказание услуг по вывозу и захоронению отходов, а также имеющими в случаях, установленных действующим законодательством, соответствующую лицензию.

# 7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Летняя и зимняя уборка территории Ноздрачевского сельсовета осуществляется в соответствии с требованиями Примерных правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Курской области (Постановление администрации Курской области от 21 июня 2010 г. N 265-па) (разделы 2.4; 2.11).

Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: 34,9 км.

Площадь территории Ноздрачевского сельсовета, подлежащая механизированной уборке – 250000 м2.

Сведения по количеству пунктов заправки водой, среднему расстоянию до пункта разгрузки смета подметально-уборочных машин отсутствуют.

Места загрузки песком и противогололедных реагентов, а также свалки снега на территории Ноздрачевского сельского поселения отсутствуют.

На всех площадях и улицах, в садах и парках, на вокзалах, рынках, пляжах, территориях лечебных учреждений, остановках городского транспорта должны быть установлены урны. Количество урн должно соответствовать требованиям СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест». Очистка урн от мусора должна производиться по мере их наполнения, в соответствии с требованиями Примерных правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Курской области (Постановление администрации Курской области от 21 июня 2010 г. N 265-па) (разделы 2.4; 2.11)

Расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием на территории населенных пунктов должен производиться с учетом нормативов, представленных в таблице № 69 («Правила разработки схем санитарной очистки населенных мест Российской Федерации», М.,1993).

# Таблица № 69

| Наименование машины | Нормативы потребности в спецмашинах для уборки улиц (на 1 млн.м2 ) | Для площади дорожно-уличной сети 0,25 млн.м2 |
| --- | --- | --- |
| Поливомоечные | 10 | 3 |
| Подметально-уборочные | 21 | 6 |
| Плужно-щеточные снегоочистители* | 21 | 6 |
| Роторные снегоочистители | 7 | 2 |
| Снегопогрузчики | 9 | 3 |
| Бульдозеры | 4 | 1 |
| Скалыватели-рыхлители | 2 | 0 |
| Разбрасыватели пескосоляной смеси | 15 | 4 |
| Разбрасыватели реагентов | 7 | 2 |
| Снегоочистители-скалыватели | 4 | 1 |
| Илососы | 1 | 0 |
| Универсальные тротуароуборочные машины | 30 | 8 |
| Автогрейдеры | 4 | 1 |
| Погрузчики | 4 | 1 |
| Автосамосвалы | 4 | 1 |
| ИТОГО |  | 39 |

Примечание:* Плужно-щеточное оборудование монтируется на поливомоечные машины, на скалыватели-рыхлители и частично на распределители технологических материалов.

** Норматив рассчитан для случая распределения песко-соляной смеси.

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное по представленным исходным данным, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка. Поэтому к приобретению рекомендуется также по одной дополнительной единице каждого вида специализированного автотранспорта в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

В перспективе планируется расширение улично-дорожной сети. Поэтому в дальнейшем потребуется перерасчет необходимого количества уборочной техники.

Заправка водой поливомоечных и подметально-уборочных машин должна предусматриваться на специальных водозаправочных пунктах от сети водопровода, и в том числе технического, водозаборных скважин и открытых водоемов по согласованию с органами санэпиднадзора и Госкомприроды.

Норма расхода воды при одноразовой мойке дорожных покрытий принимается 0,9÷1,0 л/кв.м; при поливке 0,2÷0,25 л/кв.м.

Технология зимней уборки городских дорог по их очистке от снежно-ледяных образований, предотвращению и устранению гололеда и скользкости в схеме санитарной очистки должна предусматривать проведение этих работ и минимально короткие сроки с применением для этих целей активных противогололедных материалов и химических реагентов с учетом экологических требований.

Нормы расхода в зависимости от местных климатических условий принимаются при одноразовой обработке и применении пескосоляной смеси 150-400 г/кв.м. химических реагентов 10-35 г/кв.м.

# 8.  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели проекта составляются в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной Постановлением Госстроя РФ № 150 от 29.10.02 и зарегистрированной Минюстом РФ 12.02.03 № 4207 (СНиП 11-04-2003). Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его разработки и по этапам его реализации.

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель сельсовета в установленных границах | га/м2 на чел. | 8432,68 | 8432,68 | 8432,68 |
|  | В том числе территории: |  | 417,44 | 775,38 | 417,44 |
|  | жилых зон | га/% | 24,93 | - | 24,93 |
|  | из них: | -"- | 392,51 | 775,38 | 392,51 |
|  | малоэтажная застройка, в том числе: | -"- | - | 28,51 | - |
|  | малоэтажные секционные жилые дома | -"- | 60,38 | - | 60,38 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 38,38 | 129,96 | 38,38 |
|  | блокированного типа |  | - | - | - |
|  | общественно-деловых зон | -"- | 6499,38 | 5569,58 | 6499,38 |
|  | производственных зон | -"- | 4,21 | 7,92 | 4,21 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 1243,9 | 1243,9 | 1243,9 |
|  | рекреационных зон | -"- | 331,12 | 483,33 | 331,12 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 33,61 | 75,51 | 33,61 |
|  | зон специального назначения | -"- | 12,76 | 8,94 | 12,76 |
|  | природных зон | -"- | 8432,68 | 8432,68 | 8432,68 |
| 1.2. | Из общей площади земель населенных пунктов территории общего пользования | -"- | 417,44 | 775,38 | 417,44 |
|  | Из них: |  | 24,93 | - | 24,93 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 392,51 | 775,38 | 392,51 |
| 1.3. | Из общей площади земель сельсовета территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | 28,51 | - |
| 1.4. | Из общей площади земель сельсовета территории резерва для развития населенных пунктов | -"- | - |  |  |
| 1.5. | Из общего количества земель сельсовета: |  |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | -"- | - | - | - |
|  | земли субъекта Российской Федерации | -"- |  |  |  |
|  | земли муниципальной собственности | -"- |  |  |  |
|  | земли частной собственности | -"- |  |  |  |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения сельсовета | тыс. чел. | 864 | 1765 | 3092 |
|  | В том числе по населенным пунктам: | -"- |  |  |  |
|  | село Ноздрачево |  | 477 | 1393 | 2748 |
|  | деревня Шагарово |  | 129 | 122 | 124 |
|  | деревня Еськово |  | 63 | 63 | 55 |
|  | село Виногробль |  | 195 | 187 | 165 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | -"- |  | 33 | 75 |
|  | убыль | -"- | -2 |  |  |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | -"- | +5 | 194 | 821 |
|  | убыль | -"- |  |  |  |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 167/19 | 218/20 | 397/20 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 476/55 | 611/56 | 1232/62 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 221/26 | 262/24 | 358/18 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 476 | 611 | 1232 |
|  | Из них в материальной сфере | тыс. чел./% численности занятого населения | 286/60 | 378/62 | 689/56 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | -"- | 168/35 | 183/30 | 246/20 |
|  | строительство | -"- | 16/3 | 73/12 | 172/14 |
|  | сельское хозяйство | -"- | 37/8 | 61/10 | 148/12 |
|  | прочие | -"- | 65/14 | 61/10 | 123/10 |
|  | В обслуживающей сфере | -"- | 4/1 | 31/5 | 148/12 |
| 2.6. | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 323 | 400 | 700 |
|  | в том числе, имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -"- | - | - | - |
| 2.7. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 20085 | 29205 | 64965 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 121/0,6 | 121/0,4 | 121/0,2 |
|  | частной собственности | -"- | 19964/99,4 | 29084/99,6 | 64844/99,8 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 121/0,6 | 121/0,4 | 121/0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | 121/0,6 | 121/0,4 | 121/0,2 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 19964/99,4 | 29084/99,6 | 64844/99,8 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 192/1 | 292/1 | 649/1 |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | -"- | 121/63 | 121/41 | 121/19 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 20085 | 20358 | 29205 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 273 | 8847 | 35760 |
|  | В том числе: за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | 81,9/30 | - | - |
|  | за счет средств населения | -"- | 191,1/70 | 8847/100 | 35760/100 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | 273/100 | 8847/100 | 35760/100 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 273/100 | 8847/100 | 35760/100 |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | - | - | - |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | на свободных территориях | -"- | 273/100 | 8847/100 | 35760/100 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -"- | - | - | - |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 25 | 60 | 100 |
|  | канализацией | -"- | 25 | 60 | 100 |
|  | электроплитами | -"- | - | 30 | 70 |
|  | газовыми плитами | -"- | 80 | 70 | 30 |
|  | теплом | -"- | - | 30 | 100 |
|  | горячей водой | -"- | - | 30 | 70 |
| 3.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,2 | 26,8 | 32,7 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 50/46 | 100/50 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 300/347 | 300/275 | 300/151 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - | - |
| 4.4. | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - | - |
| 4.5. | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | - | 20/18 | 35/18 |
| 4.6. | Предприятия розничной торговли (м2), общественного питания (мест) и бытового обслуживания населения (рабочих мест) - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 173/200 | 327/300 | 596/300 |
|  |  |  | - | 44/40 | 79/40 |
|  |  |  | - | 10/9 | 18/9 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | мест | 121/140 | 164/150 | 298/150 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | -"- | - | 191/175 | 348/175 |
| 4.9. | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | -"- | - | 110/100 | 199/100 |
| 4.10. | Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. | -"- | - | - | - |
| 4.11. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -"- | - | 1/1 | 2/1 |
| 4.12. | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -"- | - | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети – всего. В том числе: | км | 5 | 5 | 5 |
|  | федерального значения | -"- | 5 | 5 | 5 |
|  | регионального значения | -"- | - | - | - |
|  | межселенного значения | -"- | - | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего: В том числе: | км | 260,2 | 260,2 | 268,4 |
|  | федерального значения | -"- | - | - | 8,2 |
|  | регионального значения | -"- | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
|  | межселенного значения |  | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| 5.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км | 36,3 | 38,3 | 50,6 |
| 5.4. | Плотность транспортной сети: | км/1000км2 |  |  |  |
|  | железнодорожной | -"- | 32 | 32 | 32 |
|  | автомобильной | -"- | 171 | 175 | 200 |
| 5.5. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 3 | 3 |
| 5.6. | Обеспеченность населения индивид. легковыми а/м (на 1000 жителей) | автомобилей | 51 | 250 | 300 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего: | тыс. м3/сут | 0,863 | 1,304 | 1,737 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,134 | 0,575 | 1,008 |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 0,432 | 1,310 | 1,750 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 0,432 |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 160 | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 160 | 230 | 230 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 12 |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0,175 | 0,616 | 1,049 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- |  |  |  |
|  | производственные сточные воды | -"- |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | 835 | 919 | 1011 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 835 | 919 | 1011 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 966 | 520,6 | 326,9 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,822 |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 2,29 |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- |  |  |  |
|  | районные котельные | -"- |  |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- |  |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 3,896 | 24,624 | 27,182 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 3,896 | 24,624 | 27,182 |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |  |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2 | - | 3 |

# Приложение № 1
Перечень законодательных и нормативных документов

# ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

# Федеральные законы

Конституция Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения".

Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" N 28-ФЗ принят 12.02.1998, а не 12.12.1998.

Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" N 33-ФЗ принят 14.03.1995, а не 15.02.1995.

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах".

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Федеральный закон от 12 декабря 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

# Указы, постановления, приказы

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. N 245 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420 "Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования".

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. N 18-27/1-4403-15 "О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений".

Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12(162) "Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР".

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 имеет наименование "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а не "Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25 июля 2006 г. "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 "Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры".

Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. N 33 "Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР".

# Законодательные акты Курской области

Закон Курской области № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности на территории Курской области» от 24.10. 2006 года.

Закон Курской области № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области» от 01.12. 2004 года.

Закон Курской области № 87-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 11.11.2008.

Закон Курской области № 03-ЗКО «Об охране окружающей среды на территории Курской области» от  09.02. 2004 года.

Закон Курской области № 16-ЗКО «Об экологической безопасности» от 05.07. 1997.

Закон Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года.

Закон Курской области № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области» от 29 декабря 2005 года.

Закон Курской области № 96-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» от 14 декабря 2006 года.

# Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76 <*> Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78 <*> Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог.

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

ГОСТ 17.5.3.04-83 <*> Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 5542-78 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

ГОСТ 9238-73 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 23337-78 <*> Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

ГОСТ 2761-84 <*> Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ Р 52289-2004 <*> Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы.

# Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 <*> Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-11-77 <*> Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76 <*> Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки.

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85 <*> Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНИП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.04.01-85 <*> Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84 <*> Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84 <*> Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85 <*> Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.07-91 <*> Промышленный транспорт.

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.04-82 <*> Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 <*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89 <*> Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87 <*> Административные и бытовые здания.

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки.

СНиП 3.05.04-85 <*> Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов.

СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения.

СНиП 3.07.03-85 <*> Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 21-01-97 <*> Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99 <*> Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99 <*> Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

СНиП 23-05-95 <*> Естественное и искусственное освещение.

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм.

СНиП 32-03-96 Аэродромы.

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

# Пособия

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. НИИСФ Госстроя СССР, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984 г.

Пособие к СНиП 2.04.02-84 <*> Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985 г.

Пособие к СНиП 2.07.01-89 <*> Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.08.01-89 <*> Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. ЦНИИЭП, 1991 г.

Пособия к СНиП 2.08.02-89 <*>:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений. ЦНИИЭП, 1986 г.

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. ГипроНИИздрав, 1989 г.

Проектирование бассейнов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. НТС Института общественных зданий, 1992 г.

Проектирование клубов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование предприятий общественного питания. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование учебных комплексов и центров. НТС ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, 1991 г.

Проектирование предприятий розничной торговли. ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование театров. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1990 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды". ГП "ЦЕНТИНВЕСТпроект", 2000 г.

# Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-106-97 <*> Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

# Строительные нормы (СН)

СН 441-72 <*> Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства.

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов.

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

# Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей.

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования.

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

ВСН 62-91 <*> Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

# Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог.

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений.

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

# Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов.

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ.

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования.

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности.

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации.

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

# Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.

# Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности.

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

# Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

# Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС и ГАЭС.

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

# Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства.

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

# Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектирования вокзалов.

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1 "Общие положения".

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 "Градостроительные требования".

# Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 88-2001 <*> Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 111-98 <*> Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

# Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

# Другие документы

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики РФ, 2000 г.

Положение о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.

# Приложение № 2
Литература

# ЛИТЕРАТУРА

- «Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»

- Аверинова Е.А. Луговые степи на южных склонах балок в среднем течении реки Сейм // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 52-65.

- Атлас Курской области. Федеральная служба геодезии и картографии России. М. 2000. 48 с.

- Баусов И.Б. О Papilionidae в Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 53-54.

- Баусов И.Б. Распространение Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) в Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 54-55.

- Белобров В.П., Редькин Ф.Б. Структура почвенного покрова как основа адаптивного земледелия. Экологические аспекты интенсификации сельскохозяйственного производства. Т.1 Пенза, 2002. с. 27-30.

- Булгаков Д.С. Почвенное плодородие — критерий оценки эволюции почв при антропогенезе.  В сб. «Современные естественные и антропогенные процессы в почвах и геосистемах». М.: Почв. ин-т им. В.В.Докучаева, 2006, с. 81 -101

- Васенев И.И., Щербаков А.П. Сравнительно-географический	 анализ устойчивости черноземов ЦЧО к процессам дегумификации.// Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям. М.: 2002. с. 358.

- Васенев И.И. Количественный анализ агрогенных ЭПП в почвах ЦЧР и Молдавии. В сб. «Современные естественные и антропогенные процессы в почвах и геосистемах». М.: Почв. ин-т им. В.В.Докучаева, 2006, с. 81 -101.

- Власов А.А., Власова О.П. Новые сведения о распространении некоторых видов позвоночных животных, занесённых в Красную книгу Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 17-21.

- Воронин А.Д. Основы физики почв.- М.: Изд-во МГУ, 1986.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист N-36. Смоленск. 1953.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист N-37. Москва. 1955.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист M-36. Киев. 1949.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист M-37. Харьков. 1949.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу N-36 (Смоленск). Изд-во «Наука» 1965. 47 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу N-37 (Москва). Изд-во Академии наук СССР. 196о. 51 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу M-36 (Киев). Изд-во Академии наук СССР. 1959. 47 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу M-37 (Харьков). Изд-во Академии наук СССР. 1959. 47 с.

- Доклад о состоянии окружающей среды Курской области в 1998 году. Курск. 1999. 98 с.

- Доклад о состоянии окружающей природной среды Курской области в 1999 году. Курск, Гос. комитет по охране окр. среды, 2000.

- Доклад «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2006 году»,  Курск, 2007.

- Докучаев В.В. Русский чернозем. С-Пб. 1883.

- Долгов С.В. Гидроэкологические последствия современных изменений хозяйственной деятельности (в Курской области) //Россия и ее регионы: внешние и внутренние экологические угрозы. Под ред. Н.Н.Клюева. – М.: Наука, 2001. – 216 с.

- Жердева С.В. Некоторые подходы к определению статуса редких видов авифауны Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 29-34.

- Жердева С.В. Редкие и малоизученные виды земноводных и пресмыкающихся Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 34-37.

- Зайдельман Ф.Р. Фермеру и садоводу. – М.: Изд-во МГУ. 2001. 278 с.

- Замотаев И.В., Белобров В.П. Эколого-генетические проблемы землепользования на Среднерусской возвышенности (на примере Льговского района Курской области) // Идеи В.В. Докучаева и совре-менные проблемы сельской местности. ч.1. Москва-Смоленск. 2001. с 18-24.

- Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые данные по особо охраняемым сосудистым растениям Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 56-70.

- Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. Новые материалы по особо охраняемым сосудистым растениям Хомутовского района Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007. Курск, 2007. С. 20-24.

- Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Редкие виды сосудистых растений в урочище Троицкие бугры (Курская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 22-27.

- Зоны хронического загрязнения вокруг городских поселений по республикам, краям и областям РФ. СПб.: ГГИ, 1992. 188 с.

- Изучение и оценка воздействия человека на природу. – М.: ИГ АН СССР, 1980.

- Клюев Н.Н. Эколого-географическое положение  России  и  ее регионов.- М.: ИГ РАН, 1996.- 161 с.

- Клюев Н.Н., Яковенко Л.М. Проблемы экологической безопасности региона (на примере Курской области) // Проблемы региональной экологии. -№3. – 1997. – с.5-25.

- Красная книга Курской области. Т.1: редкие и исчезающие виды животных / отв. ред. А.А. Власов. - Тула: ИПП "Гриф и К", 2001. - 118 с.: ил.

- Красная книга Курской области. Т.2: редкие и исчезающие виды растений и грибов / отв. ред. Н.И. Золотухин. - Тула: ИПП "Гриф и К", 2001. - 167 с.: ил.

- Курская область. Карта радиоактивного загрязнения,  1:200 000. 1992. 15 листов.

- Козлова Г.В. Изменение экологической обстановки в Курской области в 1993-2003 гг. // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 19-26.

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2004 г.

- О состоянии защиты населения и территории  Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2004 году / Государственный доклад. – Курск, 2004.

- Остапенко Е.А. Исследование энергетического состояния почв при различном сельскохозяйственном влиянии // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 74-81.

- Отчёт о работе по задаче В.4.3.3.1 «Экологическая сеть Центрального Черноземья (пилотная фаза) / Г.Н. Григорьев (руководитель работы). Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» Российской Федерации. Белгород - Москва, 1998. 50 с., карта.

- Полуянов А.В. Синантропные сосняки окрестностей города Курска // // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 73-79.

- Полуянов А.В. Новые сведения о распространении редких и охраняемых видов флоры Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 87-96.

- Полуянов А.В. Новые местонахождения редких и охраняемых видов растений в южных районах Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007а. Курск, 2007. С. 43-45.

- Полуянов А.В. Редкие крупноосоковые сообщества болот и сырых лугов бассейна р. Сейм // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007б. Курск, 2007. С. 84-88.

- Полуянов А.В. Псаммофитные сообщества с Thymus pallasianus H. Br. на юго-востоке Курской области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований. Воронеж, 2008. С. 258-261.

- Российский статистический ежегодник. М. 2006. 806 с.

- Рыжкова Г.А., Рыжков О.В. Кустарники из Красной книги курской области на территории памятников природы Горшеченского района // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 96-100.

- Рыжкова Г.А., Рыжков О.В. Сравнительная характеристика популяций Amygdalus nana в местообитаниях различной степенью антропогенного воздействия // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 101-105.

- Сводный статежегодник Курской области. 2007 г. Курск, 2007.

- Сельское хозяйство Курской области (2002-2006). Стат. сб. – Курск, 2006.

- Соболев Н.А. Концепция биологического разнообразия в приложении к развитию сети природных резерватов Подмосковья // Чтения памяти проф. В.В. Станчинского. - Смоленск, 1992. - с. 19-21.

- Соболев Н.А. Методика экспресс-оценки биоразнообразия // Критерии и методы формирования экологической сети природных территорий. Вып. 1. - М.: ЦОДП СоЭС, 1998. - С. 40 - 44.

- Сошнина В.П. Новые данные о редких видах грибов Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 129-131.

- Территориальная комплексная схема охраны природы Курской области: географические подходы. - Ред.- составитель  Н.Н.Клюев. - М.:ИГ АН СССР,1987. - 212 с.

- Тишков А.А. Охраняемые природные территории и формирование каркаса устойчивости // Оценка качества окружающей среды и экологическое картографирование. – М., 1995. - С. 94 - 107.

- ТРИЗ-профи. Эффективные решения в сельском хозяйстве. М.: Кушнир, 2006. 220 с.

- Шахраманьян М.А., Акимов В.А., Козлов К.А. Оценка природной и техногенной безопасности России: теория и практика. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 1998.

- Шишов Л.Л., Дурманов Д.Н., Карманов И.И., Ефремов В.В. Теоретические основы и пути регулирования плодородия почв. М.: ВО «Агропромиздат». 1991. 304 с.

- Шумаков А.Н. Геоэкологические условия строения и эксплуатации прудов различных типов в Курской области // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 125-133.

- Экология Центрального Черноземья. Учебное пособие. Курск. Изд-во КГСХА, 2001. 191 с.

Интернет сайты:

- http://www.agrinet.ru/reg/kursk/kursk.html (Сельское хозяйство Курской области)

- http://www.agrinet.ru/reg/kursk/kurskraj.html

- http://www. rkursk. ru

- http://www.kurskcity

- http://www. obn.kursk. ru/

- http://www. rustana.ru/

- http://www.mojgorod.ru/

- http://www.agronews.ru/

- http://www.wwf.ru/forests/

- http://www.duma.gov.ru

- http://www.wwf.ru/pskov/mforest

- http://www.skitalets.ru/books/kursk_zeml/index.htm

- http://www.fennecfox.archeologia.ru/voevodski.htm

- http://fennecfox.narod.ru/Kurskpaleometall.htm

- www.socpol.ru

- www.healthreform.ru

- http://oblduma.kursknet.ru/

# Footnotes

«Словарь по естественным наукам», М., 2003

Р-382 – Памятники истории и культуры местного значения, принятые на государственную охрану решением исполнительного комитета курского областного совета народных депутатов от 14.06.79;

Р-566 – памятники истории и культуры местного значения, принятые на государственную охрану Постановлением Губернатора Курской области № 566 от 30. 10. 98 г.

Бонитет земельных ресурсов (нем. Bonität, от лат. bonitas — доброкачественность), показатель продуктивности земельных ресурсов, зависящий от почвенно-грунтовых и климатических условий (местообитания). В советской таксационной практике пользуются шкалой классов бонитета, составленной в 1911 проф. М. М. Орловым. По бонитировочной шкале делятся на 5 классов бонитета, обозначаемых римскими цифрами. К I классу относят ресурсы наиболее продуктивные, к V классу — наименее продуктивные.

Процесс роста и развития пригородной зоны крупных городов, в результате чего происходит формирование городских агломераций. Субурбанизация обычно характеризуется более высокими темпами роста населения пригородов по сравнению с городами - центрами агломераций. Социологический энциклопедический словарь (Ред.- координатор Г.В. Осипов. М., 1998)

Сравнительно недавно наметившийся процесс возрождения центральных частей целого ряда городов Запада. Это реконструкция отдельных кварталов городов, интересных с исторической точки зрения, или обладающих преимуществами с точки зрения экологии (районы около парков и скверов), с последующим поселением здесь состоятельных людей вместо проживавших тут раньше бедняков.

Реферат Круглого стола «город и пригород» - City and Suburb. What quality of life? // Harvard Magazine. January – February 2000

Планировочная структура – модель пространственной организации территории, представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, планировочных районов и зон.

Планировочные центры – места сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних связей, существующие крупные и большие города, интенсивно развивающиеся новые города, отдельно расположенные крупные промышленные и энергетические комплексы, основные транспортные узлы, которые и формируют планировочную структуру района или области.

Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций реализующих внешние связи планировочных центров.

Водно-планировочные оси – долины рек и их притоков, а также территории, прилегающие к ним, являются наиболее ценными для градостроительного и хозяйственного освоения. Вдоль них формируются основные рекреационные зоны.

Полоса отвода железных дорог, полоса земли, выделенная из земельного фонда страны для железной дороги со всеми устройствами: земляным полотном, искусственными сооружениями, станционными площадками и др. объектами. В П. о. не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге. Ширина П. о. практически не менее 24 м; на станциях — значительно больше, т. к., кроме ж.-д. путей, на ней располагаются все сооружения, строения и хозяйства дороги. В местах, подверженных снежным и песчаным заносам, П. о. увеличивается на ширину защитных лесонасаждений.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 года.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель. ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Администрация области разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки и государственного регулирования, направленные на поддержание и развитие транспортного комплекса региона. Для улучшения транспортного обслуживания населения принят ряд нормативных правовых актов, в том числе Закон Курской области от 23.04.2002 г. № 23-ЗКО «О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области» и Закон Курской области от 30.11.2000 г. № 25-ЗКО «О предоставлении бесплатного проезда детям по территории области», постановление Правительства Курской области от 15.11.2005 г. № 160 «О порядке проведения конкурсов по размещению маршрутов, не включенных в государственный заказ на пассажирские перевозки, и критериях конкурсного отбора перевозчиков».

В таблице представлены укрупненные расчетные электрические нагрузки сельских поселений кВт (в соответствии с РД 34.20.185-94) и укрупненные показатели электропотребления МВт·ч в год (в соответствии с СНиП 2.07.01-89(2000)), приведенные к шинам 0,4 кВ ТП.

В данной работе не учтены электрические нагрузки общественных зданий районного и городского значения, включая лечебные учреждения и зрелищные предприятия, а так же нагрузки промышленных предприятий.

Укрупненная расчетная электрическая нагрузка микрорайона (сельского поселения), Рр.мр, кВт, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, определяется по формуле:

Рр.мр = (Рр.ж.д.уд + Робщ.зд.уд) S x 10-3  ,

где: Робщ.зд.уд - удельная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения (по п. 2.3.2” РД 34.20.185-94 равна 6 Вт/м2);

Рр.ж.д.уд – удельная нагрузка жилых зданий (по табл. 2.1.5” РД 34.20.185-94 равна 15 Вт/м2);

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала), м2.

В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены предприятия торговли и общественного питания, детские ясли-сады, школы, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы и другие учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений.

Расчет электропотребления выполнен на основании количества проживающих в поселении и укрупненного показателя электропотребления, кВт·ч/год на 1 человека в соответствии с  п. 7.7 и приложением 12 СНиП 2.07.01-89(2000).

Например, в селе Ноздрачёво газификация крестьянского дома стоит 76 тыс. руб.

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕМРЕСУРС»