Охрана труда должна быть под контролем!

За 9 месяцев 2010 года  в организациях города Железногорска произошли несчастные случаи на производстве, в которых с тяжелыми травмами  пострадали работники.

Администрация города Железногорска предлагает руководителям организаций, специалистам по охране труда структурных подразделений предприятий, учреждений всех форм собственности рассмотреть обстоятельства и причины произошедших несчастных случаев, с целью предотвращения производственного травматизма, проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

19 марта 2010 года при работе на флексографской печатной машине «ЭКОФА» в ООО «ФлексоПринт»(директор  Э.Г. Стецко), при определении причины неисправности красочного аппарата печатной секции, печатник флексографической печати, выполнявший операцию по устранению причины отказа пневмоцилиндра,  коснулся рукой распределительного устройства с электропроводами, оборвав их. В результате чего, оказавшись под воздействием электрического тока, работник получил травму руки, грудной клетки и лица. Причинами тяжелого несчастного случая послужили:

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования (заводом-изготовителем не предусмотрено наличие защитного кожуха в зоне УФ-сушки), выразившееся в отсутствии защитного ограждения на распределительном устройстве с электропроводами;

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточной организации разработки и ведении необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;

- личная неосторожность пострадавшего – невыполнение требований инструкции по охране труда при работе на оборудовании, работающем от электрической сети; несоблюдение требований инструкции по охране труда для печатника флексографической печати.

14 апреля 2010 года при ремонте автомобиля БелАЗ в ОАО «Михайловский ГОК»(управляющий директор С.И.Кретов), при разборке  пневмогидравлического цилиндра передней подвески, слесарь по ремонту автомобилей, при откручивании болтов крепления крышки цилиндра с целью выпуска газообразного азота, был  травмирован вырвавшейся крышкой корпуса подвески. В результате несчастного случая пострадавший получил тяжелые повреждения головы. Данное происшествие стало возможным из-за нарушения работником дисциплины труда, так как снятие крышки цилиндра подвески автомобиля производилось при наличии давления в полости цилиндра. Таким образом, было нарушено   требование технологической карты безопасного выполнения работ по разборке пневмогидравлических цилиндров подвески а/м БелАЗ.

20 мая 2010 года, спускаясь с кузова автомобиля КАМАЗ в ООО «ТРАССА» (директор Н.В.Харитоненко), водитель данного автомобиля, сбросив с кузова буксировочные троса,  начал спускаться через задний борт кузова, не оборудованный приспособлением для спускания. Оступившись ногой с фаркопа и не удержавшись руками за задний борт, работник упал на спину и ударился головой о бетонное покрытие, получив при этом тяжелую черепно-мозговую травму. Причинами данного несчастного случая послужили:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточной организации разработки и ведения необходимой документации;

- отсутствие стремянки для подъема и опускания с кузова при погрузочно-разгрузочных работах;

- неосторожность пострадавшего при спускании с кузова автомобиля.

22 сентября 2010 года при ремонте трактора на Дмитриевском участке  ОГУП «Железногорсклес» (директор М.Р.Богатиков) тракторист, проводивший разборку коробки передач, сбивая молотком  на одном из блоков шестерен подшипник, был тяжело травмирован осколком металла в правый глаз. Причинами несчастного случая стали: неприменение работником средств индивидуальной защиты, вследствие необеспеченности ими работодателем (при работе с инструментом ударного действия работник не обеспечен защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц), что является грубейшим нарушением условий охраны труда работников, а также  неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении пострадавшего  специальным инструментом по сбиванию деталей -  молотком с медным бойком.

В целом, за 2010 год зарегистрировано 6 тяжелых несчастных случаев, связанных с производством (аналогичный период 2009г - 1 со смертельным исходом в результате ДТП,10 тяжелых травм).

Одна легкая травма, полученная работником МУП «Горводоканал» (директор М.Е.Гладков) в 2008 году, в настоящее время переквалифицирована в тяжелый несчастный случай с определением 30% утраты трудоспособности пострадавшего.

Тяжелая травма, полученная работником ООО «СМ» (директор С.Матвеев) в групповом случае (двое пострадавших) в результате дорожно-транспортного происшествия, подлежит учету в Курском региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Виновные лица в данном ДТП устанавливаются правоохранительными органами.